別添資料

「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」（中間検討結果）

化学災害又は生物災害時における

消防機関が行う活動マニュアル

（改訂版）

目次

序章　対象災害の範囲	1

第1節　対象	3

第2節　化学災害	4

第3節　生物災害（バイオハザード）	19

第1章　消防本部の通信指令部署の対応及び消防対策本部の設置	27

第1節　通信指令部署（以下「消防指令室」という。）の対応	29

第2節　消防本部における化学災害又は生物災害時の対策本部（以下「消防対策本部」という。）の設置	34

第2章　化学災害又は生物災害の発生が疑われる場合の初動活動	41

第1節　出動から初動活動までの留意点	43

第2節　区域の設定（ゾーニング）	45

第5節　広報内容	61

第3章　化学災害時における消防活動	63

第1節　レベル別活動隊の活動範囲	65

第2節　レベル別活動隊の主な活動	66

第3節　ホットゾーンでの活動	69

第4節　ウォームゾーンでの活動	72

第5節　コールドゾーンでの活動	74

第4章　生物災害時における消防活動	77

第1節　活動隊の活動範囲	79

第2節　レベル別活動隊の主な活動	80

第3節　ホットゾーンでの活動	83

第4節　ウォームゾーンでの活動	87

第5節　コールドゾーンでの活動	89

第5章　除染活動	93

第1節　除染	95

第2節　除染の分類	95

第3節　化学災害又は生物災害時の除染活動	102

第4節　専用の資機材がない場合の除染	108

第5節　合理的な除染活動の流れ	109

第6節　除染剤の種類	110

第6章　隊員の安全管理・体調管理・健康管理の留意点	111

第1節　化学災害又は生物災害活動中の隊員の安全管理	113

第2節　化学災害又は生物災害活動中の隊員の体調管理	113

第3節　化学災害又は生物災害に携わった隊員のケア	118

参考資料1　消防本部が保有している主なBC対応資機材	123

参考資料2　天然痘の発症者（疑いを含む。）の対処	131

参考資料3　建物内で白い粉等の確認により119番通報等があった場合の対処	145

参考資料4　NBC災害活動時の合図要領	149

参考資料5　関係機関URL	155

参考資料6　NBCテロ対処現地関係機関連携モデル	159

# 序章　対象災害の範囲

序章　対象災害の範囲

## 第1節　対象

本マニュアルは、化学剤及び生物剤の漏洩、拡散、流出又は散布の事故等（過失及び故意）に伴う、原因物質の有害性又は有毒性に起因するものを対象とする。

火災、爆発（爆発危険性を含む。）、酸欠事故、硫化水素発生事案、集団食中毒等、災害種別が判断できるものは、当該災害又は多数の傷病者に対応したマニュアルに基づいて活動することを基本とするが、同時に化学剤又は生物剤の漏洩等の危険性が発生している場合は、本マニュアルに記載された活動要領も十分考慮することが必要である。

図1　本マニュアルの構成

## 第2節　化学災害

### 第1項　化学災害とは

化学剤に起因する災害であり、意図的に起こされたもの（松本サリン事件、地下鉄サリン事件等）及び事故（化学工場災害、輸送中の事故等）の総称である。

### 第2項　化学テロ災害とは

化学剤がテロリストの兵器として使用される事案のことである。化学テロ災害による災害時の消防活動は、基本的には毒・劇物施設や輸送車両に起因する化学災害時の消防活動に準ずるものであるが、テロ災害時には化学剤特有の強い毒性による消防隊員の活動危険度も高く、更には、多数の傷病者が発生、物質特定の困難性など、通常の化学物質への対応と異なる消防活動が強いられ、高度な知識と素早い判断並びに強い統制が求められることとなる。

### 第3項　化学剤

(1)　化学剤とは

化学剤とは、一般に有毒な化学物質であり、作用により、神経剤、びらん剤、窒息剤、シアン化物、血液剤、無能力剤、催涙剤、嘔吐剤に分類される。表1で示す化学剤はすべて合成化学物質であり、化学兵器としての用途しかない神経剤、びらん剤、嘔吐剤から、民性用途の高い血液剤、窒息剤まで様々である。

(2)　化学剤の分類

化学剤はいろいろな観点から分類できるが、生理作用によって分けるのが一般的である。化学的毒性により人員及び動物を殺傷することができる「有毒化学剤」と生理的効果により人員及び動物が一時的に無力化になる「無障害化学剤」に分類し、表1に示している。

表1　主な化学剤の分類

（　　）内はコード名。

| 有毒化学剤 | 神経剤 | G剤 | タブン（GA）、サリン（GB）、ソマン（GD）、 エチルサリン（GE）、シクロサリン（GF） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V剤 | VX、VE、VM、VG、アミトン |
|  | びらん剤 |  | 硫黄マスタード（H、HD）、窒素マスタード（HN）、 セスキマスタード（Q）、O-マスタード（T）、 ルイサイト（L）、ホスゲンオキシム（CX）、 フェニルジクロロアルシン（PD）、 エチルジクロロアルシン（ED）、 メチルジクロロアルシン（MD） |
|  | 窒息剤 |  | ホスゲン（CG）、ジホスゲン（DP）、塩素（CL）、 クロルピクリン（PS）、PFIB |
|  | シアン化物・ 血液剤 |  | シアン化水素（AC）、塩化シアン（CK）、アルシン（SA） |
| 無障害化学剤 | 無能力剤 |  | 3-キヌクリジニルベンジラート（BZ）、フェンタニル |
|  | 催涙剤 |  | 2-クロロベンジリデンマロノニトリル（CS）、ジベンゾ-1、 4-オキサゼピン（CR）、クロロアセトフェノン（CN） |
|  | 嘔吐剤 |  | アダムサイト（DM）、ジフェニルクロロアルシン（DA）、 ジフェニルシアノアルシン（DC） |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

(3)　化学剤の特性

①　化学剤の物理的特徴

化学剤は、物理的特徴から持久性のものと一時性のものに大別できる。持続しやすいか、しにくいかの目安は、蒸気圧（値が大きくなるほど蒸発しやすい）、揮発性（値が大きくなるほど蒸発しやすい。）、沸点などである。（表2）

表2　化学剤の物理的特徴

| 区分 | 特性 | 該当化学剤例 |
| --- | --- | --- |
| 持久性の化学剤 | ・揮発性が低くゆっくり蒸発する ・放出後長時間残存する ・沸点が高く揮発性が低い物質ほど、残存しやすい | ・VX等のV剤 ・マスタード |
| 一時性の化学剤 | ・揮発性が高く速やかに蒸発する ・放出後すぐ拡散し、長くは残存しない ・沸点が低く蒸気圧が高い物質ほど、残存しにくい | ・サリン等のG剤 ・ホスゲン ・シアン化水素 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋）

②　化学剤の効果に影響する要因

化学剤が効果を発揮する時間は気象条件にも依存する。主な気象条件としては表3のようなものがある。

表3　化学剤の効果に影響する気象条件

| 気象条件 |  | 効果 |
| --- | --- | --- |
| 風 | 有 | 拡散しやすい |
|  | 無 | 化学剤によってはその場に滞留する |
| 雨 |  | 化学剤によっては加水分解や希釈により効果が弱くなる |
| 温度 | 高 | 蒸発しやすくなり残存しにくい |
|  | 低 | 残存しやすくなる |
| 大気の安定性 | 昼 | 大気温が地上付近の空気の温度より低いため、空気の対流が起こり、蒸気は拡散しやすい |
|  | 夜 | 大気温が地上付近の空気の温度より高いため、蒸気は残存する |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋）

③　化学剤の曝露経路

人が化学物質に曝露する主な経路は、吸入、皮膚、眼への接触、経口である。曝露経路により、人体中における化学物質の吸収、分布、代謝、排泄の働きが異なり、毒性の現れ方や症状も異なる。ガス、蒸気、エアロゾルなどは吸入、液体や固体の物質は経口や皮膚、眼等への接触が主な曝露経路である。

④　化学剤曝露による身体的特徴

神経剤、血液剤、窒息剤、無能力剤、催涙剤及び嘔吐剤による曝露者は、皮膚には変化が見られない。

びらん剤は、紅斑が曝露から2～3時間後に発生し、じ後水疱、びらんを形成する。

⑤　化学剤の毒性の強さを表す指標

一般化学物質の急性毒性の強さを表す目安としては通常、LD50（50%致死量または半数致死量、曝露経路は主に経口、皮膚など、単位は通常mg/kg体重）、LC50（50%致死濃度または半数致死濃度、曝露経路は主に吸入、単位はmg/㎥やmg/ℓ）といった毒性指標を用いる。これらはその化学物質に曝露した集団の半数（50%）が死亡する量や濃度である。

一方、化学剤の場合は指標として、通常、Ct（曝露量）及びLCt50（50%致死曝露量または半数致死曝露量）を用いる。曝露量（Ct）は化学剤の濃度C（蒸気またはエアロゾルとしての濃度、単位は通常mg/㎥）と曝露時間t（min）の積で表す。

LCt50は、通常、防護服を付けていない集団が1分間の換気量及び曝露時間において化学剤の蒸気やエアロゾルに吸入曝露したときに、半数が死亡する化学剤の曝露量（Ct）である。数値が小さいほど毒性は強い。

なお、化学剤には、濃度や曝露時間がある範囲内で変化しても、一定の曝露量（Ct）で一定の毒性効果を示す（Haber’s law）ものが多い。すなわち、曝露時間が変化してもLCt50は一定である（ただし、これは呼吸回数や換気量等により変動する）。こうした化学剤の例としては、VX、ホスゲン、ジホスゲン、マスタード類、ルイサイト、ホスゲンオキシム、アダムサイトなどがある。

表4　主な化学剤の性質

| 神 経 剤 ① |
| --- |
| 化学物質名 | タブン | サリン | ソマン |
| コード名 | GA | GB | GD |
| 性状 | 無色～茶色液体 | 無色液体 | 純品は無色 |
| 臭い | かすかに果実臭 純品は無臭 | 純品は無臭 | 液体果実臭 不純物がある場合は樟脳臭がある |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（5.6） | 重い（4.8） | 重い（6.3） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 70（2分、吸入、眼）：15,000（30～360分、経皮） | 35（2分、吸入、眼）：12,000（30～360分、経皮） | 35（2分、吸入、眼）：3,000（30～360分、経皮） |
| 半数致死量LD50（mg）※2 | 1,500 | 1,700 | 350 |
| 作用を及ぼす速さ | 速い | 速い | 速い |
| 持久性、一時性 | 一時性 サリンより残存しやすい | 一時性 | 一時性 サリンより残存しやすい |
| 症状 | 蒸気 | 少量～中等量 | ・縮瞳、結膜充血 ・鼻汁 ・軽度呼吸困難 |
|  |  | 大量 | ・鼻や口から多量の分泌物 ・けいれん ・意識消失 ・無呼吸 |
|  | 液剤 | 少～ 中等量 | ・局所の発汗 ・悪心・嘔吐 |
|  |  | 大量 | ・意識消失 ・けいれん ・無呼吸 |
| 除染方法 | 次亜塩素酸または大量の水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理 ・気道確保 ・酸素投与 ・分泌物の頻回な気道内容の吸引 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

※2　液体に経皮曝露した場合（70㎏の男性）

| 神 経 剤 ② |
| --- |
| 化学物質名 | シクロサリン | VX |
| コード名 | GF | VX |
| 性状 | 無色液体 | 純品は無色液体 |
| 臭い | 純品は無臭 | 無臭 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（6.2） | 重い（9.2） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 35（2分、吸入、眼）：3,000（30～360分、経皮） | 15（2分、吸入、眼）：150（30～360分、経皮） |
| 半数致死量※2 LD50（mg） | 350 | 5 |
| 作用を及ぼす速さ | 速い | 速い |
| 持久性、一時性 | 一時性 サリンより残存しやすい | 持久性 |
| 症状 | 蒸気 | 少量～中等量 | ・縮瞳 ・結膜充血 ・鼻汁 ・軽度呼吸困難 |
|  |  | 大量 | ・鼻や口から多量の分泌物 ・全身の筋攣縮 ・けいれん ・意識消失 ・無呼吸 |
|  | 液剤 | 少～ 中等量 | ・局所の発汗 ・悪心・嘔吐 |
|  |  | 大量 | ・意識消失 ・けいれん ・無呼吸 ・弛緩性麻痺 |
| 除染方法 | 次亜塩素酸または大量の水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理 ・気道確保 ・酸素投与 ・分泌物の頻回な気道内容の吸引 ・循環管理 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

※2　液体に経皮曝露した場合（70㎏の男性）

| びらん剤① |
| --- |
| 化学物質名 | 硫黄マスタード | マスタードガス | イペリット |
| コード名 | HD |  |  |
| 性状 | 淡黄～茶色の油状液体 純品は無色 |
| 臭い | ニンニク臭または西洋わさび（ホースラディッシュ）のような臭い |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（5.5） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 1,000（2分、吸入、眼）：10,000（30～360分、経皮） |
| 半数致死量※2 LD50（mg） | 1,400 |
| 作用を及ぼす速さ | 遅延（数時間～数日） |
| 持久性、一時性 | 持久性 |
| 症状 | 蒸気 | 少量～中等量 | ・眼の刺激症状 ・充血や結膜炎 ・上気道の刺激症状 |
|  |  | 大量 | ・出血性肺水腫 ・骨髄幹細胞障害（汎血球減少） ・消化管障害（難治性嘔吐・下痢） |
| 除染方法 | 次亜塩素酸または大量の水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・迅速な大量の水による除染 ・生理食塩水による眼の洗浄 ・乾燥した清潔なガーゼで皮膚損傷を被覆 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

※2　液体に経皮曝露した場合（70㎏の男性）

| びらん剤② |
| --- |
| 化学物質名 | 窒素マスタード | ルイサイト | フェニルクロロアルシン |
| コード名 | HN-3 | L | PD |
| 性状 | 暗色の油状液体 純品は無色 | 茶色の液体 純品は無色 | 無色～黄色の液体 |
| 臭い | 純品は無臭 不純物がある場合はゼラニウム臭 | 純品は無臭 不純物がある場合はゼラニウム臭 | 無臭 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（7.1） | 重い（7.1） | 重い（7.7） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 1,000（2～360分、吸入、眼）：10,000（30～360分、経皮） | 1,000（暫定値、2～360分、吸入、眼）：5,000～10,000（暫定値、30～360分、経皮） | 2,600（暫定値、2～360分、吸入、眼） |
| 半数致死量※2 LD50（mg） | 1,400 | 1,400（暫定値） |  |
| 作用を及ぼす速さ | 遅延（12時間以上） | 速い | 眼には瞬時 皮膚には約１時間遅れる |
| 持久性、一時性 | 持久性 | 持久性 マスタードより 残存しにくい | 持久性 マスタードより残存しにくい |
| 症状 | 蒸気 | 少量～中等量 | ・眼の刺激症状 ・充血や結膜炎 ・上気道の刺激症状 |
|  |  | 大量 | ・出血性肺水腫 ・骨髄幹細胞障害（汎血球減少） ・消化管障害（難治性嘔吐・下痢） |
| 除染方法 | 次亜塩素酸または大量の水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・迅速な大量の水による除染 ・生理食塩水による眼の洗浄 ・乾燥した清潔なガーゼで皮膚損傷を被覆 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

※2　液体に経皮曝露した場合（70㎏の男性）

| びらん剤③ |
| --- |
| 化学物質名 | エチルジクロロ アルシン | メチルジクロロ アルシン | ホスゲンオキシム |
| コード名 | ED | MD | CX |
| 性状 | 無色液体 | 無色液体 | 無色の固体 |
| 臭い | 果実臭および刺激臭 | 強い刺激臭 純品は無臭 | 不快臭と刺激臭 低濃度では刈りたての干し草の臭い |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（6.0） | 重い（5.5） | 重い（3.9） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) |  |  | 3,200（暫定値、2分、吸入、眼） |
| 作用を及ぼす速さ | 刺激作用は速い びらん作用は遅れる | 刺激作用は速い びらん作用は遅れる | ほとんど瞬時 |
| 持久性、一時性 | 残存しにくい | 残存しにくい | 比較的残存しにくい |
| 症状 | 蒸気 | 少量～中等量 | ・眼の刺激症状 ・充血や結膜炎 ・上気道の刺激症状 |
|  |  | 大量 | ・出血性肺水腫 ・骨髄幹細胞障害（汎血球減少） ・消化管障害（難治性嘔吐・下痢） |
| 除染方法 | 次亜塩素酸または大量の水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・迅速な大量の水による除染 ・生理食塩水による眼の洗浄 ・乾燥した清潔なガーゼで皮膚損傷を被覆 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

| 窒 息 剤 |
| --- |
| 化学物質名 | ホスゲン | ジホスゲン |
| コード名 | CG | DP |
| 性状 | 液化しやすい無色の気体 | 無色の油状液体 |
| 臭い | かびくさい干し草の臭いまたは 腐敗果実臭 | かびくさい干し草の臭い |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（3.4） | 重い（6.8） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 1,500（2分、吸入、眼） | 1,500（暫定値、2分、吸入、眼） |
| 作用を及ぼす速さ | 瞬時～3時間、 濃度に依存（高濃度曝露の場合は速い） | 瞬時～3時間、 濃度に依存（高濃度曝露の場合は速い） |
| 持久性、一時性 | 一時性 | 一時性 ホスゲンより残存しやすい |
| 症状 | 初期症状 | ・流涙を伴う一過性の刺激症状の化学性結膜炎 ・咳と胸骨下圧迫感（胸部絞扼感） |
|  | 一定期間後 | ・急激な肺水腫 ・咽頭けいれん |
| 除染 方法 | 液体曝露 | 大量の水 |
|  | 蒸気曝露 | 新鮮な空気 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理（呼吸困難がある重症例では挿管などの呼吸管理が必要） ・酸素投与 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

| シアン化物・血液剤 |
| --- |
| 化学物質名 | シアン化水素、青酸 | 塩化シアン |
| コード名 | AC | CK |
| 性状 | 無色で揮発性の高い液体または気体 | 無色の気体 |
| 臭い | 苦味のあるアーモンド臭 | 強い刺激臭と流涙作用 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 軽い（0.93） | 重い（2.1） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 2,860（暫定値、2分、吸入、眼） |  |
| 作用を及ぼす速さ | 速い | 速い |
| 持久性、一時性 | 一時性 | 一時性 |
| 症状 | ・チアノーゼを示さない呼吸困難 ・頻呼吸 ・“サクランボ色の赤い”皮膚 ・けいれん |
| 除染方法 | 小～ 中濃度 | 不必要 |
|  | 高濃度 | 水 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理 ・酸素投与 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

| 無能力化剤 |
| --- |
| 化学物質名 | 3-キヌクリジニルベンジラート |
| コード名 | BZ |
| 性状 | 白色の固体 |
| 臭い | 無臭 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（11.6） |
| 作用を及ぼす速さ | 遅延（曝露条件により1～4時間） |
| 症状 | ・アトロピン様症状（散瞳、口渇、頻脈） ・めまい ・見当識障害 ・錯乱 ・混迷 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

| 催 涙 剤 |
| --- |
| 化学物質名 | 2-クロロベンジリデン マロノニトリル | ジベンゾ-1、 オキサゼピン | クロロアセト フェノン |
| コード名 | CS | CR | CN |
| 性状 | 白色の固体 | 淡黄色の個体 | 無色～灰色の固体 |
| 臭い | カラシ様の臭い | カラシ様の臭い | 鋭い刺激臭 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（6.5） | 重い（6.7） | 重い（5.3） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 52,000～61,000（暫定値、5～90分、吸入、眼） |  |  |
| 作用を及ぼす速さ | 瞬時 | 瞬時 | 瞬時 |
| 持久性、一時性 | 一時性（エアロゾルの場合） | CSより残存しやすい | 一時性（エアロゾルの場合） |
| 症状 | ・薬剤に曝露した粘膜、皮膚の灼熱感と疼痛 ・眼の疼痛と流涙 ・鼻腔内の灼熱感 ・呼吸困難 |
| 除染方法 | 強い風 | 不必要 |
|  | 眼 または 皮膚に曝露 | ・眼は、水または生理食塩水で洗浄 ・皮膚は、大量の水、アルカリ性石けん水、弱アルカリ性溶液（重炭酸ナトリウム・炭酸ナトリウム溶液）で洗浄 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理 ・酸素投与 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

| 嘔 吐 剤 |
| --- |
| 化学物質名 | アダムサイト | ジフェニル クロロアルシン | ジフェニル シアノアルシン |
| コード名 | DM | DA | DC |
| 性状 | 淡黄色～緑色の個体 | 純品は無色の個体 | 無色の固体 |
| 臭い | 特に臭いはないが 刺激臭がある | 無臭 | ニンニクと苦味のあるアーモンド臭 |
| 蒸気密度（空気＝１） | 重い（9.6） | 重い（9.1） | 重い（8.8） |
| 半数致死曝露量※1 LCt50(mg･min/㎥) | 11,000（暫定値、2分、吸入、眼） |  |  |
| 作用を及ぼす速さ | 速い | 速い | 速い |
| 持久性、一時性 | 一時性（エアロゾルの場合） | 一時性（エアロゾルの場合） | 一時性（エアロゾルの 場合） |
| 症状 | 小～ 中濃度 | ・鼻、副鼻腔など上気道への刺激作用が強く、くしゃみを誘発 ・前頭部の激痛や耳、顎、歯に疼痛 |
|  | 高濃度 | ・胸痛 ・呼吸困難 ・悪心・嘔吐 ・めまい ・ふらつき ・抑うつ ・全身倦怠感 |
| 救急隊による患者 搬送時の主な処置 | ・呼吸管理 ・酸素投与 ・保温 ・体位管理 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

※1　（　）内は曝露時間及び曝露経路、経皮曝露は蒸気への曝露、いずれも1分間の喚起量が15㍑の場合

(4)　サリン事件等を契機とするこれまでの対応

平成7年（1995年）3月20日、東京都内の営団地下鉄日比谷、千代田、丸の内線各線の地下鉄車内で化学剤である猛毒の「サリン」が散布され、12人が死亡、5,000人以上が負傷するという無差別テロ「地下鉄サリン事件」が発生した。またこれより約9ヶ月前の平成6年6月27日深夜、長野県松本市内の住宅地に「サリン」が散布され、死者7人、重軽傷者600人以上を出す「松本サリン事件」が発生している。

これらの事件を起こした団体は、このほかにもサリンよりもさらに毒性の強い化学剤「VX」を使用した殺傷事件を引き起こしたほか、生物兵器に用いられる「炭疽菌」や「ボツリヌス菌」を所有し、特に炭疽菌は東京都内で実際に散布されていたことが裁判にて明らかになっている。

生物兵器や化学兵器は、核兵器と比較して生産設備費用が安価で済むことから「貧者の核爆弾」と呼ばれている。本来戦争の兵器として開発されたものであるが、これらの事件は、化学テロ災害・生物テロ災害が身近でも起こるという脅威を世界中に一気に高めた。

地下鉄サリン事件において、傷病者の救出及び救急活動にあたっていた消防職員135人も負傷した。これを受け、消防庁は「毒性ガス発生事件における救助救急活動の安全確保について（平成7年4月6日付け消防救第43号）」により防護資機材の整備等による隊員の安全管理等について注意喚起を行うとともに、各消防本部では、陽圧式化学防護服や検知資機材などの整備と体制の強化が行われてきた。

その後も、テロ災害を含むNBC災害に対応するため、専門的かつ高度な教育を受けた救助隊員で構成される特別高度救助隊及び高度救助隊を創設するとともに、検知型遠隔探査装置等NBC関連資機材を主要消防本部に無償貸与し、NBC災害の対応能力の強化を図っている。

## 第3節　生物災害（バイオハザード）

### 第1項　生物災害とは

生物剤に起因する災害であり、意図的に起こされたもの（アメリカ炭疽菌テロ等）及び事故（実験室や病院内から外部への漏出）の総称である。

### 第2項　生物テロ災害とは

生物剤がテロリストの兵器として使用される事案のことである。生物テロ災害による災害時の消防活動は、その発生形態により大きく異なる。生物災害は、発症するまでの潜伏期間があることから、犯行声明が出されたり、生物テロ災害に使用した生物剤そのものや生物剤の収納容器等の残留物の存在、公安当局からの生物テロ災害の情報等があるなどの特別の条件がなければ、患者が発生して初めてその事実が確認される。そのため、テロ行為そのものが行われたことが知られずに時間が経過し、生物テロ行為が行われた場所とは、無関係の場所でも患者が発生している可能性がある。そのため、化学テロ災害のように消防部隊が出動し、各ゾーンの設定をするような活動形態が発生する可能性は少ない。

### 第3項　衛生主管部局（保健所）との事前調整

生物災害の対応において、感染症の患者に関する主たる所管は各都道府県の衛生主管部局（保健所）である。しかし、多数の患者が発生し、衛生主管部局の対応能力を超える場合や、生物災害の疑いがある患者を搬送するなど、消防機関も対応することが想定される。生物災害の発生に備えて、事前に衛生主管部局と発災時の役割分担や協力・支援を行う範囲などを調整しておく必要がある。また、発災した場合は、衛生主管部局の管理（事前の協議済事項を含む。）のもと、医療機関等関係機関とも連携し、共同で活動することが必要である。

### 第4項　生物剤

(1)　生物剤とは

微生物であって、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。（細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律　第2条）

生物剤曝露による症状は多彩で潜伏期間も数時間から数週間と様々であり、徴候出現は常に遅れがちになることを念頭におかなければならない。

(2)　生物剤の分類

アメリカ疾病管理予防センター（Center for Disease Control and Prevention;CDC）による生物テロに使用可能な生物剤、関連疾患のカテゴリー分類を表5に示した。

表5　アメリカ疾病管理予防センター（Center for Disease Control and Prevention;CDC）による生物テロに使用可能な生物剤、関連疾患のカテゴリー分類

カテゴリーA

現在、国の安全保障に影響を及ぼす最優先の病原体で、容易に人から人へ伝搬し、死亡率が高く、社会的パニックや混乱を起こすおそれがあり、公衆衛生上の影響が非常に大きい。 1．炭疽 2．ペスト 3．エボラ出血熱・マールブルグ出血熱・クリミア-コンゴ出血熱等のウイルス性出血熱 4．天然痘 5．ボツリヌス症 6．野兎病

カテゴリーB

第二優先対策の病原体で比較的容易に伝播し、中程度の感染率で死亡率は低く、疾病サーベランス強化を必要とする。 1．Q熱 2．ブルセラ症 3．鼻疽 4．ベネズエラウマ脳炎 5．リシン・ブドウ球菌エンテロトキシンBなど 準リストB：食品や水で媒介される病原体 6．腸チフス 7．腸管出血性大腸菌症 8．コレラ 9．クリプトスポリジウム症

カテゴリーC

将来危険となりうる病原体で入手、生産、散布が容易で、感染率と死亡率が高く、広範囲に散布可能で公衆衛生上大きな影響を与える可能性ある。 1．ニパウイルス感染症 2．腎症候性出血熱・ハンタウイルス肺症候群 3．ダニ媒介脳炎 4．黄熱 5．多剤耐性結核

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋）

表6　カテゴリーAに分類される主な生物剤の特性

| 炭疽 （Anthrax） |
| --- |
|  | 吸入（肺）炭疽 | 皮膚炭疽 | 腸炭疽 |
| 感染経路 | 経気道 | 菌との接触 （特に創傷部） | 経口 |
| 分類 | 細菌 |
| カテゴリー | A |
| 潜伏期間 | 1～7日 | 0.5～3日 | 1～7日 |
| 症状 | 初期症状 | ・発熱 ・悪寒 ・多量の発汗 ・咳 ・頭痛 ・悪心・嘔吐 ・腹痛 ・下痢 ・胸痛 ・胸部違和感 | ・浮腫 ・痒み伴う斑丘疹 ・円形の潰瘍 ・1～3㎜の小疱疹 ・無痛性黒色の痂皮形成（発熱、頭痛、リンパ節腫張） | ・口腔又は食道の潰瘍 ・リンパ節腫張 ・浮腫 ・悪心・嘔吐 ・不快感 ・腹痛 ・下痢 |
|  | 後期症状 | ・急な発熱 ・血痰 ・胸痛 ・呼吸困難 ・多量の発汗 ・チアノーゼ ・ショック ・髄膜炎（メニンギスムス、せん妄、感覚鈍麻） | ・リンパ管炎や有痛性のリンパ節腫張 ・全身的な症状（吸入（肺）炭疽と同じ） | ・急速に進展する血性下痢 ・吐血 ・急性腹症 ・敗血症 ・ショック ・原発性の腸病変 ・大量の腹水 |
| 致死率 | ・無治療では86%以上 ・適切な治療で約50% | ・無治療では10～20% ・適切な治療で1%以下 | ・無治療では25～60% |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

| ペスト （Plague） |
| --- |
|  | 腺ペスト | 敗血症ペスト | 肺ペスト |
| 感染経路 | ペスト感染ネズミやリス等のげっ歯類に吸着した蚊やノミ等からの経皮感染。 | 腺ペストからリンパ又は血流を介して、脾や肝等全身に伝播し、敗血症に移行。 | ・腺ペスト末期、敗血症ペストの経過中に菌が肺に侵入。 ・肺ペスト患者から排出されたエアロゾルを吸入。 |
| 分類 | 細菌 |
| カテゴリー | A |
| 潜伏期間 | 2～8日 |  | 1～6日 |
| 症状 | ・急激な発熱 ・頭痛 ・悪寒 ・倦怠感 ・不快感 ・食欲不振 ・嘔吐 ・筋肉痛 ・脱力感 ・精神混濁 ・鼠径部、腋窩、頸部などのリンパ節に、圧痛を伴うクルミ大の腫脹 ・酩酊様顔貌（ペスト顔貌） ・疼痛を伴う出血性化膿性炎症（膿瘍） ・ショック ・昏睡 ・黒い皮下出血斑 | ・昏睡 ・手足の壊死 ・紫斑 ・黒い皮下出血斑 | ・強烈な頭痛 ・嘔吐 ・発熱 ・急激な呼吸困難 ・咳嗽 ・胸痛 ・鮮紅色で泡立つ血痰 ・喀痰（粘膿性又は水溶性） ・チアノーゼ ・細菌性ショック ・呼吸不全 ・敗血症 ・昏睡 ・手足の壊死 ・紫斑 ・多臓器不全 |
| 致死率 | ・無治療では40～90% | ・2～3日で死亡 | ・無治療ではほぼ100% ・1～2日で死亡 |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

| ウイルス性出血熱 （Viral Hemorrhagic Fever） |
| --- |
|  | エボラ出血熱 | マールブルク病 | クリミア-コンゴ出血熱 |
| 感染経路 | 菌との接触 |
| 分類 | ウイルス |
| カテゴリー | A |
| 潜伏期間 | 2～21日 | 3～10日 | 2～9日 |
| 症状 | ・発熱 ・頭痛 ・結膜炎 ・筋肉痛 ・喉の痛み ・嘔吐 ・下痢 ・吐血 ・下血 ・丘疹～紅斑様の発疹 ・粘膜（下）出血 | ・発熱 ・頭痛 ・悪寒 ・筋肉痛 ・皮膚粘膜発疹 ・咽頭結膜炎 ・下痢 ・鼻口腔・消化管出血 ・黄疸 ・全身衰弱 ・精神錯乱 ・多臓器不全 | ・発熱 ・頭痛 ・悪寒 ・筋肉痛 ・関節痛 ・点状又は斑状出血（特に鼻口腔、消化管、上半身皮下） ・吐血 ・メレナ ・黄疸 ・肝腫大 |
| 致死率 | ・25～90% |  | ・15～70% |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

|  | 天然痘 （Smallpox） | ボツリヌス （Botulism） | 野兎病 （Tularemia） |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染経路 | 経気道、菌との接触 | 経口、経気道 | 菌との接触 |
| 分類 | ウイルス | 細菌 | 細菌 |
| カテゴリー | A | A | A |
| 潜伏期間 | 7～17日 | 経口…12～36時間 経気道…24～72時間 | 2～10日 |
| 症状 | 初期症状 | ・発熱 ・頭痛 ・悪寒 ・四肢痛 ・胸痛 ・腰痛 ・嘔吐 | ●18時間前後 ・腹痛 ・嘔吐 ・下痢 ・眼の焦点が合わない ・嚥下困難 ・口渇 ・会話困難 | ●一般症状 ・発熱 ・頭痛 ・悪寒 ・嘔気 ●リンパ節型 ・局所の壊死 ・潰瘍 ・所属リンパ節腫脹 ・化膿 ●眼リンパ節型 ・結膜炎 ・流涙 ・眼瞼の浮腫 ・眼瞼の小潰瘍 ・眼球穿孔 ●鼻リンパ節型 ・鼻ジフテリア様痂皮 ・下顎頸部リンパ節腫脹 |
|  | 後期症状 | ・発疹（紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落宵と規則正しく移行） ・疼痛 ・呼吸困難 | ●24～36時間 ・瞳孔散大 ・複視 ・眼瞼下垂等の左右対称性の弛緩性麻痺 ・顎力低下 ・発語障害 ・嚥下困難 ・呼吸困難 ・分泌障害 |  |
| 致死率 | 無治療では20～50% | 無治療では10～70% | 無治療では約30% |

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

図2　感染患者

天然痘感染患者　　　　　　　　　　　クリミア-コンゴ熱感染患者

（写真提供：国立感染症研究所）　　　　　　（写真提供：国立感染症研究所）

炭疽菌感染患者

（写真提供：国立感染症研究所）

第1章　消防本部の通信指令部署の対応及び消防対策本部の設置

第1章　通信指令部署の対応及び消防対策本部の設置

## 第1節　通信指令部署（以下「消防指令室」という。）の対応

### 第1項　119番受信から出動指令まで

火災、爆発（爆発危険性を含む。以下同じ。）、硫化水素発生事案、集団食中毒等、災害種別が判断できるものを除く119番通報で、多数の傷病者、漏洩又は臭気の内容を受信した場合には、図1-1に示すフローチャートを念頭において通報者から聴取する。

図1-1　化学災害又は生物災害の発生が疑われる場合の消防指令室の対応フローチャート

※　多数の傷病者が発生した原因が明らかで、列車脱線事故、交通事故、集団食中毒等の一般災害に対しては、当該災害及び多数の傷病者に対応した各消防本部における出動指令を命じる。

(1)　 多数の傷病者、漏洩又は臭気の119番通報【フローA】

通報者から①～⑥の内容を聴取した場合は、化学災害又は生物災害に対応する体制で出動させ、⑦を追加聴取する。

①　多数の傷病者が目、鼻、咳等の異状を訴えている。

②　多数の傷病者が発生している場所付近での異臭、動植物の異常な死体、枯死がある。

③　化学・生物剤散布等について目撃した者がいる。

④　容疑者、犯人のテロ行為の予告実行がある。

⑤　化学剤、生物剤が入っていたと思われる不審なビニール袋、ビン、散布器等が残留している。

⑥　その他化学災害又は生物災害と疑わしい事柄がある。

⑦　通報者から場所等の他に、以下の情報をできる限り聴取する。

ア　発生場所の詳細（建物内、屋外、地下○○階・・・・）

イ　倒れている人及び気分不良を訴えている人の人数及び症状

ウ　事故及び多数の傷病者が発生等に係る原因

エ　不審な容器、収納物、散布機等の残留物の有無

オ　粉等を散布している不審者の目撃者又は目撃証言の有無

カ　その他通報場所周囲の異常な状況

(2)　化学テロ災害又は生物テロ災害の疑いと推定【フローB】

災害の発生原因が全く推定できない場合又は化学剤若しくは生物剤を散布されたと推定できる場合、化学テロ災害又は生物テロ災害を疑った出動体制で出動させ、以下の項目を聴取及び指示する。

①　追加聴取事項

ア　詳細な場所（屋内外・階数・構造・地理的特徴など）

イ　傷病者の有無と人数

ウ　事故原因

エ　漏洩等している物質の名称、漏洩量、毒性

オ　住民の避難状況

カ　現在までの事故経過

キ　その他、必要とする追加聴取事項

②　通報者に対しての指示事項（可能な限り、災害発生場所にある者に対し指示できる立場の管理人、警備員等（以下「管理人等」という。）に直接指示する。）

ア　現場に出動した消防隊と必ず接触すること。

イ　原因物質等から離れ、接触しないこと。

ウ　身体露出部分の防護をすること。

エ　原因物質等に直接接触した者に対して、周囲の者を近づかせないようにすること。

オ　口や鼻をハンカチ又はタオル等で覆いながら、建物内では屋外（風上側）へ、屋外では発生場所の風上（可能な限り消防指令室の気象情報を鑑みて具体的に指示）に向かって避難すること。

カ　建物内では、管理人等に前記ア～オの事項及び消防機関等が対応中である旨について放送等で説明するよう指示すること。

(3)　化学災害と推定【フローC】

災害発生場所が化学工場である場合など化学物質が原因であることが推定できる場合は、化学災害に対応できる体制で出動させ、以下の項目を聴取及び指示する。

①　追加聴取項目

ア　詳細な発生場所（屋内外・階数・構造・地理的特徴など）

イ　傷病者の有無と人数

ウ　事故原因

エ　漏洩等している物質の名称、漏洩量、毒性、性状（液体、気体等）

オ　災害発生場所付近の住民の避難状況

カ　現在までの事故経過

キ　その他、必要とする追加聴取事項

②　通報者に対しての指示事項（可能な限り、災害発生場所にある者に対し指示できる立場の管理人等に直接指示する。）

ア　現場に出動した消防隊と必ず接触すること。

イ　原因物質等から離れ、接触しないこと。

ウ　身体露出部分の防護をすること。

エ　原因物質等に直接接触した者に対して、周囲の者を近づかせないようにすること。

オ　口や鼻をハンカチ又はタオル等で覆いながら、建物内では屋外（風上側）へ、屋外では発生場所の風上（可能な限り、消防指令室の気象情報を鑑みて具体的に指示）に向かって避難すること。

カ　建物内では、管理人等に前記ア～オの事項及び消防機関等が対応中である旨について放送等で説明するよう指示すること。

(4)　生物災害と推定【フローD】

災害発生場所が生物剤等を保有している研究所である場合など生物剤が原因であることが推定できる場合は、生物災害に対応できる体制で出動させ、以下の項目を聴取及び指示する。

①　追加聴取項目

ア　詳細な発生場所（屋内外・階数・構造・地理的特徴など）

イ　傷病者の有無と人数

ウ　事故原因

エ　漏洩等している物質の名称、漏洩量、致死率

オ　住民の避難状況

カ　現在までの事故経過

キ　その他、必要とする追加聴取事項

②　通報者に対しての指示事項（可能な限り、災害発生場所にある者に対し指示できる立場の管理人等に直接指示する。）

ア　現場に出動した消防隊と必ず接触すること。

イ　原因物質等に直接接触した者に対して、周囲の者を近づかせないようにすること。

ウ　口や鼻をハンカチ又はタオル等で覆いながら、建物内では屋外（風上側）へ、屋外では発生場所の風上（可能な限り消防指令室の気象情報を鑑みて具体的に指示）に向かって避難すること。

エ　建物内では、管理人等に前記ア～オの事項及び消防機関等が対応中である旨について放送等で説明するよう指示すること。

### 第2項　関係機関への情報提供

通報内容又は出動部隊の災害情報等により、化学テロ災害又は生物テロ災害と判明した場合（疑いを含む。）は、関係機関との間において相互の活動に必要な情報の共有を行うため、所轄の警察機関、衛生主管部局（保健所）、市区町村、都道府県及び自衛隊に情報を提供する。

### 第3項　化学テロ災害に伴う部隊編成の考え方（例）

(1)　必要基準部隊数「想定：建物内に傷病者約10名の場合」

表1-1　活動隊の必要隊数等

| 活動隊 | 必要隊数 | 隊員数 | 内 訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮隊 | 2隊（1隊3名） | 6人 | 統括指揮：1隊、指揮支援（消防隊）：1隊 |
| レベルA活動隊 | 4隊（1隊5名） | 20人 | 救出活動：2隊、ホットゾーン設定・簡易検知活動：1隊、交代要員 |
| レベルB活動隊 | 3隊（1隊5名） | 15人 | ウォームゾーン設定：1隊、1次トリアージ：1隊、除染活動：1隊 |
| レベルC・D活動隊 | 5隊（1隊5名） | 25人 | 広報・避難誘導：2隊、消防警戒区域設定：3隊 |
| 救急隊 | 5隊（1隊3名） | 15人 | 1隊傷病者2名搬送 |

(2)　表1-1の活動隊の必要隊数を目安とし、傷病者の数に合わせて増隊していく。

(3)　自己消防本部の消防力及び所轄の警察機関の対応能力を踏まえて、表1-1の必要隊数に満たない場合には、化学テロ災害発生段階で不足する隊の応援要請を実施する。そのためには、近隣消防本部の化学テロ災害対応資機材の保有状況を平常時より把握しておくことが重要である。

### 第3項　生物テロ災害に伴う部隊編成の考え方（例）

(1)　必要部隊数「想定：屋内にて曝露者（疑い含む。）約20名」

表1-2　活動隊の必要隊数等

| 活動隊 | 必要隊数 | 隊員数 | 内訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮隊 | 2隊（1隊3名） | 6人 | 統括指揮：1隊、指揮支援（消防隊）：1隊 |
| レベルC活動隊 | 5隊（1隊5名） | 25人 | ホットゾーン設定・避難誘導活動：3隊、簡易検知・検体採取活動：1隊、ウォームゾーン設定及び除染場設置活動：1隊 |
| レベルD活動隊 | 3隊（1隊5名） | 15人 | 広報・避難誘導：1隊、消防警戒区域設定：2隊 |
| 救急隊 | 5隊（1隊3名） | 15人 | 1隊要救助者2名搬送 |

(2)　表1-2の必要隊を基準として要救助者の数に合わせて必要隊数を増強していく。

(3)　自己消防本部の消防力及び所轄の警察機関の対応能力を踏まえて、上表の必要隊数に満たない場合には、生物テロ災害発生段階で不足する隊の応援要請を実施する。そのためには、近隣消防本部の生物テロ災害対応資機材の保有状況を平常時より把握しておくことが重要である。

## 第2節　消防本部における化学災害又は生物災害時の対策本部（以下「消防対策本部」という。）の設置

#### 第1項　消防対策本部の役割

通報内容、出動隊の災害情報、警察からの提供情報等から化学テロ災害又は生物テロ災害と判断された時点で、各関係機関との連携（連絡）及び後方支援（ロジ）のため、消防本部において消防対策本部を設置する（図1-2参照）。

図1-2　各関係機関との連携イメージ図

消防対策本部は消防現場指揮本部（以下「現場指揮本部」という。）から、逐次情報を入手するとともに、必要な対策を決定する重要な役割を担うこととなる。

(1)　現場指揮本部からの災害情報の入手

現場指揮本部から入手する主な災害情報を次に示す。

①　災害発生場所

②　消防警戒区域

③　救助活動に係る情報（要救助者の人数、救出完了時間、活動障害、要救助者の状態等）

④　避難誘導に係る情報（避難対象地域及び対象者数、曝露者の人数等）

⑤　消防機関で管理している傷病者の観察結果（傷病者の人数及び症状等）

⑥　原因物質の種類、量、危険性等の性状

⑦　除染活動状況（除染場所、除染完了人数、進行見込み）

⑧　応援部隊等の必要性の有無

⑨　救急搬送状況

⑩　その他必要な事項

生物災害（疑いを含む。）の場合は、更に次の災害情報を入手する。

⑪　検体の検知結果

⑫　（実地）疫学調査の情報

⑬　建物内の曝露者の管理状況

(2)　応援の要請

自己消防本部の消防力及び所轄の警察機関の対応力と災害の規模及び困難性を鑑みて、当該化学災害又は生物災害が対応能力を超えるような場合には、あらかじめ定められた手続きにより、次の応援の要請を行う。

①　相互応援協定

②　都道府県内応援

③　緊急消防援助隊

④　自衛隊（都道府県知事）

⑤　DMAT、医療機関（災害拠点病院又はあらかじめ定められた医療機関）

⑥　衛生主管部局（保健所）

(3)　関係機関との調整

消防対策本部は現場指揮本部等から入手した情報を迅速に上記(2)の関係機関に連絡し情報の共有化を図り、連携活動における役割の調整を行う。

そのためには、平常時から各機関における連絡先・調整窓口、担当者、責任者等を確認しておくとともに連携訓練等の実施及び発災時に調整する事項を事前に確認しておくことが必要である。

なお、初動段階で消防対策本部が設置されていない場合には、消防指令室にて対応する。

#### 第2項　関係機関との調整内容

(1)　化学災害の場合

①　所轄の警察機関

ア　警察機関には救急搬送先病院や傷病者の症状等の情報を提供するとともに、消防が実施する活動に協力を依頼する。

イ　警察機関で原因物質が特定したらその情報を迅速に提供してもらよう依頼し、原因物質の情報の提供を受けた場合は、傷病者の搬送先医療機関、保健所に速やかに伝達する。

②　災害医療機関又はあらかじめ定められた医療機関

ア　化学災害による傷病者を搬送する病院の受け入れ可能状況を把握する。化学剤の推定又は特定が完了されている場合には、化学剤名等必要な情報を医療機関に併せて情報提供し、傷病者受入の要否を確認する。

イ　必要に応じて、災害現場での治療やトリアージを行う医師等の派遣を要請する。

ウ　全般的な傷病者の症状、他医療機関への搬送状況、警察機関からの物質の特定情報及び日本中毒情報センターからの情報を、搬送先医療機関に提供する。

③　市町村（市町村の防災部局、危機管理部局、衛生主管部局（保健所）、河川・下水道管理部局）

各市町村の防災部局、危機管理部局に災害対策本部の設置等を依頼する。また河川・下水道管理部局に河川や下水道及び上水道を介した化学剤の拡大防止を依頼する。

④　都道府県（消防防災主管部局、危機管理主管部局、衛生主管部局（保健所））

火災・災害等報告要領に基づき災害情報を報告する。県内広域応援、緊急消防援助隊の応援が必要な場合は、要請を行う。

⑤　総務省消防庁（応急対策室（夜間・休日は宿直室））

火災・災害等報告要領に基づき災害情報を総務省消防庁へ報告する。特に、化学テロ災害に関しては消防庁長官指示による緊急消防援助隊の出動が考えられるため、報告は迅速に行う。

⑥　日本中毒情報センター（化学テロ専用ホットライン（消防）あり。）

ア　現場指揮本部からの簡易検知結果及び警察機関からの物質の特定の情報を入手次第、その物質の種類を日本中毒情報センターに照会し、物質に係る対処要領等（治療情報など）を提供してもらい、消防現場指揮本部、搬送先医療機関等の関係機関に伝達する。

イ　物質の種類が分からない場合には、現場指揮本部及び搬送先医療機関から、傷病者の症状等を日本中毒情報センターに照会し、疑われる物質名、その毒性並びに対処要領等（治療情報など）を提供してもらい、その情報を現場指揮本部、搬送先医療機関等の関係機関に提供する。

⑦　自衛隊（各地域における陸上自衛隊師団（旅団）の司令部第3部の災害担当）

都道府県知事からの災害派遣要請（自衛隊法第83条「災害派遣」）により化学テロ災害発生時には陸上自衛隊の化学防護隊の出動が予測される。

自衛隊は化学テロ災害発生時にLO（リエゾンオフィサー：連絡幹部）や先遣隊又は偵察隊の派遣を行い、現場からの情報を入手し、自衛隊の活動を円滑に実施できるようなシステムを設けている。ついては、消防機関から早期に陸上自衛隊に直接、情報を伝達することが円滑な消防機関の活動につながることから平常時から自衛隊への連絡窓口を確認し災害情報が提供できるような体制を確立しておく。

(2)　生物災害の場合

①　所轄の警察機関

ア　警察機関には救急搬送先病院や傷病者の症状等の情報を提供するとともに、消防が実施する活動に協力を依頼する。

イ　警察機関で原因物質が特定したらその情報を迅速に提供してもらよう依頼し、原因物質の情報の提供を受けた場合は、傷病者の搬送先医療機関、保健所に速やかに伝達する。

②　近隣の感染症指定医療機関又はあらかじめ定められた医療機関等

生物災害発生時に曝露者を搬送する病院の受け入れ可能状況について確認する。また、現場での曝露者の症状及び警察・研究機関からの物質の特定等、曝露者に対する情報を逐次、提供する。

なお、陰圧管理の病室がある病院が望ましいため、事前に該当病院を掌握しておく。

③　市町村（市町村の防災部局、危機管理部局、衛生主管部局（保健所）、河川・下水道管理部局）

各市町村の防災部局、危機管理部局に災害対策本部の設置等を依頼する。また河川・下水道管理部局に河川や下水道及び上水道を介した生物剤の拡大防止を依頼する。

④　各都道府県消防防災主管部局（消防防災主管部局、危機管理主管部局衛生主管部局（保健所））

火災・災害等報告要領に基づき災害情報を報告する。県内広域応援が必要な場合は要請を行う。

現場の除染に関しては、保健所職員の派遣要請を速やかに行う。

⑤　総務省消防庁（応急対策室（夜間・休日は宿直室））

火災・災害等報告要領に基づき災害情報を総務省消防庁へ報告する。特に、生物テロ災害に関しては消防庁長官指示による緊急消防援助隊の出動が考えられるため、報告は迅速に行う。

⑥　保健所（所轄の保健所）

所轄の保健所に情報の提供を行い、現場に保健所職員の派遣を要請する。

生物災害の可能性を完全に否定できない場合は、初動段階から派遣要請を行うものとする。

⑦　研究機関

NBCテロ対処現地関係機関連携モデルに基づき、採取された検体は、保健所が地方衛生研究所に分析依頼し、その情報を消防本部、警察、搬送先医療機関等の各関係機関に提供することとなっている。

⑧　自衛隊（各地域における陸上自衛隊師団（旅団）の司令部第3部の災害担当）

生物災害発生時には、陸上自衛隊の出動が予測され、その要請は都道府県知事から行うこととしているが、消防本部も通常時から陸上自衛隊に連絡窓口を確保するとともに、発災時は、災害情報の提供を行う。

#### 第3項　メディア対応

(1)　初動活動時

メディア対応は、消防対策本部において行うことを原則とするが、消防対策本部が未設置の場合の初動時等については、災害現場で対応せざるを得ないことが想定される。

災害現場でメディア対応をする場合には、次の事項に注意する。

①　活動の支障になる場所や安全が確保できない場所へのマスコミ関係者の立ち入りを禁止する。

②　現場最高指揮者が、救助活動の状況から判断して、現場活動部隊による十分なマスコミへの対応が困難であると認める場合は、その旨をマスコミ関係者等に伝えるとともに、安全な場所での待機、立ち上がり後の消防対策本部での一括取材等を依頼する。

③　隊員個人によるメディア対応をさせない。

④　現場の現場最高指揮者又は現場最高指揮者が指名した者が一元的に対応するとともに、対応窓口を一本化する。

⑤　個人情報に係ることについての公表については、要救助者、傷病者等のプライバシーに特に留意する。

⑥　未確認情報等は、明確にその旨を伝える。

⑦　警察機関の捜査に支障を来さないよう留意する。

⑧　警察、自衛隊等関係機関と消防本部が現地調整所を設置した場合は、現地調整所において、マスコミ対応及び発表にあたっての調整を行う。

(2)　消防対策本部の立ち上がり以降

消防機関は、国、都道府県及び市町村における対策本部及び警察、自衛隊等の他機関と緊密に調整し、メディア対応をする際には情報の一元化を図り、必要な情報の提供を行う。

消防対策本部においてメディア対応をする場合には、次の事項に注意すること。

①　対応する者を指定すること。

②　個人情報に係ることについての公表については、特に留意すること。

③　警察機関の捜査に支障を来さないよう留意すること。

# 第2章　化学災害又は生物災害の発生が疑われる場合の初動活動

第2章　化学災害又は生物災害の発生が疑われる場合の初動活動

## 第1節　出動から初動活動までの留意点

化学災害又は生物災害の発生が疑われる災害が発生し、災害の種別が正確に特定できない出動指令を命じられた場合における、出動指令を命じられた時点から現場に到着して活動を開始するまでの留意点は次のとおりである。

なお、通報内容又は出動隊の災害情報等から、化学災害又は生物災害であると判別できる場合は、本マニュアルの該当する災害に関する活動要領により活動を行うものとする。

### 第1項　出動から現場到着まで

(1)　出動前の措置

①　化学災害又は生物災害の発生が疑われる災害が発生し、災害の種別が正確に特定できない出動指令を受けた場合には、自分の隊が保有する対応資機材を追加積載するとともに、使用頻度の高い空気ボンベ等を後続部隊のトラック等で搬送するよう資機材の増強を行う。

②　指揮者と機関員は、出動前に消防指令室からの情報（風向、風速、地形等）及び地図等を活用して、指令場所から風上で、空気が滞留しにくい風通しの良い場所に部署できるように出動経路を協議し、決定する。

③　化学物質対応防護服（陽圧式化学防護服を除く。）を保有する隊は、原則として防護服を乗車する前に着装（面体を除く。）し、出動する。その際には、車両のスペース等を考慮して防護服が破損することがないよう注意する。

④　車両部署位置は、指令場所又は化学剤が散布された場所（建物等）の風上側から目安として120m以上離れた場所を部署目標とする。

その際には、風向き、風速、地形、建物状況、部隊の規模及び必要な活動スペース等の他、除染に使用するための水利がある場所も考慮する。

⑤　最先着隊は、後着隊の部署位置を消防指令室に報告し、消防指令室から後着する出動各隊に周知させる。

(2)　出動途上の措置

①　起動から測定開始までに時間を要する検知資機材を可能な限り起動させておく。

②　災害現場が近づいたら、車内の窓を閉め、エアコンを切り、車内循環モードに切り替える。

③　車内より周囲の状況（倒れている者、異臭等）を確認し、異状が認められた場合は消防指令室に報告をする。その際には、それ以上近接せず、異状がない場所（異状があった場所から少なくとも120m以上風上の場所）まで速やかに後退する。

④　消防指令室からの通報場所、風向等の変更情報を適宜確認して、目標とする車両部署位置の安全を確保するとともに、必要に応じて変更を図る。

### 第2項　現場到着から活動開始まで

(1)　消防指令室に車両部署位置を明確に報告するとともに、関係者（通報者）の現在位置、現場の状況、発生の経緯等必要な情報の提供を受ける。

(2)　関係者（通報者）と接触した場合は、要救助者、負傷者の有無、負傷者のいる位置及び発生の経緯等必要な情報を入手する。

(3)　風上（風の流れ）を確実に確認するために、吹流し又は発煙筒等を活用する。

(4)消防警戒区域を設定し、関係者以外に対してその区域からの退去を命じ、その区域内への出入りを禁止する。

(5)　大規模な建物の場合には、必要な防護措置を備えた隊員にて、防災センター等の管理施設に前進指揮所を設定し、監視カメラ、放送設備を活用等して情報収集を図る。

## 第2節　区域の設定（ゾーニング）

化学・生物災害における区域とは、危険度に応じた通行規制区域の設定（ゾーニング）のことであり、ホットゾーン、ウォームゾーン、コールドゾーンに区分している（表2-1）。119番受信時及び初動時には、災害の発生原因さえも不明なこともあり、「化学剤による災害」、「生物剤による災害」と推定できない場合もあるため、災害の種別が推定できない場合は、安全を見込んだ、化学剤、生物剤どちらにも対応できる区域の設定（図2-1又は図2-2）を行う。この場合、屋外の区域設定では風向きを考慮して、風上、風横、風下側に一定の距離に広げたホットゾーンを設定する。

ゾーニングの距離、形状などは散布された剤の種類、散布形態、散布量及び発災時の気象状況などによって変化する。

初動時における、活動隊が検知資機材を有していない場合又は検知までに時間を要するまでの間は、図2-1又は図2-2に表2-1の含まれる場所・区域を目安として、区域の設定を行う。

表2-1　区域（ゾーン）の概要

| 区域（ゾーン）名 | 含まれる場所・区域 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| ホットゾーン | 原因物質に直接接触する可能性のある区域 ・化学剤又は生物剤そのもの、化学剤又は生物剤の収納容器等の残留物が目視で確認（液体等）できる場所及び液体等による曝露危険がある付近一帯 ・建物の区画、構造及び空調などの設備上、化学剤又は生物剤が拡散したと思われる場所 ・人が倒れている、人がうずくまっている付近一帯 ・簡易検知器により反応がでる付近一帯 ・小動物等の死骸や枯木草が確認できる付近一帯 ・曝露者のものと思われる吐しゃ物、血液等がある付近一帯 |  |
| ウォームゾーン | 直接的な危険性は少ないが潜在的危険域。主たる危険は二次汚染 ・化学剤又は生物剤が存在しない場所に汚染された人（物）があらかじめ来ると予測され、汚染の管理ができている付近一帯 | ・曝露者集合場所 ・1次トリアージ ・除染所 |
| コールドゾーン | 直接の危害が及ばない安全区域 （消防警戒区域内でホットゾーン及びウォームゾーン以外の区域） | ・車両部署位置 ・2次トリアージポスト ・救護所 ・現場指揮本部 |

図2-1　屋外での区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

図2-2　建物等の密閉されている区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

図2-3　現場におけるゾーニングの一例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋）

### 第3節　化学剤・生物剤への防護

曝露者の救出等を行う消防隊員自身の防護措置は、活動における基本であり、現場へ進入する前に、判明した情報に基づいて適切な防護装備を選択し、化学剤・生物剤が体表面や粘膜に触れないように細心の注意を払わなくてはならない。

### 第1項　防護措置（レベル別）

化学災害又は生物災害と疑われる現場への進入は、防護措置が必須である。防護措置にはレベルAからレベルDまであり、各レベルにおける必須装備及び選択装備の主な防護服、資機材は次のとおりである。ただし、原因物質が分からない場合は、レベルA防護措置を施し最高度の安全水準を確保する。

(1)　レベルA防護措置

レベルA防護措置とは、陽圧式化学防護服を着装し自給式空気呼吸器にて呼吸保護ができる措置である。

図2-4　陽圧式化学防護服（密封型化学防護服）

（写真提供：奈良市消防局）

| 必須装備 | 選択装備 |
| --- | --- |
| ・陽圧式化学防護服 ・化学物質対応手袋（アウター） ・化学物質対応ブーツ ・自給式空気呼吸器（酸素呼吸器は不可） ・トランシーバー又は無線機 ・保安帽（防護服下に着用） | ・防寒用下着 ・活動服（防護服下に着用） ・インナー手袋（潤滑のため） |

(2)　レベルB防護措置

レベルB防護措置とは、化学物質対応防護服（気密型非陽圧式化学防護服）を着装し自給式空気呼吸器又は酸素呼吸器にて呼吸保護ができる措置である。

図2-5　化学物質対応防護服（気密型非陽圧式化学防護服）

（写真提供：奈良市消防局）

| 必須装備 | 選択装備 |
| --- | --- |
| ・気密型非陽圧式化学防護服 ・化学物質対応手袋（アウター） ・化学物質対応ブーツ ・自給式空気呼吸器又は酸素呼吸器 ・保安帽 ・トランシーバーまたは無線機 | ・活動服（防護服下に着用） ・インナー手袋（潤滑のため） |

(3)　レベルC防護措置

レベルC防護措置とは、化学物質対応防護服（非気密型非陽圧式化学防護服）に自給式空気呼吸器、酸素呼吸器又は防毒マスクにて呼吸保護ができる措置である。

図2-6　化学物質対応防護服（非気密型非陽圧式化学防護服）

（写真提供：奈良市消防局）

| 必須装備 | 選択装備 |
| --- | --- |
| ・非気密型非陽圧式化学防護服 ・化学物質対応手袋（アウター） ・長靴 ・自給式空気呼吸器、酸素呼吸器又は防毒マスク※ ・保安帽 | ・活動服（防護服下に着用） ・インナー手袋（潤滑のため） ・トランシーバーまたは無線機 ・緊急用マスク |

※﷒　空気中を漂う原因物質の種類及び濃度が確認され、当該物質が防毒マスクに装着する吸収缶の使用条件に適合した場合のみ使用すること。

(4)　レベルD防護措置

レベルD防護措置とは、化学剤・生物剤に対して防護する服を着装しておらず、消防活動を実施する必要最低限の措置である。

図2-7　防火衣、作業服、雨合羽等

（写真提供：奈良市消防局）

| 必須装備 | 選択装備 |
| --- | --- |
| ・防火衣 ・活動服 ・手袋 ・編上げ又は長靴 ・N95又は感染防止マスク ・保安帽又は防火帽 ・保護メガネ | ・緊急用防毒マスク |

(5)　スタンダードプレコーション

スタンダードプレコーションとは、感染防止衣に感染防止マスクを着装し、感染の危険から予防するための措置である。

図2-8　標準感染予防策

（写真提供：奈良市消防局）

| 必須装備 | 選択装備 |
| --- | --- |
| ・感染防止衣 ・活動服 ・手袋 ・編上げ又は長靴 ・感染防止マスク ・保安帽 ・保護メガネ | ・緊急用防毒マスク |

#### 第2項　レベル別活動隊の活動範囲

防護措置レベルに合わせた活動区域及び活動可能な内容を明らかにしておくことが必要である。原因物質が推定できるまでの各ゾーンにおけるレベル別活動隊及び活動内容は、表2-2のとおりとする。

表2-2　レベル別活動隊の活動範囲

| 活動区域 | レベル別活動隊 （防護措置） | 活動内容 |
| --- | --- | --- |
| ホット ゾーン | レベルA活動隊 （レベルA防護措置を備えた隊をいう。） | ・ホットゾーンの設定 ・簡易検知活動 ・危険排除（化学剤又は生物剤の収去、化学剤又は生物剤の収納容器の収去） ・救助活動 |
| ウォーム ゾーン | レベルB活動隊 （レベルB防護措置を備えた隊をいう。） | ・ウォームゾーンの設定 ・曝露者集合場所の決定 ・歩行可能な傷病者の誘導 ・1次トリアージ ・曝露者及び隊員等の除染活動 |
| コールド ゾーン | レベルC活動隊 （レベルC防護措置を備えた隊をいう。） レベルD活動隊 （防護措置を施さない隊をいう） | ・現場指揮本部の設置 ・コールドゾーン及び消防警戒区域の設定 ・情報収集 ・広報活動 ・避難誘導 ・2次トリアージポスト及び救護所の設置 ・2次トリアージ ・救急搬送 |

#### 第3項　レベル別活動隊の主な活動

(1)　レベルA活動隊

化学剤・生物剤が直接接触する危険性がある区域の中で曝露者（歩行不能者）の救出や各種の検知・測定資機材を活用して原因物質の簡易検知活動を実施し、必要に応じて危険排除（化学剤又は生物剤の収去、化学剤又は生物剤の収納容器の収去）を実施する。

(2)　レベルB活動隊

ウォームゾーンの設定、曝露者集合場所の決定、歩行可能な傷病者の誘導、1次トリアージ、曝露者及び隊員等の除染活動等を実施する。

(3)　レベルC活動隊

現場指揮本部の設定、コールドゾーン及び消防警戒区域の設定、情報収集、広報活動、避難誘導、2次トリアージポスト及び救護所の設置、2次トリアージを実施する。

(4)　レベルD活動隊

現場指揮本部の設定、コールドゾーン及び消防警戒区域の設定、情報収集、広報活動、避難誘導、2次トリアージポスト及び救護所の設置、2次トリアージを実施し、レベルA・B・C活動隊が円滑に活動できるように支援を実施する。

### 第4項　簡易検知活動

(1)　簡易検知又は測定（以下「検知等」という。）を実施する際は、レベルAの防護措置を講じた少なくとも2名以上の隊員で活動する。

(2)　化学剤検知器、生物剤検知器、放射線測定器、可燃性ガス測定器を携行する。なお、陽圧式化学防護服は可燃性ガスによる爆発は対応できないため、検知器が反応したら緊急退避する。

(3)　検知活動は、風上、風横側の安全な地域から危険側へと徐々に活動範囲を狭める方法で実施する。また、複数で検知活動を実施する場合は、各々の検知活動の範囲及び位置を明確にして実施する。

(4)　警察等の関係機関が検知等のできる資機材を保有している場合は、連携して活動する。

(5)　ホットゾーン内で簡易検知ができない場合は、危険物を密閉容器に採取し、ウォームゾーン又はコールドゾーン内でグローブボックス等を活用し検知を実施する。

(6)　測定濃度値が異なるときは、危険度の高い数値で対応する。

(7)　検知を実施した活動隊は、実施者は、検知活動の位置ごとに結果（検知活動の位置、検知された物質の名称、種類及び測定値）をその都度、現場指揮本部に報告する。

(8)　簡易検知結果は警察、日本中毒情報センター、保健所、医療機関等へも速やかに情報提供する。

図2-9　レベル別活動隊のフローチャート

図2-10　レベル別活動隊の活動範囲イメージ図

#### 第5項　消防活動の優先順位

化学災害又は生物災害時において有効な消防活動を行うには、下図2-11の情報収集後の活動を同時並行して実施することが重要であるが、初動時等における消防本部の実情（隊員数、資機材等の不足）により、これらの消防活動が同時並行して実施できない場合が想定される。

消防活動が同時並行して実施できない場合においての消防活動の優先順位を次に示す。

＜優先①＞各ゾーン設定

＜優先②＞救出活動

＜優先③＞1次トリアージ

＜優先④＞除染活動

＜優先⑤＞2次トリアージ

＜優先⑥＞救急搬送

上記優先①～⑥を早期に実施することにより、傷病者の症状の悪化防止につながる。

図2-11　消防活動の優先順位

### 第4節　最先着隊がレベルD隊であった場合の活動

化学災害又は生物災害の発生が疑われる災害の指令を受けた場合であっても、レベルD隊が最先着する場合もあると考えられる。そこで、レベルD隊が現場に最先着した場合の具体的な活動を次に示す。

#### 第1項　出動から現場到着の活動

(1)　出動から現場到着まで

①　出動前の措置

ア　化学災害又は生物災害の発生が疑われる災害の指令を受けた場合には、自分の隊が保有する対応資機材を追加積載するとともに、使用頻度の高い空気ボンベ等を後続部隊のトラック等で搬送するよう資機材の増強を行う。

イ　指揮者と機関員は、出動前に消防指令室からの情報（風向、風速、地形等）及び地図等を活用して、指令場所から風上で、空気が滞留しにくい風通しの良い場所に部署できるように出動経路を協議し、決定する。

ウ　化学物質対応防護服（陽圧式化学防護服を除く。）を保有する隊は、原則として防護服を乗車する前に着装（面体を除く。）し、出動する。その際には、車両のスペース等を考慮して防護服が破損することがないよう注意する。

エ　車両部署位置は、指令場所又は化学剤が散布された場所（建物等）の風上側から目安として120m以上離れた場所を部署目標とする。

その際には、風向き、風速、地形、建物状況、部隊の規模及び必要な活動スペース等の他、除染に使用するための水利がある場所も考慮する。

オ　最先着隊は、後着隊の部署位置を消防指令室に報告し、消防指令室から後着する出動各隊に周知させる。

②　出動途上の措置

ア　起動から測定開始までに時間を要する検知資機材を可能な限り起動させておく。

イ　災害現場が近づいたら、車内の窓を閉め、エアコンを切り、車内循環モードに切り替える。

ウ　車内より周囲の状況（倒れている者、異臭等）を確認し、異状が認められた場合は消防指令室に報告をする。その際には、それ以上近接せず、異状がない場所（異状があった場所から少なくとも120m以上風上の場所）まで速やかに後退する。

エ　消防指令室からの通報場所、風向等の変更情報を適宜確認して、目標とする車両部署位置の安全を確保するとともに、必要に応じて変更を図る。

(2)　現場到着時の活動について

①　安全なエリアから車内より拡声器を使用して、避難誘導及び広報活動にあたる。

②　歩行可能者の避難誘導は、風上側に避難するよう広報する。

③　気分が悪くなっている者等が確認できた場合には、除染所の設置位置を考慮して、曝露者の集合場所を指定し、拡声器によりその場所に移動させる。

④　適宜、後続部隊に対し、消防指令室を通じて状況を伝達する。

#### 第2項　レベルA・B・C隊の到着後からの活動

(1)　入手した情報及び曝露者集合場所等を各隊に報告する。

(2)　消防警戒区域の設定には、2次トリアージポスト、救護所及び現場指揮本部の設置場所を考慮するとともに、多数の傷病者が搬送できるよう、警察機関の協力を得て救急車の動線を確保する。

## 第5節　広報内容

災害現場における広報内容は、次のようなものが想定される。

(1)　現場到着時における広報内容例（異状が確認できない場合）

「こちらは○○消防本部です。○時○○分に多数の人が気分の悪さを訴えているとの通報が○○町○○丁目○○番地からありました。それらの情報についてご存知の方は、消防隊が○○付近に待機していますので、お知らせください。また、気分が悪い人がいましたら、○○付近に集合してください。」

(2)　現場到着時における広報内容例（気分の悪い人等が確認できた場合）

「こちらは○○消防本部です。現在、○○付近において有毒なガスが流出した可能性がありますので、至急、口等をタオルなどで覆いながら○○方面（側）に避難してください。また、気分が悪い人は、病院まで搬送いたしますので、○○付近に集合してください。避難が必要な方は○○町○○丁目○○番地内で外に出ている方です。屋内にいる方は、空調を切り、窓を閉めて屋内に留まってください。」

(3)　消防警戒区域設定の広報内容例

「こちらは○○消防本部です。現在○○付近において有毒なガスが流出した可能性があります。被害が拡大する恐れがありますので、現在消防隊により危険区域を設定しております。○○付近にいる方、またこれから○○付近に向かわれる方は、被災するおそれがあります。至急、危険区域外の安全な場所に避難してください。現在、○から○に向かって風が吹いています。○○方面（側）への避難をお願いします。なお、安全が確認されるまで、危険区域内への立ち入りを禁止します。」

(4)　活動中の広報内容例

①　「現在発生中の災害についてお知らせします。本日○時ごろ○○付近において有毒なガスが流出し、多数の方が被災されています。現在消防隊により救出活動が行われていますが、被害が拡大するおそれがあります。○○付近にいる方は、安全な場所に避難してください。気分が悪くなられた方は、近くの消防隊員までお知らせください。また、近隣の消防署から、多数の消防車、救急車が応援に向かってきております。交通の妨げとならないようご協力お願いいたします。引き続き詳しい情報が入り次第、お伝えします。」

②　「危険区域内（例：○○付近）にいる方に連絡します。消防隊により、安全な方法で皆さんを救護所まで誘導しますので、消防隊員の指示に従ってください。テント内での脱衣や、シャワーを行っていただきます。これは危険を取り除き、皆さんの安全を確保するために行っています。落ち着いて消防隊員の指示に従ってください。」

※　その他、避難方向の指示を土地勘のない人や、子供やお年寄り等の人たちのために○○方向（側）だけでなく、「赤色回転灯が回転している消防車の方向へ」、「クラクションを5秒間鳴動させますのでクラクションの方向へ」など子供や目の不自由な者等にも避難しやすいような工夫をする。

第3章　化学災害時における消防活動

第3章　化学災害時における消防活動

## 第1節　レベル別活動隊の活動範囲

化学剤の種類及び濃度が推定できた場合、レベルB活動隊はホットゾーンでも活動が可能となり、レベルC活動隊はウォームゾーンでの活動が可能となる。各ゾーンにおいて活動する防護措置及び活動内容は、表3-1のとおりとする。ただし、化学剤の種類によっては、レベルB活動隊がホットゾーンで活動できない可能性があるため、専門家の指示に従う。

表3-1　レベル別活動隊の活動範囲

| 活動区域 | レベル別活動隊 （防護措置） | 活動内容 |
| --- | --- | --- |
| ホット ゾーン | レベルA活動隊 （レベルA防護措置を備えた隊をいう。） | ・ホットゾーンの設定 ・簡易検知活動 ・危険排除（化学剤の収去、化学剤の収納容器の収去） ・救助活動 |
|  | レベルB活動隊 （レベルB防護措置を備えた隊をいう。） |  |
| ウォーム ゾーン |  | ・ウォームゾーンの設定 ・曝露者集合場所の決定 ・歩行可能な傷病者の誘導 ・1次トリアージ ・曝露者及び隊員等の除染活動 |
|  | レベルC活動隊 （レベルC防護措置を備えた隊をいう。） |  |
| コールド ゾーン | レベルD活動隊 （防護措置を施さない隊をいう） | ・現場指揮本部の設置 ・コールドゾーン及び消防警戒区域の設定 ・情報収集 ・広報活動 ・避難誘導 ・2次トリアージポスト及び救護所の設置 ・2次トリアージ ・救急搬送 |

※　物質の推定とは、現場で消防、警察機関による簡易検知の結果、又は公益財団法人日本中毒情報センター（以下「日本中毒情報センター」という。）の回答により得られた物質の情報を推定とする。また、物質の特定とは警察機関により、特定の施設にて検出された結果の物質をいう。

注意：原因物質の濃度や種類が推定され、その物質に対して防毒マスクで対応できることが確認された場合においても、防毒マスクの吸収缶の活動可能時間を管理すること。

## 第2節　レベル別活動隊の主な活動

### 第1項　レベルA活動隊

化学剤が直接接触する危険性がある区域の中で曝露者（歩行不能者）の救出や各種の検知・測定資機材を活用して原因物質の簡易検知活動を実施し、必要に応じ危険排除（化学剤の収去、化学剤の収納容器の収去）を実施する隊をいう。

### 第2項　レベルB活動隊

ホットゾーン内では、レベルA活動隊と同様の活動を実施する。ウォームゾーン内では、ウォームゾーンの設定、曝露者集合場所の決定、歩行可能な傷病者の誘導、１次トリアージ、曝露者及び隊員等の除染活動を実施する。

### 第3項　レベルC活動隊

防毒マスクに装着する吸収缶の使用条件に適合した物質であれば、防毒マスクの吸収缶の活動可能時間をを考慮し、ウォームゾーン内でウォームゾーンの設定、歩行可能な傷病者の誘導、1次トリアージ、曝露者及び隊員等の除染活動を実施する。

### 第4項　レベルD活動隊

コールドゾーン内で現場指揮本部の設置、コールドゾーン及び消防警戒区域の設定、情報収集、広報活動、避難誘導、2次トリアージポスト及び救護所の設置、2次トリアージ、救急搬送を実施する。

図3-1　レベル別活動隊のフローチャート

図3-2　レベル別活動隊の活動範囲イメージ図

## 第3節　ホットゾーンでの活動

ホットゾーンの設定、簡易検知活動、必要に応じ危険排除（化学剤の収去、化学剤の収納容器の収去）、要救助者（有症状者）の救助が主な活動になる。

### 第1項　ホットゾーンの設定

(1)　屋外での初期設定要領

①　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により検知されるまでの間のゾーン設定は、図3-3を目安とする。

②　市街地については、住所区分（例：○丁目区域から○丁目区域まで）で区域を設定すると分かりやすく、周知しやすい。

図3-3　屋外での区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

(2)　建物等の密閉されている区域（ビル内、地下鉄駅構内、多数人が出入りする施設内等（以下「建物等内」という。））の初期設定要領

①　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により検知されるまでの間のゾーン設定は、図3-4を目安とする。

②　地下鉄・地下街が災害現場の場合、地上への出入口及び通気口が多数存在するので、地図等を活用して拡散する可能性がある出入口、通気口、換気口、排気口等ごとに上記①で設定したホットゾーンとは別にホットゾーンの設定を行う。

③　施設内に人がいないことが確認できた場合には、化学剤を施設内に封じ込めるような処置（開口部の閉鎖、空調の停止等）を行う。

④　噴霧器等で建物の空調設備を利用したテロ行為が発見された場合には、建物外にも拡散されている可能性が考えられるので、建物外の風下側にもホットゾーンを設定する。

図3-4　建物等の密閉されている区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

### 第2項　ホットゾーンの設定変更

初動時に設定したホットゾーンに対して、次の(1)から(6)の項目に該当するか否かの判定を行い、適宜設定範囲の拡大、縮小を実施する。

(1)　化学剤又は化学剤の収納容器等の残留物が目視で確認（液体等）できる場所及び液体等による曝露危険がある付近一帯

(2)　建物の区画、構造及び空調などの設備上、化学剤が拡散したと思われる場所

(3)　人が倒れている、人がうずくまっている付近一帯

(4)　簡易検知器により反応がでる付近一帯

(5)　小動物等の死骸や枯木草が確認できる付近一帯

(6)　曝露者のものと思われる吐しゃ物、血液等がある付近一帯

### 第3項　簡易検知活動

簡易検知活動は、警察と連携し、相互に情報の共有化を図り、その情報を的確かつ迅速に現場指揮本部へ報告する。

### 第4項　危険排除

原因物質となる化学剤が確認できた場合には、それ以上拡散させないようにビニール等で覆う（容器なら密閉容器にいれる。）など拡散防止を実施する。

その際、事後の警察の捜査に支障のないよう考慮して処置を行う。

### 第5項　救助活動

(1)　担架搬送を行う場合は、1人以上で隊員の誘導（視界、動き等が制限されるため。）、簡易検知活動（必要に応じて実施する。）及び安全管理を行うとともに、2人以上で担架搬送を行い、合計3人以上で活動を行うことが望ましい。

ただし、安全が確保されている場合、1人で搬送できる担架を使用している場合などは、適切な人員で搬送するものとする。

(2)　倒れている者又はうずくまっている者を発見したら、合図、無線等で現場指揮本部に報告する。

(3)　2人以上のレベルA防護措置を講じた待機要員を確保して救出活動を行う。

(4)　化学災害における曝露者の症状（ダメージ）は、曝露者が存在した場所（空間）の化学剤の「濃度」×「滞在時間」と比例する。多数の要救助者をホットゾーン内から救助する必要がある場合などは、自隊の活動能力と必要な活動負荷を比較検討し、曝露者を、曝露及び汚染危険の高い場所から危険の低い場所（発災建物外、風上など）へ一時的に移動（ショートピックアップ）することも考慮する。

(5)　陽圧式化学防護服着装時の曝露者の呼吸状態の観察方法の一つとしてティッシュ等の軽い物を倒れている人の鼻に当て呼吸状態の確認をする方法がある。

(6)　症状の悪化防止のため曝露者にエスケープフード等を着装させ、救助することも考慮する。

### 第6項　ボンベ交換方法

(1)　自給式空気呼吸器のボンベの交換は隊員及び資機材の除染後、コールドゾーンにて実施する。

(2)　使用資機材の除染に時間を要する場合又は除染が困難な場合は、使用資機材を、1次トリアージポスト付近の、活動の支障がなく破損の恐れがない場所に一次保管し、活動終了後除染を実施する。

### 第7項　活動時間の管理

(1)　自給式空気呼吸器を使用するので、ホットゾーン内で活動する隊員は、活動時間を小隊長等に報告する。小隊長等は、エリア内での活動時間の管理を行う。

(2)　ホットゾーン内での活動時間は、除染に必要な時間（1～3分）を減じて管理するものとする。

## 第4節　ウォームゾーンでの活動

化学剤により曝露された人(疑いを含む。)及びホットゾーンから退出してきた隊員の除染が主な活動になる。

### 第1項　ウォームゾーンの設定

(1)　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により検知されるまでの間、図3-3又は図3-4のとおりとする。ゾーン設定には、吹流し又は発煙筒等を活用し、風上（風の流れ）を確実に確認する。

(2)　発生場所から風下の区域については、原則としてウォームゾーンの設定は必要ない。

### 第2項　曝露者集合場所の決定

(1)　曝露者集合場所は、原則として開放空間のウォームゾーン内で、可能な限りホットゾーンから風上に決定する。

(2)　無症状者の曝露を避けるため、有症者集合場所と無症状者集合場所を区分する。

(3)　曝露者集合場所は、その旨を看板で表示するか、目印のある場所を指定する。

(4)　除染までの間、症状の悪化防止のため曝露者にエスケープフード等を着装させることも考慮する。

### 第3項　誘導活動

曝露者を汚染場所から遠ざけることにより、曝露時間が少なくなり悪化を防止できることから、気分が悪い等の症状がある歩行可能な者を曝露者集合場所まで誘導する。

### 第4項　1次トリアージ

(1)　1次トリアージは暴露者集合場所で実施する。

(2)　START法は使用せず、「自力歩行可能者」と「自力歩行不可能者」に区分する。

(3)　化学剤の付着の有無等により、除染方法（除染なし・服交換・水的除染）を区分する。

(4)　曝露者の歩行可能・不能や除染の要否及び方法の決定は、可能な限り速やかに実施する。

(5)　原則として、トリアージタッグは使用しない。

### 第5項　ボンベ交換方法

(1)　自給式空気呼吸器のボンベの交換は隊員及び資機材の除染後、コールドゾーンにて実施する。

(2)　除染に時間を要する使用資機材又は除染が困難な使用資機材は、曝露者集合場所付近の活動の支障がなく破損の恐れがない場所に一次保管し、活動終了後除染を実施する。

### 第6項　活動時間の管理

(1)　 活動する隊員は、自給式空気呼吸器又は酸素呼吸器を使用するため、活動時間を小隊長等に報告する。小隊長等は、エリア内での活動時間管理を行う。

(2)　活動時間は、除染に必要な時間（1～3分）を減じて管理するものとする。

## 第5節　コールドゾーンでの活動

初動時に広報及び避難誘導を実施し、化学剤の拡散防止、曝露者の拡大防止を図る。

### 第1項　コールドゾーン（消防警戒区域）の設定

(1)　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により原因物質が検知されるまでの間の図3-3又は図3-4のとおりとする。ゾーン設定には、吹流し又は発煙筒等を活用し、風上（風の流れ）を確実に確認する。

(2)　ウォームゾーンの境界線（除染場所）から消防警戒区域（テープ、ロープ等により明示）までのコールドゾーンの設定は警察機関と連携して設定する。

(3)　症状のない通行人及び住民等の誘導、進入規制は原則として警察機関に実施を依頼する。

(4)　コールドゾーン（消防警戒区域）を設定した区域を明確に広報し、区域内からの退避及び区域内への出入りの禁止又は制限を行う。

### 第2項　現場指揮本部の開設

(1)　現場指揮本部は可能な限り風上、現場を見渡せる場所に位置し、十分な人員、物資を投入できる場所に設ける。

(2)　他の関係機関の指揮所の位置を確認し、連絡が取りやすい場所を選択する。

(3)　現場指揮本部と近接する場所に他機関との調整を行う現地調整所を設置するよう調整する。

### 第3項　広報・避難誘導

(1)　曝露した疑いのある者の移動時には、二次曝露をさけるため口、鼻等をハンカチやタオル等で覆うように指示する。

(2)　広報活動は、明確に分かり易く説明を行うため、あらかじめ広報文（例）を作成しておく。

(3)　コールドゾーン内で症状が出ていない者（ホットゾーンから避難してきた者を除く。）は、2次トリアージポストへ向かうよう誘導を行い、観察を受けた後に消防警戒区域の外に出るように指示する。

(4)　コールドゾーンの外側にいた者は、帰宅途中等に気分が悪くなったりした場合は、指定された病院に行き、消防又は警察に連絡するよう広報する。

(5)　1次トリアージを受けずに、ホットゾーンからコールドゾーンに避難してきた者は、除染所に誘導する。

### 第4項　2次トリアージポスト及び救護所の設置

コールドゾーン内に2次トリアージポスト及び救護所を設置する。

### 第5項　2次トリアージ

(1)　曝露者の除染後、コールドゾーン（消防警戒区域）の2次トリアージポストにおいて、救急隊員（救急救命士）が医師等と連携を図り、トリアージタッグをつけ、傷病者の症状程度を区分する。

(2)　コールドゾーン（消防警戒区域）において、救護所を設置し、救急隊員（救急救命士）が医師等と連携を図り、救護所内において、トリアージタッグの色別に病院へ搬送する傷病者の優先順位を決定し、応急処置を実施する。

(3)　2次トリアージを実施する救急隊員の防護措置としては、観察する曝露者が除染終了後であっても、化学剤が残存していることを考慮して、感染防護衣、感染防止用薄手袋、感染防止マスク等の防護措置をとる。

(4)　詳細な2次トリアージ要領に関しては、各消防本部で対応している集団救急災害活動要領等に準じて活動する。

(5)　化学剤により曝露された傷病者の医療機関の選定は、医療機関及び衛生主管部局の助言、指示に基づいて、対応可能な医療機関（災害拠点病院等）に搬送する。

※平常時より化学剤に対する対応可否状況を医療機関から提供してもらう必要がある。

(6)　医療機関の選定は、現場指揮本部、消防指令室及び現場の医師等が連携して搬送病院の選定を行う。

(7)　傷病者の症状をできるだけ詳しく取りまとめて、消防現場指揮本部から消防指令室に報告し、情報の共有を図る。

(8)　化学物質曝露によるCPA傷病者をSTART方式でトリアージを実施した場合は、気道を確保して自発呼吸がなければ救命不能となる。START方式は外傷症例を想定したトリアージ方法であり、化学災害の傷病者にそのままの適応は課題が多いため、トリアージタッグの使用については、安易に黒タッグを付けないよう十分留意する。

### 第6項　救急隊の活動

(1)　救急搬送

①　二次汚染を防止するため、救急車内の換気を行う。

②　傷病者の観察を行う隊員は、傷病者からの二次汚染を考慮し、必要に応じて防毒マスクを着用すること。

③　多数の傷病者が発生した場合については、重症及び歩行不能傷病者は救急車で搬送し、歩行が可能な比較的症状の軽い傷病者は大量に搬送できる人員搬送バス等で搬送する。また、警察機関に協力を依頼し警察車両が誘導等をするなど、効率的な搬送方法実施する。

(2)　搬送後の処置

①　救急車内の除染を実施すること。

②　搬送した救急隊員は、医療機関で診察を受けること。

第4章　生物災害時における消防活動

## 第1節　活動隊の活動範囲

生物剤の種類が推定できた場合、レベルC活動隊はホットゾーン及びウォームゾーンでの活動が可能となる。各ゾーンにおいて活動する防護措置及び活動内容は、表4-1のとおりとする。

表4-1　レベル別活動隊の活動範囲

| 活動区域 | レベル活動隊 （防護措置） | 活動内容 |
| --- | --- | --- |
| ホット ゾーン ウォーム ゾーン | レベルC活動隊 （レベルC防護措置を備えた隊をいう。） | ・ホットゾーン及びウォームゾーンの設定 ・簡易検知活動 ・危険排除（生物剤の収去、生物剤の収納容器の収去） ・救助活動 ・集合管理 ・曝露者集合場所の決定 ・誘導活動 ・1次トリアージ ・曝露者及び隊員等の除染活動 |
| コールド ゾーン | レベルD活動隊 （防護措置を施さない隊をいう。） | ・現場指揮本部の設置 ・コールドゾーン及び消防警戒区域の設定 ・情報収集 ・広報活動 ・避難誘導 ・2次トリアージポスト及び救護所の設置 ・2次トリアージ ・救急搬送 |

※　物質の推定とは現場で消防、警察機関による簡易検知の結果から得られた物質の情報を推定とする。また、物質の特定とは警察機関により、特定の施設にて検出された結果の物質をいう。

## 第2節　レベル別活動隊の主な活動

### 第1項　レベルA活動隊

ホットゾーン、ウォームゾーンにて活動可能だが、活動時間の制限が厳しいため、生物剤と推定された災害には不向きである。

### 第2項　レベルB活動隊

ホットゾーン、ウォームゾーンにて活動可能だが、活動時間の制限が厳しいため、生物剤と推定された災害には不向きである。

### 第3項　レベルC活動隊

防毒マスクに装着する吸収缶の使用条件に適合した物質であれば、防毒マスクの吸収缶の活動可能時間を考慮し、ホットゾーン内及びウォームゾーン内で、ホットゾーン及びウォームゾーンの設定、曝露者集合場所の決定、簡易検知活動、必要に応じて危険排除（生物剤の収去、生物剤の収納容器の収去）、救出活動、歩行可能な傷病者の誘導、1次トリアージ、曝露者及び隊員等の除染活動を実施する。

### 第4項　レベルD活動隊

コールドゾーン内で、現場指揮本部の設置、コールドゾーン及び消防警戒区域の設定、情報収集、広報活動、避難誘導、2次トリアージポスト及び救護所の設置、2次トリアージ、救急搬送を実施する。

図4-1　レベル別活動隊のフローチャート

図4-2　レベル別活動隊の活動範囲イメージ図

## 第3節　ホットゾーンでの活動

ホットゾーンの設定、簡易検知活動、危険排除（生物剤の収去、生物剤の収納容器の収去）、要救助者（有症状者）の救助、集合管理が主な活動になる。

### 第1項　ホットゾーンの設定

(1)　屋外での初期設定要領

①　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により原因物質が検知されるまでの間のゾーン設定は、図4-3を目安とする。

②　市街地については、住所区分（例：○丁目区域から○丁目区域まで）毎で区域を設定すると分かりやすく周知しやすい。

図4-3　屋外での区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

(2)　建物等の密閉されている区域（ビル内、地下鉄駅構内、多数人が出入りする施設内等（以下「建物等内」という。））の初期設定要領

①　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により検知されるまでの間のゾーン設定は、図4-4を目安とする。

②　地下鉄・地下街が災害現場の場合、地上への出入口及び通気口が多数存在するので、地図等を活用して拡散する可能性がある出入口及び通気口、換気口、排気口等ごとに上記①で設定したホットゾーンとは別にホットゾーンの設定を行う。

③　施設内に人がいないことを確認した場合には、生物剤を施設内に閉じ込めるような処置（開口部の閉鎖、空調の停止等）を行う。

④　噴霧器等で建物の空調設備を利用したテロ行為が発見された場合には、建物外にも拡散されている可能性が考えられるので、建物外の風下側にもホットゾーンを設定する。

図4-4　建物等の密閉されている区域の設定（ゾーニング）例

（必携NBCテロ対処ハンドブック（CBRNテロ対処研究会）より抜粋のうえ加筆）

(3)　ホットゾーンは、警察機関、保健所と協議を行い設定する。

### 第2項　ホットゾーンの設定変更

初動時に設定したホットゾーンに対して、次の(1)から(6)の項目に該当するか否かの判定を行い、適宜設定範囲の拡大、縮小を実施する。

(1)　生物剤又は生物剤の収納容器等の残留物が目視で確認（液体等）できる場所及び液体等による曝露危険がある付近一帯

(2)　建物の区画、構造及び空調などの設備上、生物剤が拡散したと思われる場所

(3)　人が倒れている、人がうずくまっている人がいる付近一帯

(4)　簡易検知器により反応がでる付近一帯

(5)　小動物等の死骸や枯木草が確認できる付近一帯

(6)　曝露者のものと思われる吐しゃ物、血液等がある付近一帯

### 第3項　簡易検知活動

生物剤の同定のための検体の採取は主に警察機関及び保健所の役割である。しかし、初動時の簡易検知のために、消防機関が空気、液体、粉等の検体の採取活動を実施する場合には、警察機関及び保健所と協議し行う。

### 第4項　危険排除

(1)　原因物質となる生物剤が確認できた場合には、それ以上拡散させないようにビニール等で覆う（容器なら密閉容器にいれる。）など拡散防止を実施する。

その際、事後の警察の捜査に支障のないよう考慮して処置を行う。

(2)　生物剤が視認できる場合には、事後の警察の捜査に支障のないよう考慮して検体（粉等）を採取する。採取した検体（粉等）は必ず密閉して拡散しないように持ち出す。

(3)　散布器等による生物剤のテロの場合には、生物剤捕集器等を活用し、できるだけ広範囲に採取を行う。

(4)　警察、保健所等の協力要請により、建物内から粉等による生物剤が拡散しないための措置を取る場合は、警察、保健所の指示のもと、次の①～⑤を実施する。

①　空調設備の停止

②　エレベーターの停止

③　建物外にある排気口の封鎖（ビニール等）

④　防火シャッター等の閉鎖

⑤　図面の活用（防火対象物台帳による避難経路、隔離場所の検討など）

### 第5項　救助活動

(1)　レベルC防護措置（非気密型非陽圧式化学防護服及び使用条件に適合した防毒マスク）を確実に備える。

(2)　1人以上は隊員の誘導と安全管理を行い、1人以上で担架搬送を行うため、2人以上で活動を行うこと。

(3)　倒れている者又はうずくまっている者を発見したら、合図、無線等で現場指揮本部に報告する。

(4)　2人以上のレベルC防護措置を講じた待機要員を確保して救出活動を行う。

### 第6項　集合管理

疫学調査等のために、警察、衛生主管部局から曝露者の集合管理について協力要請があった場合は、警察、衛生主管部局の指示のもと、次記のとおり、曝露者の集合管理を行うものとする。

なお、曝露の状態、生物剤の種類等状況によっては、生物剤のある場所から少しでも離れた場所へ、短時間で避難し、集合管理することが必要となる場合がある。

(1)　レベルC防護措置を施した隊員が建物屋内に進入し、生物剤と判断できる物質を視認した場合、建物内にいる全ての者又は屋外において曝露した可能性のある者を生物剤の曝露者とみなして、医師等による疫学調査を行うまで建物屋内外等で集合管理するよう努める（症状を発しているものを除く。）。

(2)　発生場所が建物内の場合の集合管理する場所は、発生建物内の講堂等の広めの部屋を用意する。人数的に部屋の確保が困難な場合は建物全体を集合管理場所として、その場に留まるよう各関係機関と連携して建物内にいる者に対して周知を行う。

(3)　発生場所が屋外の場合は、ホットゾーン内の建物を(2)と同様に確保する。

(4)　建物内にいる者に対して、口、鼻等をタオルやハンカチ等で覆うように指示する。

(5)　隊員がマスクを着装していることから声が通りにくいので、曝露者に対し、説明等を行う場合は、説明文を渡すなどの方策を考慮する。

(6)　建物内に放送設備等が設置してある場合には、その設備を十分に活用して集合管理場所までの誘導及び説明等を行う。

### 第7項　活動時間の管理

(1)　ホットゾーン内で活動する隊員は、活動時間を小隊長等に報告するとともに、小隊長等は、エリア内での活動時間管理を行う。

(2)　活動時間は、除染に必要な時間（1～3分）を減じて管理するものとする。

## 第4節　ウォームゾーンでの活動

生物剤により曝露された人(疑いを含む。)及びホットゾーンから退出してきた隊員の除染が主な活動になる。

### 第1項　ウォームゾーンの設定

(1)　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により原因物質が検知されるまでの間、図4-3又は図4-4のとおりとする。ゾーン設定には、吹流し又は発煙筒等を活用し、風上（風の流れ）を確実に確認する。

(2)　発生場所から風下の区域については、原則としてウォームゾーンの設定は必要ない。

### 第2項　曝露者集合場所の決定

(1)　曝露者集合場所は原則として開放空間のウォームゾーン内で、可能な限りホットゾーンから風上に決定する。

(2)　無症状者の曝露を避けるため、有症者集合場所と無症状者集合場所を区分する。

(3)　曝露者集合場所を看板で表示するか、目印のある場所に曝露者集合場所を指定する。

(4)　曝露者にマスク（N95等）を着装させ、除染を実施するまで外すことのないよう指示する。

### 第3項　誘導活動

曝露者を汚染場所から遠ざけることにより、曝露時間が少なくなり悪化を防止できることから、気分が悪い等の症状がある歩行可能な者を曝露者集合場所まで誘導する。

### 第4項　医療従事者と消防機関の協議

生物剤に曝露された人の除染については、医療機関等と消防機関にて協議を行い除染の要否を決定する。

### 第5項　1次トリアージ

(1)　曝露直後（潜伏期間があるため症状が現れない）

①　1次トリアージは曝露者集合場所で実施する。

②　START法は使用せず、生物剤の付着の有無等により、除染方法（除染なし・服交換・水的除染）を区分する。

③　曝露者の除染の要否及び方法の決定は、可能な限り速やかに実施する。

④　原則として、トリアージタッグは使用しない。

(2)　曝露から時間が経過し症状が現れている

①　1次トリアージは暴露者集合場所で実施する。

②　START法は使用せず、「自力歩行可能者」と「自力歩行不可能者」に区分する。

③　化学剤の付着の有無等により、除染方法（除染なし・服交換・水的除染）を区分する。

④　曝露者の歩行可能・不能や除染の要否及び方法の決定は、可能な限り速やかに実施する。

⑤　原則として、トリアージタッグは使用しない。

### 第6項　活動時間の管理

(1)　ホットゾーン内で活動する隊員は、活動時間を小隊長等に報告するとともに、小隊長等は、エリア内での活動時間管理を行う。

(2)　活動時間は、除染に必要な時間（1～3分）を減じて管理するものとする。

## 第5節　コールドゾーンでの活動

初動時に広報及び避難誘導を実施し、生物剤の拡散防止、曝露者の拡大防止を図る。

### 第1項　コールドゾーン（消防警戒区域）の設定

(1)　原則として、検知資機材がない場合又は検知資機材により原因病原体が検知されるまでの間、図4-3又は図4-4を目安とする。ゾーン設定には、吹流し又は発煙筒等を活用し、風上（風の流れ）を確実に確認する。

(2)　ウォームゾーンの境界線（除染場所）から消防警戒区域（テープ、ロープ等により明示）までのコールドゾーンの設定は警察機関と連携して設定する。

(3)　症状のない通行人及び住民等の誘導、進入規制は原則として警察機関に実施を依頼する。

(4)　コールドゾーン（消防警戒区域）を設定した区域を明確に広報し、区域内からの退避及び区域内への出入りの禁止又は制限を行う。

### 第2項　現場指揮本部の開設

(1)　現場指揮本部は可能な限り風上、現場を見渡せる場所に位置し、十分な人員、物資を投入できる場所に設ける。

(2)　他の関係機関の指揮所の位置を確認し、連絡が取りやすい場所を選択する。

(3)　現場指揮本部と近接する場所に他機関との調整を行う現地調整所を設置するよう調整する。

### 第3項　2次トリアージポスト及び救護所の設置

コールドゾーン内に2次トリアージポスト及び救護所を設置する。

### 第4項　2次トリアージ

(1)　曝露直後

病原体の潜伏期間があるため発症していない場合があり、2次トリアージにおいても患者の病態の格差が生じないことがある。

この場合は、原因生物剤からの距離が短かった者、原因生物剤の接触時間が長かった者、高齢者・乳幼児・病人など抵抗力が低い者などを優先して搬送順位を決定するものとする。

(2)　曝露から時間が経過し症状が現れている

①　曝露者の除染後、コールドゾーン（消防警戒区域）の2次トリアージポストにおいて、救急隊員（救急救命士）が医師等と連携を図り、トリアージタッグをつけ、傷病者の症状程度を区分する。

②　コールドゾーン（消防警戒区域）において、救護所を設置し、救急隊員（救急救命士）が医師等と連携を図り、救護所内において、トリアージタッグの色別に病院へ搬送する傷病者の優先順位を決定する。

③　2次トリアージを実施する救急隊員の防護措置としては、観察する曝露者が除染終了後であっても、生物剤が残存していることを考慮して、感染防護衣、感染防止用薄手袋、感染防止マスク（N95規格と同等以上の性能）等の防護措置をとる。

④　詳細な2次トリアージ要領に関しては、各消防本部で対応している集団救急災害活動要領等に準じて活動する。

⑤　生物剤により曝露された傷病者の医療機関の選定は、医療機関及び衛生主管部局の助言、指示に基づいて、対応可能な医療機関（災害拠点病院等）に搬送する。

※平常時より生物剤に対する対応可否状況を医療機関から提供してもらう必要がある。

⑥　医療機関の選定は、現場指揮本部、消防指令室及び現場の医師等が連携して搬送病院の選定を行う。

⑦　傷病者の症状をできるだけ詳しく取りまとめて、消防現場指揮本部から消防指令室に報告し、情報の共有を図る。

### 第5項　広報・避難誘導

(1)　曝露した疑いのある者の移動時には、二次曝露をさけるため口、鼻等をハンカチやタオル等で覆うように指示する。

(2)　広報活動は、明確に分かり易く説明を行うため、あらかじめ広報文（例）を作成しておく。

(3)　関係者（管理人等）に対して、エアコン等の空調設備の停止を指示するとともに、建物内の混乱をさけるよう放送設備等を活用して指示してもらう。

(4)　コールドゾーン内で症状が出ていない者（ホットゾーンから避難してきた者を除く。）は、2次トリアージポストへ向かうよう誘導を行い、観察を受けた後に消防警戒区域の外に出るように指示する。

(5)　コールドゾーンの外側にいた者は、帰宅途中等に気分が悪くなったりした場合は、指定された病院に行き、消防又は警察に連絡するよう広報する。

(6)　ホットゾーンから一次トリアージを受けずにコールドゾーンに避難してきた者のうち必要な者は、除染所に誘導する。

### 第6項　救急隊の活動

生物災害は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症予防法」という。）により、患者（疑いを含む。）の搬送は、衛生主管部局が対応することになっているが、事前の保健所等との搬送協力協定や発災後の協力要請により、消防機関が対応する場合がある。

(1)　救急搬送（消防機関が対応する場合）

①　生物剤の拡散防止のためには医療機関までアイソレーターにて搬送するのが望ましい。

②　アイソレーターが用意できない場合には、医師又は保健所職員による疫学調査診断後、除染を実施し、救急隊員は曝露者からの感染防止を主眼としゴム手袋、ゴーグル、感染防止マスク（N95規格と同等以上の性能）、感染防護衣（簡易防護服）を着用して搬送にあたる。

③　医師等の協議により、粉等による生物剤に曝露された人の除染を実施しない場合には、生物剤が拡散しないように曝露者の全身をビニール等で覆い、口鼻部分には感染防止マスク（N95規格と同等以上の性能）を着装し曝露者の身体、衣類又は汚物が直接触れないようにする。また、床等にビニールシート等を敷くなどの処置を行う。

④　救急搬送時には救急車内の換気扇、エアコン等を停止し、車外に空気が漏れないような処置をとる。

⑤　保健所等からの指示により指定された医療機関等に搬送する。

(2)　搬送後の処置

①　保健所等の指示により、救急車内の除染を行うこと。

②　搬送した救急隊員は、医療機関で診察を受けること。

第5章　除染活動

第5章　除染活動

## 第1節　除染

除染とは、被害原因となった危険物質を除去することである。

除染の対象は、ホットゾーンにいた者（消防警戒区域外へ出た者も含む。）、ウォームゾーン内にいた必要であると思われる者、使用資器材、ホットゾーン及びウォームゾーンで活動した隊員、除染で使用した汚水を対象とする。

## 第2節　除染の分類

### 第1項　乾的除染

水を使用しない除染で、脱衣、ヘラ又は木の縁等で剤を取り除くことである。“清拭除染方法”、“乾燥砂等による除染方法”、“脱衣”に分けられ、最も効果のある除染は脱衣であり、脱衣により80%の除染が可能とされている。

(1)　清拭除染方法

除染方法は以下の①～③の方法のうちのいずれかを実施しなければならない。

①　ヘラ、木の縁等で除去する。

ア　付着した剤が他の部分に付着しないように注意して剤を除去する。

イ　除去に使用したヘラ及び木の縁等は、使用ごとに5％除染液（次亜塩素酸ナトリウム［カルシウム］5％水溶液をいう。以下同じ。）に浸すか、5％除染液を染み込ませたガーゼなどで拭い、曝露者の二次汚染を避ける。

②　ガーゼ、除染布で拭き取る。

ア　付着した剤がそれ以上広がらないように摘むように剤を取り除く。擦って拭き取ってはいけない。

イ　使用したガーゼ等は、指定されたビニール袋などに廃棄する。当該ビニール袋は密閉状態で管理する。

③　スポンジで拭き取る。

ア　石鹸水をスポンジに染み込ませて清拭する。

イ　使用したスポンジは、一回ごとに廃棄するか、5％除染液で洗浄し水で確実に洗い流す。

《留意事項》 ア 除去で使用するヘラなどを大量に用意し、一回使用するごとにビニール袋（できれば二重）などに廃棄する。 イ びらん剤が同定され、ガーゼ等で曝露者の皮膚から拭き取る場合、0.5％除染液を含ませ拭き取ると効果がある。 ウ 「清拭」の作業は防護服を着装していても容易にできるので、進入隊員にガーゼ等を持たせることにより、救出時にもガーゼ等による除染が可能になる。除染所に連れてくる前に応急的に実施すると曝露者に対する汚染物質の深い浸透を避けることができる。

(2)　乾燥した砂等による除染方法

化学剤又は生物剤が身体に付着していた場合に、吸着性のある粉状の物（以下「除染粉」という。）を直接散布し、化学剤又は生物剤を吸着し除染する方法である。

除染粉には「粉石鹸」、「土」、「小麦粉」、「重曹」、「珪藻土」、「活性白土」などがある。

①　身体に付着した剤に直接除染粉を散布する。

②　衣服に付着した化学剤又は生物剤に対しても同様に直接除染粉を散布し皮膚への浸透を抑える。

③　除染粉を散布した後、少し時間をおき、化学剤又は生物剤を除染粉に吸着させ払い落とす。

《留意事項》 ア 除染粉で除染した後、ウェットティッシュ等で拭き取ると効果的である。 イ 「清拭」の作業は防護服を着装していても容易にできるので、進入隊員に除染粉を持たせることにより、救出時にも除染粉による除染が可能になり除染場に連れてくる前に応急的に実施すると曝露者に対する汚染物質の深い浸透を避けることができる。

(3)　脱衣

①　除染の対象

曝露者全員

②　脱衣方法

脱衣方法は大きく分けて、曝露者が自力で脱衣する方法（以下「自力による脱衣」という。）と消防隊員によって脱衣する方法（以下「除染隊員による脱衣」という。）がある。

③　自力による脱衣

【対象】自力歩行が可能で自力で脱衣ができる者

ア　脱衣の必要性について曝露者に周知させる（説明の仕方をあらかじめ決めておく）。

イ　衣類の曝露側表面に皮膚を触れさせないように脱衣させる。

ウ　被除染者用簡易服又は毛布等を着用させる。

エ　脱衣した衣服等についてはビニール袋などに入れ密封し管理する。

《留意事項》 ア 曝露者は一般的に脱衣要領を知らないため、除染隊員は曝露者に対して脱衣方法を分かりやすく周知させる必要がある。 イ 脱衣させる前に曝露者の手を洗浄させ、使い捨てゴム手袋を装着させ脱衣させると汚染拡大防止になる。 また、使い終わったゴム手袋については専用のビニール袋に廃棄させる。 ウ 災害発生に備えて多数の衣服（浴衣など）を保有している事業所等と事前に協議する等発災時の対応を考慮しておく。 エ 男女別の除染用テントを用意するとプライバシーが保護できる。 オ 貴重品はビニール袋などに入れ名前等を記載後、密封して管理する。 カ 衣服などを入れるビニール袋は、できれば二重に使用する。

④　除染隊員による脱衣

【対象1】自力歩行可能な子供、老人、パニック症状の者など意識があっても自力では脱衣が困難と考えられる者

ア　脱衣の必要性について曝露者に周知させる。

イ　上着のボタン（ファスナー）を外す。

ウ　脱がせにくい衣服を着用している場合は衣服を切断する（⑤「衣服の切断」参照）。

エ　靴を脱がせ清潔な布等の上に乗らせる。

オ　ズボン等を脱がせる。

カ　脱衣した衣服は専用のビニール袋などに入れ密封し管理する。

キ　衣服を脱がせ終わったら被除染者用簡易服、サンダル等を着用させる。

【対象2】自力歩行が不可能で担架などで搬送を要する者

ア　「洗浄」に移行する曝露者の場合は除染用担架（水はけのよい担架等　例えばバックボード）の上に乗せる。

イ　曝露者の衣服を切断する（⑤「衣服の切断」参照）。

ウ　脱衣した衣服は専用のビニール袋などに入れ密封し管理する。

エ　脱衣後、清潔な担架に乗せ替える。

オ　必要に応じて曝露者を毛布等でくるむ。

《留意事項》 ア できるだけ装身具は取り除く。ただし、イヤリング、ピアスなど時間がかかる場合はこの限りでない。 イ 除染隊員は2名以上設けた方が効率がよい。 ウ 貴重品はビニール袋などに入れ名前等を記載後、密封して管理する。 エ 男女別の除染用テントを用意するとプライバシーが保護できる。 オ 衣服などを入れるビニール袋は、できれば二重に使用する。

⑤　衣服の切断方法

原則として自力歩行不能で担架で搬送し、かつ、脱衣させにくい衣服を着用しているか又は衣服に液体が付着している曝露者は、二次汚染を考慮して除染隊員により衣服の切断を行う。

また、衣服の曝露側の表面が皮膚に付かないように先端の丸いハサミを使用して衣服を切断し、脱衣ごとに除染に必要な用具（ハサミなど）、手袋などを5％除染液に浸すか拭うなどして二次的汚染を避ける。

ア　上着の切断（例）

ファスナー・ボタン付き

ファスナー・ボタンなし（セーターなど）

イ　ズボンの切断（例）

ウ　下着の切断（例）

皮膚を傷つけないように、慎重に切る

《留意事項》 ア できるだけ装身具は取り除く。ただし、イヤリング、ピアスなど時間がかかる場合はこの限りでない。 イ 上着とズボンの切断作業はできるだけ2人以上で実施し、1人が上着、もう1人がズボンと同時に作業する。 ウ ハサミは複数用意する。 エ 厚手の衣服の切断が考えられるので、ハサミの選定には留意すること。

### 第2項　温水除染

(1)　洗浄による除染効果

脱衣のうえ、曝露者に対して大量の水で洗い流すことにより、剤が不明な場合であってもかなりの除染が可能であり、石鹸等を併用するとより効果的である。

(2)　洗浄の対象

皮膚（毛髪等を含む）に化学剤又は生物剤が付着している曝露者（おそれのある者を含む。）。

また、生物剤の付着については医療従事者と消防機関の協議に基づく判断による。

(3)　洗浄方法

除染方法は大きく分けて曝露者が自力で洗浄する方法（以下「自力による洗浄」という。）と消防隊員によって洗浄する方法（以下「除染隊員による洗浄」という。）がある。

また、除染テントなどの専用の除染設備がない場合には、既存の消防用資機材（水槽付ポンプ車、ホース、筒先等）を活用する。

一人当たりの洗浄による除染時間は3～5分を目安とする。

①　自力による洗浄

【対象】自力歩行が可能で自力で洗浄可能な者

ア　脱衣後、洗浄の方法、効果を曝露者に周知させ自力で洗浄させる。

イ　大量の水で3～5分程度、頭から足のつま先まで洗い流させる。

ウ　洗浄が終了したものは清潔な毛布、浴衣、被除染者用簡易服などを着装させる。

《留意事項》 ア 石鹸（アルカリ性）が用意できる場合は水で洗い流し、石鹸（アルカリ性）で洗い、最後に水で洗い流させる。 イ 目や口等に入らないように注意させる。 ウ 曝露者の洗浄にはプライバシー保護を考慮する。 エ 洗浄による除染時間の目安は一人3～5分であるが、曝露者の数に応じて現場で判断する。 オ 寒冷下、強風下においては温水、毛布、保温シート等を使用するなど洗浄時の曝露者の体温管理について考慮すること。

②　除染隊員による洗浄

【対象1】自力歩行不可能で担架などで搬送を要する者（【対象2】以外）

ア　水はけのよい担架に乗せ、大量の水で洗い流す（絶対に衣服の上からの水の使用は避ける。）。顔はガーゼやスポンジ等で拭きとる。

イ　特に、曝露者の股関節付近、皮膚の屈曲部、爪に化学剤又は生物剤が残らないように注意し洗浄する。

ウ　洗浄が終了したものは清潔な担架に乗せ替えて、毛布などで覆い搬送する。

《留意事項》 ア 衣服を浸透して肌に剤が付着してしまうおそれがあるので衣服の上から水をかけることは絶対に避ける。 イ 石鹸（アルカリ性）が用意できる場合は、水で洗い流し、石鹸（アルカリ性）で洗い、最後に水で洗い流す。 ウ 曝露者の体温の著しい低下が見られる場合には、一般的な平常体温から少し低目の約34度の温水で洗浄することが望ましい。 エ 寒冷下、強風下においては温水、毛布、保温シート等を使用するなど洗浄時の曝露者の体温管理について考慮すること。

【対象2】びらん剤が同定できた場合で、粘性液体に皮膚が汚染された者

ア　汚染患者を担架に乗せ、びらん剤が付着している部分を大量の水で洗い0.5％の除染液をかけた後、再度水で洗い流し、石鹸（アルカリ性）にて洗う。最後に洗い流す（絶対に衣服の上からの水の使用は避ける。）。顔はガーゼやスポンジ等で拭きとる。

イ　洗浄が終了したものは清潔な担架に乗せ替えて、毛布などで覆い搬送する。

《留意事項》 ア びらん剤は水だけでは加水分解しにくいので、0.5％除染液による除染が効果的である。 イ 曝露者の体温の著しい低下が見られる場合には、一般的な平常体温から少し低目の約34度の温水で洗浄することが望ましい。 ウ 寒冷下、強風下においては温水、毛布、保温シート等を使用するなど洗浄時の曝露者の体温管理について考慮すること。

## 第3節　化学災害又は生物災害時の除染活動

### 第1項　化学災害

化学災害時の除染についての活動を以下のフローチャートに示す。

図5-1　化学剤曝露から症状が現れた場合の除染活動フローチャート

### 第2項　生物災害

生物災害時の除染についての活動を以下のフローチャートに示す。

図5-2　生物剤曝露直後の除染活動フローチャート

（注）　生物剤を曝露してから発症までは潜伏期間があるため、曝露直後は歩行不可能者が存在しない可能性がある。生物剤による症状が現れた場合の除染活動は、図5-1の化学剤曝露から症状が現れた場合の除染活動フローチャートを準用する。

### 第3項　除染活動要領

(1)　除染ラインの構成

“歩行可能、男性用”、“歩行可能、女性用”、“歩行不能、曝露者用”、“隊員用”の4列あることが望ましい。 “女性用”の運営には特にプライバシーに配慮し、“歩行不能、曝露者用”では医療従事者が医療処置を実施することも考慮する。

(2)　暖房・保温の必要性

除染中は脱衣しているため、除染所付近にはジェットヒーターや毛布等を配置するよう配慮する。

(3)　説明要員の配置

入口に複数の説明要員を配置し、曝露者に対し「脱衣により汚染の80～90％は除去可能です。」など、脱衣要領や効果を説明する。

(4)　細部要領

①　歩行可能者

第1段階：除染を実施する者は、適切な防護措置を備える。

第2段階：曝露者に対してすべての衣服を脱ぐように指示し、マスクを着装させる。この際、貴重品などはラベル（氏名、連絡先等を記入させる。）の付いた衣服とは別の容器又はビニール袋に入れさせる。

第3段階：脱衣する際は、外側の衣服が内側の衣服に接触しないように指示する。生物剤の可能性がある場合は、汚染拡大防止のため、衣服に霧状の水をかけて生物剤を衣服に固着させる。

第4段階：除染所の使用方法について指示する。シャワーが出ていることを確認してからシャワーを浴び、頭から爪先まで全身を洗うように指示する。石鹸水又は大量の温水を使用し、スポンジで3～5分洗い、その後は水で洗い流させる。次亜塩素酸ナトリウム溶液は眼、鼻、創傷部に入れないよう注意する。

第5段階：股関節付近、皮膚の屈曲部、爪に注意を払い、除染の間は目と口を閉じるよう指示する。

第6段階：シャワーから出て使い捨てタオルを受け取るよう指示する。

第7段階：除染所を通過したら除染完了とする。

第8段階：衣服と履き物を配付してコールドゾーンへ移動させ、医療処置を受けさせるか避難させる。簡易式シャワーがない場合は、消防用ホースに霧状のノズルを取り付けて使用する。

②　歩行不可能者

歩行可能な曝露者の除染に比べ、多くの時間と支援が必要になる。この除染所では医療従事者による処置と除染が並行して実施される可能性がある。

第1段階：除染を実施する者は、適切な防護措置を備える。

第2段階：すべての衣服を脱がせ、マスクを着装させる。貴重品などはラベル（氏名、連絡先等を聴取できれば、隊員が記入する。）の付いたビニール袋などに入れる。

第3段階：脱衣させる時は、服の外側が皮膚に触れないように注意し、生物剤曝露の可能性がある時は、霧状の水を衣服にかけ生物剤を衣服に固着させる。

第4段階：可能であれば除染完了まで、医療従事者により処置された止血のための包帯は、そのままにしながら除染を行う。新たな出血が生じた場合又は必要に応じて包帯を再装着する。また、副木使用時は、装着したまま除染する。

第5段階：曝露者を除染所の洗浄位置に、担架などを使用して運搬する。ローラーシステム等を利用する。

第6段階：手で操作できるホース、スポンジ、ブラシ等を使用して曝露者の全身を洗浄する。石鹸と水にて3～5分間洗ってから水洗する。

第7段階：股関節付近、皮膚の屈曲部、爪に注意を払い、除染の間は目と口を閉じるよう指示する。

第8段階：除染所を通過したら、曝露者を洗浄位置から乾燥位置へ移動させる。曝露者の身体乾燥と除染を確実に確認する。

第9段階：コールドゾーンにいる隊員が曝露者を2次トリアージポストへ移動させる。

図5-3　除染活動の手順（例）

### 第4項　環境除染

汚染場所の除染は災害派遣で要請を受けた自衛隊が主体となって実施するが、人命救助のために必要な場合は次のとおり実施する。

(1)　5％除染液を散布器に入れ汚染された場所に散布する。

(2)　散布後、化学剤又は生物剤の上にビニール袋等をかけるなどして拡大防止を図る。

《留意事項》 ア 現場の汚染の原因となる化学剤又は生物剤の除染は、警察の鑑識等で必要になることから当該物質を容器又はビニール袋等に密封したり、写真撮影する等、現場保存に留意し警察機関と連携しながら実施する。 イ さらし粉5％除染液を使用する場合、通常溶け残ったさらし粉が底部に溜まり散布器のノズル部分が詰まるおそれがあることから、上澄み液のみを使用するよう留意する。 ウ 完全除染は、自衛隊等に要請する。

### 第5項　使用資機材の除染

(1)　主な使用資機材

①　各検知器

②　除染に使用した除染器具

③　救出時に使用した担架、毛布など

(2)　資機材の除染方法

以下の①、②のいずれかを実施しなければならない。

①　清拭による除染

ア　清潔な布に5％除染液を含ませて各資機材を清拭する。

イ　清拭後、少し時間をおいて清潔な布に水を含ませて再度清拭する。

②　散布器による除染

ア　散布器を用いて5％除染液を各資機材に散布する。

イ　散布後、少しをおいて清潔な布に水を含ませて再度清拭する。

【留意事項】 ア センサー式検知器など水に弱い機械は清拭で除染する。 イ さらし粉5％除染液を使用する場合、通常溶け残ったさらし粉が底部に溜まり散布器のノズル部分が詰まるおそれがあることから、上澄み液のみを使用するよう留意する。 ウ 廃棄可能な資機材は除染液に浸した後、ビニール袋などに入れて密封する。

### 第6項　活動隊員の除染

化学物質対応防護服の上から大量の水をかけ、その後に5％除染液を散布器により散布して再度大量の水にて除染する。

《留意事項》 ア 化学物質対応防護服の靴の裏に汚染物質が付着している可能性があるので、細部まで注意して除染を行う。 イ さらし粉5％除染液を使用する場合、通常溶け残ったさらし粉が底部に溜まり散布器のノズル部分が詰まるおそれがあることから、上澄み液のみを使用するよう留意する。

### 第7項　汚水処理

(1)　汚水回収用水槽又は除染に利用した空の防火水槽等に溜めるなどの方法により、可能な限り汚水を全量回収する。汚水すべての回収が不可能な場合は、“歩行不能、曝露者用”除染所からの汚水を優先的に回収するなど、汚水回収に優先順位をつけることも考慮する。

(2)　化学工場や研究所等で発生した災害は、施設の担当者と汚水の処理方法について協議する。

(3)　テロによる災害では、警察、自衛隊など関係者と汚水の処理方法について協議する。

## 第4節　専用の資機材がない場合の除染

### 第1項　目的

除染専用資機材がない場合でも、化学災害又は生物災害が発生して曝露者が存在する場合には、病院に搬送する前に現場で除染を実施することが必要となる。

そのためには、消防機関は水槽付き消防ポンプ車等の放水ができる設備、水損防止用シートなどを活用し、曝露者の動線の確保、プライバシー保護などを実施しつつ、現有の消防資機材の活用による有効な除染活動を実施する。

### 第2項　除染方法の具体例

(1)　洗浄以外の除染について

洗浄以外の物質除去、脱衣については、化学災害又は生物災害発生時における除染活動の項（第5章第2節第1項）を準用する。

(2)　消防ポンプ自動車等を利用した除染方法

①　車両などを活用して曝露者の動線の確保、プライバシー保護を行う。

②　水槽付きポンプ消防車等からホースを除染所に延長する。

③　フォグガンなどを用いて噴霧低圧放水にて洗浄する。

《留意事項》 ア 低圧放水で十分な洗浄作用がある。 イ はしご車の梯上放水などを有効に活用し、洗浄を行うと効果的である。 ウ 高圧放水での洗浄は、化学剤又は生物剤が浸透する恐れがある。 エ 余裕があれば簡易水槽等の中で洗浄を行うなど排水に留意する。 オ 2台平行にした消防車両の間に水損防止シートなどをかけて即席のテントを設置する等プライバシーの保護にあたる。 カ ホース、警戒線設定用のロープ、テープなどを活用し曝露者の動線を示す。

(3)　その他

「環境除染」、「使用資機材の除染」、「活動隊員の除染」及び「除染後の排水処理」については、代替可能な資機材を使用して適宜実施する。

（例）「化学剤又は生物剤の拡大防止」、「活動隊員の除染」は、5％除染液をジョウロなどを用いて実施する。

## 第5節　合理的な除染活動の流れ

化学災害又は生物災害が発生して、消防隊が現場到着後、陽圧化学防護服等を着装し、曝露者の救出を実施する際に、脱衣時に必要なテント、除染用テント及び洗浄に必要な除染シャワーなどの専用の資機材が到着していない場合や、設営が間に合わない場合が考えられる。

専用の除染所を設営する前に「第4節　専用の資機材がない場合の除染」に従って除染を行いつつ専用資機材の設営を実施し、設置した段階で移行すると理想的な除染活動を図ることができる。

図5-4　合理的な除染活動のイメージ図

《留意事項》 ア 2台平行にした消防車両の間に水損防止シートなどをかけて即席のテントを設置する等プライバシーの保護にあたる。 イ 除染シャワー・テントが設営できても、曝露者が多数発生している場合については、専用の資機材がない場合の除染を併行して行うことにより、迅速な除染作業が図れる。

## 第6節　除染剤の種類

### 第1項　さらし粉

(1)　消石灰に塩素を吸収させて製造した漂白剤で有効塩素量を高めた「高度さらし粉」が市販されている。

(2)　酸化作用、加水分解で除染する。

(3)　液状びらん剤と反応して発熱・発火する。

(4)　さらし粉（5％除染液）は、装備の除染に使用し、人体には使用しない。

さらし粉による5％除染液作製要領 水を入れたバケツ等の容器に撹拌しながらさらし粉を除々に加える（さらし粉1に対して水3～4の割合）。さらし粉が水に溶解したら、バケツから散布器にさらし粉水溶液を移し変える。 なお、作成時には次の事項に注意すること。 ① さらし粉は水に完全に溶解しない。 ② 撹拌後は、上澄み部分とスラッジ（不溶）部分に分離するまで静置する。 ③ 散布器に移し変える場合は、さらし粉の上澄み液のみを入れる。（溶け残ったさらし粉が底部に溜まり、散布器のノズル部分が詰まるおそれがあることから、上澄み液のみを使用する。） ④ さらし粉は人体に与える影響が大きいため、作成時は防毒マスク、保護衣を着装して実施する。 ⑤ 作成したさらし粉溶液は、有効塩素が減少するため保存ができない。

### 第2項　次亜塩素酸ナトリウム

(1)　酸化剤の酸化作用で除染し、消毒・殺菌作用もある。

(2)　人体に使用する場合は、びらん剤に汚染されている場合のみ、0.5％以下に希釈して使用する。

(3)　装備の除染又は環境除染に使用する場合は、5％に希釈して使用する。

### 第3項　石鹸等（アルカリ石鹸水、中性洗剤）

曝露者を洗浄除染する場合、物質が特定していない場合においても温水（約34℃）で石鹸を併用することにより効果的に除染することができる。

# 第6章　隊員の安全管理・体調管理・健康管理の留意点

（平成22年度救助技術の高度化等検討会報告書より抜粋のうえ加筆）

第6章　隊員の安全・体調管理・健康管理の留意点

## 第1節　化学災害又は生物災害活動中の隊員の安全管理

化学災害又は生物災害の活動は困難性が高い災害であり、原因物質が目に見えない中で活動することが多いため、活動隊員の安全を最大限に確保する必要がある。特に隊員が息苦しさ、目の痛み等の異状を訴えた場合は、除染、応急処置を実施し医師の診断を受けることを徹底する。

## 第2節　化学災害又は生物災害活動中の隊員の体調管理

### 第1項　化学災害又は生物災害活動中の体調管理の留意事項

化学災害又は生物災害時の救助活動は、特別な防護措置を備え、活動が長時間にわたる可能性があるため、通常の災害時とは異なった体調管理の留意事項について表6-1に示した。

表6-1　化学災害又は生物災害活動中の体調管理の留意事項

| 区分 | 留意事項 |
| --- | --- |
| 隊長 | ・長時間に及ぶ活動に際し、肉体的・精神的な疲労が考えられることから、休憩や隊員の交代を計画的に行う。 ・適宜体調を確認する。 ・長時間の活動に伴う熱中症、脱水症の予防に配慮する。 ・隊員の顔色、表情、言動の変化を見逃さない。 ・交代した隊員にパルスオキシメーターを装着させ、隊員の体調管理を行う。 ・自身及び隊員のストレスに配慮する。 |
| 隊員 | ・自己の体調変化を把握し、異変があった場合は速やかに隊長に報告する。 ・隊長が示した水分補給要領に従うほか、各自においても熱中症、脱水症の予防に配慮し、適宜水分補給を行う。 ・ホットゾーン及びウォームゾーンで活動を実施した後は、パルスオキシメーターを装着し身体状況を隊長に報告する。 ・自身のストレスに配慮する。 |

### 第2項　水分補給

暑い時期における長時間かつ困難な活動においては、化学物質対応防護服等を着装した隊員の熱中症に留意しなければならない。熱中症の発症には、温度、湿度、気流、放射熱等の温熱環境因子、年齢、既往歴や健康状態等の個体因子、さらには救助活動の強度等、様々な要因が作用する。熱中症にかかる危険度を示す温度指標であるWBGT(Wet-bulb globe temperature 湿級黒級温度)では、その温度レベルによって「注意」、「危険」、「厳重警戒」、「警戒」の4段階に分類されている。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」（Ver.2　2012.4）を引用し記載するが、化学災害又は生物災害での活動時における隊員は「危険」にあることを留意する必要がある。

表6-2　WBGTと気温、湿度との関係

（日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.2　2012.4から）

（注）　危険、厳重警戒等の分類は、日常生活の上での基準であって、労働の場における熱中症予防の基準には当てはまらないことに注意が必要である。

■WBGT値

【注意】 防火衣を着装して活動した場合、30分程度で内部の湿度が90%になる可能性があることを考慮すること。

【参考（休息と水分摂取量の目安／仕事）】 WBGT値 注 意 警 戒 厳重警戒 危 険 25未満 25~28 28~31 31以上 活動強度 易 仕事/休息（分） 制限なし 制限なし 制限なし 50/10 水摂取量（時） 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 活動強度 中 仕事/休息（分） 制限なし 制限なし 50/10 40/20 水摂取量（時） 500 ml 500 ml 1L 1L 活動強度 難 仕事/休息（分） 50/10 40/20 30/30 20/40 水摂取量（時） 1L 1L 1L 1L 注意 (1) 1時間当たりの液体摂取量は､1.5Lを超えてはならない｡1日の液体摂取量は､12Lを超えてはならない(体内の電解質が希釈されてしまうため。)。 (2) 補液の必要性は個人差で異なる｡ 容易な仕事 中程度の仕事 困難な仕事 各種点検等（交替時点検、毎月点検等） 訓練前の準備運動及び体力錬成 防火衣を着装しない訓練、災害現場 災害現場及び訓練での資器材の準備、撤収 訓練時の安全主任者等の任務 防火衣等個人装備を着装しての訓練 防火衣等個人装備を着装しての災害現場（ぼや火災、残火処理、危険排除等） 安全管理隊の任務（防火服着装時） 防火衣等個人装備を着装しての火災現場（延焼火災） 提供：東京消防庁警防部救助課

【参考1】脱水症

脱水症とは、体液の不足した状態をいう。体液は、細胞内液・細胞外液・血液等、その大部分が水と電解質で構成されている。生体は多量の水と電解質を吸収・排泄しながら、その組成を一定に保っており、このバランスに異常をきたすと、生命が危機的状況となる。なお、全体液量は、体重のほぼ60%であり、細胞内液が40%、細胞外液が20%である。

成人が1日に摂取する水分量は、2,000～2,500mlであり、排泄する水分量も同量で、尿として約1,500ml、汗等の不感蒸泄が700～1,000ml（環境や体温による。）、糞便から100mlである。不感蒸泄とは、発汗以外の皮膚及び呼気からの水分喪失を指し、本人が意識しないうちに失われている。不感蒸泄の量は，条件により大きく変動するが，常温安静時には健常成人で1日に約900ml（皮膚から約600ml、呼気による喪失分が約300ml）程度である。発熱、熱傷、過換気状態等で増加する。

大量の嘔吐・発汗・尿等による体液の喪失及び食事・水分の摂取が不十分であると、体の水分量が減少して脱水ひいては低容量性ショックに陥る。このとき、電解質も同時に失われるため、電解質を含んだ補液が望ましい。

【観察のポイント】 ・皮膚の乾燥 ・皮膚の張りの低下（軽く皮膚をつまみ上げ、その後の戻りが迅速でない状態） ・舌・口腔粘膜の乾燥 ・口乾の自覚 ・尿の色調が濃い黄色になっている（観察が可能であれば）。

【ポイント（尿の色調と脱水状態の関連図）】 4以上の場合には、速やかに水分摂取を行う（最低500ml／回）。 3以下になるまで、定期的に水分摂取をする。

【注意】 高温環境下ではさらに進行する。 補液の基本は輸液である。 経口投与は嘔吐の可能性があるので、やむを得ない場合のみ最低限行う。

脱水症については、要救助者の状態の評価と同時に、救助隊員の状態を評価することが必要である。長時間の高温多湿下での救助活動では、気温及び湿度から環境の評価を行い、活動内容を参考に活動時間と休息時間の割合を決定し、活動方針への反映が大切である。

## 第3節　化学災害又は生物災害に携わった隊員のケア

### 第1項　化学災害又は生物災害の活動後における健康管理

(1)　化学物質対応防護衣等離脱後、うがい、手洗い、洗眼及びその他の汗の溜まりやすい部分の洗浄を行う。

(2)　化学剤又は生物剤等を皮膚に触れた場合や目に入った場合は直ちに清水で洗い流し、吸引した場合を含め応急措置を実施し医師の診断を受ける。

(3)　指揮者は、ホットゾーン及びウォームゾーンで活動した隊員について潜伏期間を考慮して経過観察を行うものとする。

(4)　指揮者は、関係機関による最終的な化学剤又は生物剤の特定結果を確認するとともに、特定結果を全隊に周知する。

(5)　現場活動及び曝露者の搬送に携わった隊員又は曝露の疑いがある隊員は、原則として通常の健康診断を受ける。また、化学剤又は生物剤であると特定に至った場合は、各消防本部で定める健康管理規定に基づき健康診断及び必要な医療処置を受ける。

### 第2項　惨事ストレスによるストレス反応と惨事ストレスケア

惨事ストレスによるストレス反応発生経過は災害活動直後から症状として現れ、おおむね数ヶ月程度で治まる急性型、数ヶ月以上続く慢性型、発症の時期が6ケ月以上経過してからの遅発型等がある。これらの症状は、普通は時間の経過とともに軽快していくが、場合によっては症状が長引きPTSDをはじめ深刻な事態になることも考えられることから初期の段階での対応が重要になる。

そこで惨事ストレス対策として、デフュージング等をできるだけ効果の高いといわれる初期に実施する。

(1)　ストレス反応

惨事ストレスによって起こりうるストレス反応は、身体的・精神的・情動的・行動的特徴の大きく4つに分けることができる。

表6-3　ストレス反応の特徴

| 特徴 | 内容 |
| --- | --- |
| 身体的特徴 | 呼吸や心拍数の増加・頭痛・下痢・発汗・不眠・食欲減退・頻尿等 |
| 精神的特徴 | 悪夢・入眠困難・想起困難・感情の麻痺・現実感の消失・注意力の減退・集中力の低下・フラッシュバック（忘れようとしている事が意に反して突然よみがえる、情景が突然現れる。）等 |
| 情動的特徴 | 不安・恐怖感・おびえ・怒り・悲嘆・無力感・罪悪感・悔恨・イライラ感等 |
| 行動的特徴 | 過度の活動性・落ち着きの無さ・深酒・過度の薬物利用・休めなくなる等 |

(2)　デフュージング（一次ミーティング）

職場における同僚によるミーティングで、帰署、若しくはその災害等が発生してすぐ、 短時間のうちに各小隊単位等で実施するものである。実施時間も短く30分ぐらいで終わる。

適当な場所、その場で集まれる人が参加し、災害発生後、原則として8時間以内に実施するもので、一定ルールの中で、自分の気持ちをお互いが話すことによってストレスを発散させる重要な方法である。

(3)　デブリーフィング（二次ミーティング）

災害規模が大きく多数の死傷者が発生した場合等は、デフュージングではない本格的なデブリーフィングを実施する。

デブリーフィングは基本的にデフュージングと同様であるが、専門的訓練を受けたデブリーファー、支援デブリーファー（以下「デブリーファー等」という。）及びメンタルヘルスの専門家（以下「専門家」という。）がリードし、該当隊員グループに、現在の気持ち等の話しをさせることによる気分の発散である。また、他の人の同じ思いを聴いて安心する、共感する等、いくつか目的がある。

災害現場で同じ体験をした職員、3～8名程度をひとつのグループとし、時間は約1時間から2時間程度で、発生からおおむね72時間以内（デフュージングを実施している場合は2週間以内）に実施する。

惨事ストレスの発散には、ある程度自分なりの解消法（運動や趣味等）もあることから、ストレス症状の解消手段に関する知識教育等も、デブリーフィング実施の中で行っている。

デブリーフィングは、デブリーファー等及び専門家が参加し、会話による発散を促すが、参加者同志の自発的な会話が大切である。参加者は自分の気持ちを、一定のルールの中で遠慮なく発言し合う。

(4)　デフュージングとデブリーフィングの基本的ルール

デフュージング及びデブリーフィングは、以下の基本的なルールに基づいて実施区分する。

表6-4　デフュージングとデブリーフィングの基本的なルール

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 秘密の保持 | ありのまま、感じたままの気持ちを率直に話し、ストレスを吐き出すことが、基本的な目的であることから、秘密を厳守する。 |
| 他の人の感情を批判しない。 | 同席している人の発言に対して、批判や反論若しくは指示、制限等は一切せず率直に聴くことが大切である。 |
| 発言の強制はしない。 | 基本的に発言は強制されるものではなく、個人の自由である。 話し合いの中心になる人（デフュージングは各中小隊長等、デブリーフィングはデブリーファー等や専門家）が会話の進行についてはある程度促すこととなる。 |
| 理解ある雰囲気の中で行う。 | お互いが好意的に、相互理解の中で行う。 |
| 一切の記録を取らない、残さない。 | プライバシーを保護するため、グループミーティングに参加するデブリーファー等及び専門家は、メモ、ビデオ、写真等の一切の記録を取らず、残さない。 |
| 休憩を取らない。 | 途中休憩は取らないため、トイレは始まる前に済ませておく。また、飲み物は自由に飲んで構わないが、そのためだけの休憩の時間は設けない。 |

【参考文献】

・CBRNテロ対処研究会『必携NBCテロ対処ハンドブック』診断と治療社

・財団法人全国消防協会『実践NBC災害消防活動』東京法令出版株式会社

・自衛隊災害医療研究会『特殊災害対処ハンドブック』

・Sidell, Frederick R.『Jane’s Chem-Bio Handbook』Janes Information Group

・総務省消防庁国民保護・防災部参事官付『平成22年度　救助技術の高度化等検討会報告書』

・東京消防庁『NBC災害消防活動ハンドブック』

・日本生気象学会（2012）『日常生活における熱中症予防指針』Ver.2

・瀬戸康雄（2006）「化学剤の分析法と現場検知法」

・「国立感染症研究所」〈http://idsc.nih.go.jp/sakuin/index.html#tati〉

# 参考資料1　消防本部が保有している主なBC対応資機材

第1節　化学剤検知器

| LCD3.3 ① 性能 化学剤及び有害工業ガスを検知し、音及び画面表示による警報を発する。 ② 主な検知可能対象物 サリン、ソマン、タブン、VXガス、シクロサリン、蒸留マスタード、ルイサイト、窒息マスタード、シアン化水素、塩化シアン、硫化水素、塩化水素、フッ化水素、臭化水素、塩素、二酸化硫黄、ホスゲン |  |
| --- | --- |
| ChemPro100i（ケミプロ100アイ） ① 性能 化学剤を検知して瞬時に警報を発することができる化学剤検知器。検知原理は、IMS法を採用。 ② 主な検知可能対象物 サリン、ソマン、タブン、シクロサリン、VXガス、ロシアンVX、マスタードガス、ルイサイト、ナイトロジェンマスタード、シアン化水素、塩化シアン、他一般化学物質 |  |
| HGVI（エイチジーヴィアイ） ① 性能 化学剤、有害工業ガス及びガンマ線を検知し、音声及び画面表示による警報を発する。 ② 主な検知可能対象物 サリン、ソマン、タブン、VXガス、シクロサリン、マスタード、ルイサイト、窒息マスタード、塩化シアン、アセトン、ベンゼン、二酸化炭素、塩素、ジボラン、酸化エチレン、フッ素、青酸、塩化水素、フッ化水素酸、硫化水素、硝酸、ホスゲン、三塩化リン、液化亜硫酸ガス、ホルマリン、ガンマ線など |  |
| FP-100（ガス太郎） ① 性能 化学剤又は有害工業ガスを検知し、濃度傾向の表示及び警報を発する。 ② 主な検知可能対象物 シアン化水素、クロロシアン、アルシン、ホスゲン、塩素、ルイサイト |  |
| HAPSITE ER（ハプサイト） ① 性能 化学剤を含む混合気体や土壌や水に含まれる成分も検知・分析が可能。検知原理は、ガスクロマトグラフ質量分析法を採用。検知感度は、ppmからppb濃度で測定可能。測定時間は、質量分析で数秒、ガスクロマトグラフ質量分析で15分。可搬型で持ち運びも容易、耐衝撃にも強く、本体を除染することも可能 ② 主な検知可能対象物 気体状の化学剤、および一般化学物質19万種類以上。 |  |
| First Defender RM（ファーストディフェンダー） ① 性能 液体、及び固体状の混合化学物を同定可能な化学剤分析装置。検知原理は、ラマン分光法式を採用。透明瓶の蓋を開けずに中身の分析が可能。軽量可搬型、除染も可能。 ② 主な検知可能対象物 化学剤を含む11,000種類以上のライブラリーを保有。 |  |
| Gas ID（ガスアイディ） ① 性能 気体の分析を行う。 ② 主な検知可能対象物 化学剤、有害工業ガスなど約5,500種類 |  |
| HazMat ID（ハズマットアイディ） ① 性能 液体、固体及び粉体の分析を行う。 ② 主な検知可能対象物 有機試薬、有機化合物、有毒工業化学品、化学剤、爆発物、薬物、粉製品（主に白い粉末）など合計36,000種類 |  |

第2節　生物剤検知器

| スマートバイオセンサー（SBS） ① 性能 空気中に飛散（エアロゾル化）した生物剤を検知した後、ウイルス、細菌、毒素、細菌胞子への分類を実施する。 ② 主な検知対象物質 炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、ブドウ球菌腸毒素、セラチア菌、枯草菌、セレウス菌、バチルスチューリンゲンシス/Bt細菌、セパシア菌、植物葉面細菌、火傷病、大腸菌、MS2、SP10、BC1、卵白アルブミン、ウシ血清アルブミン、セクロピン、Taipoxin、コレラ毒素、天然痘ウイルス、ブルセラ菌、野兎病菌、リシン、アブリンなど |  |
| --- | --- |
| アイバック（IBAC） ① 性能 空気中に浮遊（エアロゾル）した生物剤をリアルタイムで検知して警報を発する。警報が出た場合は、自動でサンプリング装置が稼動して、生物剤を捕集できる。検知原理は、独自のアルゴリズムを採用しパーティクルカウンター及び蛍光分析を同時に行う。測定時間は、約1分。 ② 検知対象可能物質 炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス菌毒素、リシン、ＳＥＢ、ツラレミア菌、アブリン、天然痘、ブルセラ菌、などの芽胞、細菌、ウイルス、バクテリア、タンパク性毒素 |  |
| Bio-Seeq Plus（バイオシークプラス） ① 性能 バクテリア、ウィルス（生物剤）を約50分で分析結果を取得する。 ② 主な検知対象物 炭疽菌（PX01、PX02）、ペスト菌、天然痘、野兎病菌 |  |
| T-COR4（T-コール4） ① 性能 採集した生物剤を短時間で同定することが可能な生物剤検知分析装置。検知原理は、イソサーマルPCR法を採用。測定時間は、約10分。 ② 検知対象可能物質 炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス菌毒素、リシン、ＳＥＢ、ツラレミア菌、アブリン、天然痘、ブルセラ菌、などの芽胞、細菌、ウイルス、バクテリア、タンパク性毒素 |  |
| Rapid BioAlert（ラピッドバイオアラート）＋BTAテストストリップ ① 性能 検知チケット（テストストリップス）と組み合わせて使用し、現場で生物剤の検知・同定が可能。検知チケットの検知原理は抗原抗体反応を採用。測定時間は約15分。 ② 検知対象可能物質 炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス菌毒素、リシン、ＳＥＢ、ツラレミア菌、アブリン、天然痘、ブルセラ菌、などの芽胞、細菌、ウイルス、バクテリア、タンパク性毒素 | Rapid BioAlert BTAテストストリップ |
| Bio Capture（バイオキャプチャー）＋BTAテストストリップ ① 性能 空気中に浮遊する生物剤を連続的に採取することが出来る捕集装置。採取後は、バッファー液により液化されるため、検知チケット（テストストリップス）での分析に使用するサンプルを生成できる。軽量可搬型で、本体の除染も可能。 ② 検知対象物質 炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス菌毒素、リシン、ＳＥＢ、ツラレミア菌、アブリン、天然痘、ブルセラ菌、などの芽胞、細菌、ウイルス、バクテリア、タンパク性毒素 | Bio Capture BTAテストストリップ |

第3節　車両・その他資機材

| 特殊災害対応自動車 ① 仕様 NBC災害における消防活動に対応するために、必要な構造及び装備を有する車両。 ② 構造及び設備 NBC災害対応器具（生物剤検知器、有毒ガス測定器、放射線測定器、空気呼吸器、化学防護服、陽圧式化学防護服、放射線防護服、除染シャワー、除染散布器、その他の救助器具）を常時積載する。 隊員の安全確保と迅速な救助活動のため汚染された空気が内部に入ることのない陽圧構造を有している。 |  |
| --- | --- |
| 検知型遠隔探査装置 ① 仕様 現場周辺の検索や化学剤等の検知を行い、災害現場の状況を迅速かつ早期に把握するために使用するもの。 ② 構造及び設備 無線または有線で遠隔操作を行い、検索機能としてカメラ、マイク及びスピーカーを搭載している。 消防が保有する生物剤検知器、有毒ガス測定器、放射線測定器等を搭載できる構造を有している。 |  |
| 避難用濾過式呼吸用保護具（エスケープフード） ① 性能 一般市民が特殊災害（テロ、火山噴火、化学工場等）から避難する際に、有害ガスや粉じんの吸入を防ぐ。 ② 除毒能力 クロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素、一酸化炭素 |  |

# 参考資料2　天然痘の発症者（疑いを含む。）の対処

＜天然痘の発症者（疑い含む。）の対処＞

○　天然痘の発症者（疑い含む。）の対処の原則

天然痘患者の対応については、各都道府県の衛生主管部局が中心となって各関係機関と協議し、対策を講じることとなっている。

天然痘の患者の移送については、感染症法に基づいて都道府県知事が行うこととされており、都道府県衛生主管部局（保健所）が対応することになっている（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条）。

しかし、天然痘患者が多数発生した場合には、都道府県の衛生主管部局（保健所）での移送（搬送）能力を超え、対応が困難になり、都道府県の衛生主管部局（保健所）から消防機関へ移送（搬送）の協力を依頼されることが思慮される。

天然痘患者の対処についても原則として「第4章　生物災害」を適用するが、消防機関が天然痘患者の搬送（移送）に協力する場合があることを想定し、参考資料として、天然痘としての特別な対応が必要な部分のみ掲載する。

○本資料適用の前提条件 ① 国が日本国内において天然痘患者の蓋然性が高いと判断された場合又はある地域で天然痘患者が発生した場合であること。 ② 都道府県の衛生主管部局（保健所）がその対応能力を超えているものとして消防機関へ搬送（移送）の協力要請があること。 ③ あらかじめ天然痘のワクチンを接種した消防隊員（実際に活動にあたる隊員）が活動を行うことができること。 ④ 本資料は、厚生労働省健康局結核感染症課の「天然痘対応指針（第5版）及び「感染症の患者の移送の手引きについて」を参考としており、詳細はこれらによること。

第1節　天然痘患者への対応

消防機関における天然痘患者の搬送については、平成15年5月1日付消防救第107号「天然痘対策行動計画策定に関する協力について」において、多数の天然痘患者が発生した場合、当該患者の搬送については保健所の移送能力を超える場合も想定されることから消防本部と都道府県衛生主管部局と十分に調整のうえ、搬送体制について協議を行うこととされている。

第2節　国が示す基本方針

平成16年5月14日付厚生労働省健康局結核感染症課「天然痘対応方針（第5版）」から抜粋した生物テロに対する基本方針（状況レベル）を以下に示す。

第1項　状況レベル設定について

＜レベルⅠ＞平常時

生物テロ発生の漠然とした危惧はあるものの、国内における発生の蓋然性が具体的にはない状態

＜レベルⅡ＞蓋然性上昇時

生物テロ発生の蓋然生が高いと判断されるに至った場合

例示

(1)　他国において、炭疽菌を用いた生物テロが発生し、国内での発生が強く危惧される場合

(2)　他国において、天然痘患者が発生し、生物テロとの関係が強く示唆される場合

(3)　国内において、生物テロの犯行予告がなされた場合

＜レベルⅢ＞国内患者発生時

国内において異常な感染症の発生動向を察知し、生物テロの発生が強く疑われる場合

例示

実際に、天然痘患者が国内で発生した場合

第2項　各状況レベルの対応

＜レベルⅠ＞平常時

(1)　通常の感染症対策（感染症発生動向）の充実・強化

(2)　検査法、診断、治療法、消毒法等に関する知識の普及

(3)　生物テロ発生の早期把握のための体制構築

(4)　必要な医薬品等の確保

(5)　必要な政令制定等の法的整備（感染症法上の一類感染症への位置付け、予防接種法の対象への追加等）

＜レベルⅡ＞蓋然性上昇時

(1)　感染症法に基づく通常の感染症発生動向調査の強化

(2)　特定職種に対する感染症予防措置（天然痘ワクチンの予防接種等）

(3)　当該事例に関する国民への十分な情報提供

＜レベルⅢ＞国内患者発生時

レベルⅡに加えて以下の対応をする。

(1)　必要な医薬品等の円滑な供給と配分

(2)　医療の提供

(3)　まん延防止措置（感染症法に基づくまん延防止措置、予防接種法の基づく予防接種等）

第3項　各状況レベルの予防接種の基本方針

＜レベルⅠ＞平常時

原則として実施しない。

＜レベルⅡ＞蓋然性上昇中時

患者及び感染者に対応する可能性が高い、医療従事者、消防、警察、空港・港湾関係者等の初動対処要員を対象に実施する。

＜レベルⅢ＞国内患者発生時

国民に対して接触者の調査を踏まえた上で必要な範囲で実施する。また、医療関係者等対処要員に対しても、二次医療圏や都道府県単位で地域を指定するなど、患者等発生状況を踏まえ、必要な範囲について漏れなく実施する。

第3節　消防職員（対処要員）に対しての天然痘ワクチン接種

消防職員の天然痘ワクチン接種体制については、平成15年3月17日付消防救第66号「天然痘テロ対応に関するワクチン接種体制の整備について」において、天然痘テロの蓋然性が高まり、国により対処レベルⅡが示された場合、天然痘のワクチン接種をあらかじめ指定しておいた消防職員（救助・救急の携わるもの）に実施するものとしている。

第4節　予防接種の法制面での整理

レベルⅡ段階での初動対処要員に対する接種は、公務の円滑な遂行のため、被接種者の所属する機関が業務命令に基づき実施することを基本とする。しかしながら、所属機関が接種機会を提供する責務を果たすことが困難な場合で、天然痘まん延防止のうえ、緊急の必要があると認めるときは、予防接種法第6条第2項に基づき臨時の接種を行うこととする。

なお、予防接種法に基づくワクチン接種により健康障害が生じた場合であっても、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法に基づく救済の対象となる。

第5節　天然痘の疑いがある患者の扱い（在宅中）

消防機関に119通報が入り、その症状から天然痘患者の疑いが懸念された際には、その情報を保健所に提供する。その情報から保健所にて天然痘の疑いがあると判断した場合には、保健所により患者宅の訪問等により症状の確認等を行う。

なお、天然痘患者の疑いがあるかどうかの判断、訪問等による症状の確認等は、「天然痘指針（第5版）」により保健所の医師が行うことになっている。

第6節　天然痘への防護

第1項　天然痘に対しての防護措置

天然痘のワクチンを接種し、抗体をつくることで天然痘の感染は防護できるがさらに活動する隊員の安全を考慮し、天然痘患者を搬送する隊員はレベルCの防護措置を備えることとする。

第2項　区域（ゾーニング）の考え方

天然痘患者の搬送に対しての区域（ゾーニング）の考え方は、以下のとおりである。

表1-1　防護レベル

| 防護レベル | 防護措置 |
| --- | --- |
| ホットゾーン | ① 天然痘患者が存在する部屋等 ② 建物の構造及び設備上、天然痘患者が存在する建物全体 |
| ウォームゾーン | 天然痘患者を搬送する際に、建物出入り口から救急車までの搬送の動線付近一帯 |
| コールドゾーン | 生物剤が存在しない場所 |

第7節　消防指令室の体制

第1項　119番受信から出動指令まで

通報時の状況 ① 国が日本国内において天然痘患者の蓋然性が高いと判断し、天然痘の対応レベルがレベルⅡである場合 ② ある地域で天然痘患者が発生し天然痘の対応レベルがレベルⅢである場合 上記①、②のいずれかの対応レベル時を実情とする。

図1-1　天然痘患者に対する消防指令室の対応フローチャート

第2項　天然痘の症状を呈した通報内容があった場合

情報を保健所に連絡する（「天然痘対応指針（第5版）」から天然痘患者の疑いの場合には、保健所の医師が訪問することになっている。）。

その際に、保健所から消防機関に搬送の協力の求めがあった場合には、消防機関において天然痘患者の搬送の協力を検討する。

※ 多数天然痘患者が発生した等の理由で保健所において対応が不可能な場合には天然痘患者の搬送の協力を保健所から消防機関に求められることが思慮される。 その際には、消防機関は以下の措置を活動する隊員に施している場合に限り保健所の協力を検討する。 (1) 天然痘ワクチン接種をしていること。 (2) レベルC防護措置を備えていること。 活動する隊員は、天然痘ワクチンを接種し、レベルC防護措置で対応することを原則とする。

第3項　情報収集

(1)　症状について（何日くらいそのような症状が続いているのか、発疹はあるのか）

(2)　場所（自宅なのか職場なのかなど）

第4項　指示事項

通報内容から天然痘患者の疑いありと消防指令室で判断した場合には、消防指令室から通報者に次のとおり口頭で指示する。

(1)　天然痘患者が自宅にいる場合は、外出の自粛を求め、不特定の人との接触をしないよう指示する。
　また、同自宅にいる接触者がいた場合に対しても待機してもらうよう指示する。

(2)　自宅、会社などの窓、ドア等開口部を閉めること、空調設備等を停止させる旨を指示する。

第8節　天然痘患者に対する消防活動

第1項　出動に係る措置

(1)　天然痘対応レベルⅡ、Ⅲの場合において、天然痘患者の搬送に使用する救急車を必要な措置を施したうえで出動前に準備しておく。

(2)　天然痘患者の搬送に使用する救急車については、別紙1のとおりとする。

(3)　出動する隊員にレベルC防護措置をさせる。

(4)　車両部署位置にあっては、上記(2)、(3)の措置を施した隊であれば通報場所直近に部署してもよい。

第2項　現場到着時における初動時の措置

(1)　保健所の職員が到着している場合には、保健所職員と連携して活動にあたる。

(2)　天然痘患者の自宅を封鎖するため窓の閉鎖、空調設備の停止をする。

第3項　患者宅内等での活動

天然痘患者が存在している場所での活動については、その家屋内又は共同住宅の室内をホットゾーンとし、窓の閉鎖、空調設備の停止等の拡散防止を図ることが重要な活動となる。

(1)　天然痘患者の搬送準備

①　感染症に対する搬送用のアイソレーターを活用する。

②　アイソレーターを保有していない場合における搬送準備については以下のア～オのとおりとする（別紙2参照）。

ア　担架及びストレッチャーの上に防水シートを敷く。

イ　患者を担架及びストレッチャーに乗せる。

ウ　患者にN95規格の性能以上のマスクを装着する。

エ　防水シートを左右から包むように巻く（必要に応じてガムテープなどで固定する。）。

オ　担架及びストレッチャーのベルトを固定する。

(2)　自宅等の封鎖

建物内の封鎖にはまず、換気扇、空調の停止を行い、できれば排気口等をビニール等で封鎖する。

第4項　救急車収容

天然痘患者を室内から救急車に収容する際の動線の周囲に周りの住民の接触を避けるために消防警戒区域を設定する。

第5項　救急搬送

救急車での搬送については以下の点に注意して搬送を行う。（別添2参照）

(1)　天然痘患者の体調により除染を実施しない場合には、生物剤が拡散しないように患者の全身をビニール等で覆い、口鼻部分にはマスク（N95規格）を着装し患者の身体、衣類又は汚物が活動隊員に直接触れないようにする。また、搬送後の消毒を考慮し、床等にビニール袋を敷くなどの処置を行う。

(2)　救急搬送時には救急車内の換気扇、エアコン等を停止し、車外に空気が漏れないような処置をとる。

(3)　保健所との調整を行い、近隣の感染症指定医療機関又は指定された場所（結核療養所、体育館、公民館等）に搬送する。

参考1　現場の除染

天然痘患者のいた室内等の除染については、「天然痘対応方針（第5版）」又は「生物テロへの対処」（平成15年5月20日付「「生物テロへの対処」の取りまとめ」自治行政局自治対策課長、消防長救急救助課長）に記載されているとおり保健所の役割である。参考に下記に掲載する。

(1)　室内、施設等の除染

床・壁面等の表面の汚染除去は、次亜塩素酸類除染液と同様な除染剤で清拭し、ドアノブ、トイレ便座、水道ノブ、棚など感染者が触れたものは消毒用アルコールで清拭する。

①　汚染除去中は、部屋、施設等の換気扇を切るが、塩素ガス中毒に注意する必要がある。

②　天然痘患者に使用したベッドシーツ、リネン、衣類、カーテン又は他の布製品は、次亜塩素酸ナトリウムで洗濯又は焼却処理するよう助言する。

(2)　搬送車両の除染

搬送した救急車の除染は、搬送終了後に直ちに行うことが必要であり、搬送車両の除染方法を以下①～④に示す。

①　搬送車両の車内全体及び搬送に使用した資機材に消毒用アルコールを散布する。

②　散布後、すべてのドアを閉じ、少なくとも20分間はそのままにする。火気に注意し、繊維製の部分は、開放後、完全に乾燥させる。

③　搬送車両内部表面及び外部のドアハンドルを消毒用アルコールに染み込ませた布類で拭く。

④　使用した雑巾及び汚染除去担当者が着用した防護服は、非透水性の袋に入れ、滅菌処理又は焼却処理をする。

参考2　天然痘患者の対処における保健所（所轄の保健所）の役割と組織

日本国内で天然痘の対処レベルⅡの段階で、消防指令室に天然痘の症状を促す通報内容があった場合は、所轄の保健所に情報の伝達を行う。

その情報をもとに天然痘の疑いがある患者の自宅の訪問は保健所の医師が行うのが原則である。

多数天然痘患者が発生し、かつ、所轄の保健所では対応不可能な場合の天然痘患者の搬送については、消防機関に協力を求められる場合がある。

事前に消防機関と保健所が協議し、消防機関による搬送の協力等の範囲等を調整しておくこと。

保健所は天然痘のまん延を防止するため、以下の実動班を組織している。

(1)　疫学調査班

(2)　検体採取・輸送班

(3)　消毒班

(4)　患者移送班

(5)　予防接種班

(6)　感染症動向調査班

参考3　主な関係機関の役割（天然痘に係る特別なもののみ）

(1)　医療関係（所轄の医療機関）

天然痘患者の搬送（移送）にあっては、感染症法に基づき感染症指定医療機関に搬送（移送）することとなることから、搬送（移送）先医療機関に天然痘患者の症状等の情報の伝達を行う。

(2)　各都道府県

各自治体では、「厚生労働省健康危機管理基本方針」に基づいて以下の組織体制等を整備しているので、天然痘患者の搬送に係る情報について伝達を行う。

①　対策本部

②　健康危機管理調整会議

③　天然痘技術専門委員会

④　天然痘技術派遣チーム

参考4　天然痘について

(1)　天然痘とテロ

痘そうウイルスによる急性の発しん性疾患である。現在、自然界では根絶された状態にあるが、現在でも米国とロシアにウイルスが保管されている。

もし、日本国内等で多数の天然痘の発症患者（以下「天然痘患者」という。）が発生した場合には、自然界にないウイルスがまん延したことになり、人為的によるテロの可能性が高いものと考える。

(2)　天然痘患者の臨床的特徴

主として、飛沫感染により人から人へ感染する。患者や汚染された物品との直接接触により感染することもある。エアロゾルによる感染の報告もあるが、稀である。潜伏期間はおよそ12日（7日～17日）で、感染力は病初期（ことに4～6病日）に最も強く、発症前には感染力はないと考えられている。すべての発しんが痂皮となり、これが完全に脱落するまでは感染の可能性がある。主な症状は、

①　前駆期

急激な発熱（39度前後）、頭痛、四肢痛、腰痛、などが始まり、発熱は2～3で40度以上に達する。

発症から3～4日頃には、一時解熱傾向となり、発しんが出る。

②　発しん期

発しんは、紅斑→丘しん→水疱→膿疱→結疱→落屑と移行する。発症から8～9日頃には膿疱となるが、この頃には再び高熱となり、結疱するまで続く。疼痛、灼熱感が強い。

③　回復期

発症から全経過3週間程度の経過で、脱色した瘢痕を残し治癒する。瘡蓋の中には、感染症ウイルスが長期間滞在するので、必ず、滅菌消毒処理をする必要がある。

④　致死率

ワクチン未接種では30～40％が死亡する。

⑤　予防接種

予防接種を適切に実施した場合、天然痘に対する抗体ができた者における有効率はほぼ100％であるが、天然痘ワクチン接種はある程度の副作用が避けられないため、接種禁忌者等、実施にあたり十分注意する。

日本では、1976年に天然痘の定期の予防接種はなくなり、それ以前に接種を受けている人の天然痘に対する、免疫力もかなり落ちている可能性がある（接種後の抗体率は5～10年のうちに低下する。）。

⑥　感染

感染者は発熱の症状が出始めると、感染性を持っている場合もあるが、発疹の症状が出ると最も感染性がある。最後のかさぶたが無くなるまで、患者は感染性がある。

別紙1

移送車両患者収容部の分画実施例（ビニールシートと両面テープを使用）

車両を前後に分画した例（後方から）　　　　車両内を前後に分画した例（前方から）

患者収容部分を分画した例（内部）　　　　患者収容部分を分画した例（車外から）

患者収容先へ到着後の措置

患者搬出後の撤去作業①　　　　　　　　　患者搬出後の撤去作業②

撤去作業は必ず外側（清潔側）から行う。　　　患者に面していた側を内側にして

ビニールシートをまとめている。

別紙2

移送の際の患者の保護

| 1 担架の上に防水シートを敷く。 写真は手術用ドレープ（2×3ｍ、表吸水・裏撥水加工）を使用。吸水加工面を上（患者に触れる側）に敷き、担架の輪郭がはっきり出るように整える。 |  |
| --- | --- |
| 2 患者を担架に乗せる。 患者が担架内にきちんと納まっていることを確認する。 | 3 患者からの飛沫の飛散を防止するためマスク又はタオルで顔面下半分を覆う。 患者に呼吸苦がある場合、顔面に皮疹がある場合はタオルを用いる。 |
| 4 患者足下の余った部分を折り返す。 | 5 左右から包むようにドレープを巻く。 必要に応じてガムテープなどで固定する。 |
| 6 担架のベルトを固定する。 担架の持ち手が見えることを確認する。 |  |

（厚生労働省健康局結核感染症課「天然痘対応指針（第5版）」より抜粋）

# 参考資料3　建物内で白い粉等の確認により119番通報等があった場合の対処

＜建物内で白い粉等の確認により119番通報等があった場合の対処＞

○　生物テロの可能性がある白い粉が発見された場合の対処の原則

生物テロ（炭疽菌等）の可能性がある白い粉が発見された場合であっても、初動時から消防機関が生物テロと断定し、活動を行うことは危険である。

生物剤による曝露者は、発症するまでの潜伏期間があるため、白い粉が発見された場合においても発症した患者が発生しているとは限らず、また、生物剤の検知・同定には、一定の時間を要することから、特に初動時は、白い粉が生物剤以外の化学剤又はその他の原因であることを否定できない。

本参考資料は、生物テロの主たる所管である各都道府県の衛生主管部局（保健所）からの指示（消防機関との事前取り決めによるものを含む。）や警察からの犯行に関する情報などから、白い粉が生物剤であることを客観的に判断できる場合で、消防機関が単独で活動せざるを得ない初動時の活動に限定した場合に適用するものである。

その場合であっても、消防機関単独での判断は可能な限り避け、衛生主管部局の指示のもとに活動することが大前提となる。

生物剤への対応は、原則として「第4編　生物災害」を適用するが、白い粉に特有の対処について、参考資料として掲載した。

○本資料適応の前提条件 警察の犯行に係る情報又は衛生主管部局（保健所）からの情報等により、客観的に生物剤と判断できる場合で、以下の事象がある場合のみにこの対処要領を適用する。 ① 米国で発生した炭疽菌事件（平成13年）と同様に、建物内にて生物剤の結晶化（粉等）が視認できる場合 ② 建物内にて生物剤の結晶化（粉等）を散布するため散布器が稼動している場合 ※前記①、②を以下「生物テロ災害」という。

第1節　消防指令室の対応

第1項　119番受信から出動指令まで

(1)　消防指令室の指令員は、通報内容から建物内において郵便物（封筒）からの粉等が飛散したり、散布器から粉のようなものが撒かれていたり、存在しているなどの生物テロ災害の疑いがある場合は、生物テロを想定した出動指令を考慮する。

(2)　通報者から通常の聴取（場所等）の他に、以下の情報を収集する。

①　粉、散布器等の状況は？（封筒の中に粉等がある、散布器から何か撒かれている。）

②　粉等が存在している場所の詳細（建物内のどこなのか、何階・・・・）

③　気分の悪くなった人、倒れている人の有無

④　犯行声明の有無

(3)　聴取内容から傷病者の存在はないが、粉等による生物テロ災害の疑いがあり、消防機関の部隊を出動させると判断した場合は、生物テロ災害を想定した出動指令を命じる。

(4)　消防指令室の指令員は通報者又は関係者（できれば指示できる立場の警備員、防火管理者等が望ましい。）に対し以下の①～④のような内容の口頭指導を行う。

①　粉等から離れること、接触しないこと、身体の露出部分の防護を指示すること。粉等に直接接触した者に対して、その場から離れ別室にて待機させる。また、別室がない場合には、周りの者を近づけないよう指導する（粉が散らない程度の距離以上）。

②　建物内にいる者に対して、口、鼻等をハンカチやタオル等で覆って、建物内から出ないことを依頼する。

③　その際、粉等の拡散を防ぐため、保健所や消防隊が到着するまで、むやみに動き回らないよう依頼する。

④　窓、ドア等開口部を閉めること、空調設備等を停止させる旨を依頼する。

第2節　粉等による生物剤の拡散防止

第1項　消防機関が建物内で粉等による生物剤を視認した場合

粉等がそれ以上拡散しないようにビニール等で覆うか又はその粉等を密閉した容器に入れる等の措置を行う。

その際に、警察機関の捜査上に支障がないよう考慮する。

第2項　衛生主管部局の指示のもと、消防機関が初動時に行う建物内から粉等による生物剤が拡散しないための措置を次の(1)～(2)とする。

(1)　空調設備の停止

(2)　エレベーターの停止

(3)　建物外にある排気口の封鎖（ビニール等）

(4)　防火シャッター等の閉鎖

(5)　避難経路、集合管理場所の検討

# 参考資料4　NBC災害活動時の合図要領

（提供：東京消防庁）

NBC災害活動時におけるレベルA活動隊は、隊員間の意思疎通が困難であるため、合図を統一した。

NBC災害活動時の合図要領

| 伝達意思 | 合図要領 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 情報伝達の予告 | 別の隊長、隊員が近くにいる場合は肩等を強く叩いて意思表示し、距離がある場合は片手又は両手で手招きする。 | 近くにいる場合 距離がある場合 |
| 自己の緊急事態の発生 （空気呼吸器の異常・無線機の異常・防護衣の損傷・その他の異常） | 空気呼吸器はのどの部分、無線機は耳の部分、防護衣の損傷等は損傷部分等を示してから×（バツ）のサインを連続して出す。 | 呼吸器の異常 無線機の異常 防護衣の損傷 |
| 緊急脱出 | 連続して脱出方向を指差し示す。 緊急事態発生の信号と組み合わせる。 |  |
| 活動環境に対する緊急事態の発生 | 危険な場所を指差し×（バツ）のサインを連続して出す。（示された隊員は、場所の状況が分からなくても危険があると判断し従う。） |  |
| 了解、 ○○あり | ①拳をつくり、上向きに親指を立てる（近くの場合）。 ②両手を挙げて頭の上で、まるを出す（遠い場合及びオーバーグローブ着装等で親指を立てづらい場合） （測定器や作業対象等を指差し、報告内容の対象を付加・組み合わせて使用する。「測定器反応あり。」） | ①近くの場合 ②遠い場合等 |
| ○○なし | 片手を左右に振る。（測定器や作業対象等を指差し、報告内容の対象を付加・組み合わせて使用できるものとする。「測定器反応なし。」「配管からの漏えいなし。」） |  |
| ○○を停止、やめ | 「放水止め」と同じく片手を水平に横に出す。 |  |
| 空気呼吸器の残圧確認 | 相手の圧力指示計を指差し、その後、圧力指示計を自分で見る動作をする。 |  |
| 通常の 脱出 | 指先を自分の胸から進入方向（移動方向）にむけて振る。 （緊急脱出指示と区別するため、連続動作としない。） |  |

# 参考資料5　関係機関URL

関係機関URL

化学災害又は生物災害時に必要な情報を下記の機関のウェブサイトを参考にすると有効である。

1　公益財団法人日本中毒情報センター：http://www.j-poison-ic.or.jp

2　国立感染症研究所：http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

# 参考資料6　NBCテロ対処現地関係機関連携モデル

NBCテロ対処現地関係機関連携モデル

平成13年11月22日

NBCテロ対策会議幹事会

NBCテロに対しては、従来から、「地下鉄サリン事件」等の発生を踏まえ、関係省庁及び関係機関において対処能力の強化に努めるとともに、平成12年8月には内閣危機管理監が主宰し関係省庁の局長級による「NBCテロ対策会議」を設置し、政府全体として、発生防止対策、発生時の救急救命・被害拡大防止策等の強化に努めてきたところである。

平成13年4月に開催した第2回NBCテロ対策会議では、各種施策の進捗状況等を確認するとともに、今後の課題として、原子力施設防護体制の強化、医薬品備蓄体制の整備及び現地関係機関等の連携確保に向けた措置が指摘された。

現地関係機関等の連携確保に向けた措置については、NBCテロ対策会議の発足当初から、対処計画の中で「現地における協議調整」として基本的な枠組を提示していたところであるが、上記のような第2回NBCテロ対策会議の指摘を受け、その具体的内容について、引き続き関係省庁間で検討を進めてきたところである。

こうした検討を踏まえ、この度、化学テロが発生した際の現場における対処を典型的な例とし、関係機関間の連携の確保による効果的な現場対処の観点から、救助・救急搬送、救急医療及び原因物質の特定並びに除染について、NBCテロ対処における現地関係機関等の基本的な連携モデルを、別紙のとおり取りまとめた。

本連携モデルは、関係省庁により、救助・救急搬送、救急医療を始めとするそれぞれの場面において各関係機関がどのように対処するのか、相互の情報の伝達及び共有はどのように図るのか、役割分担・活動の連携等について、どのような枠組み・手続きにより協議・調整するのか、各地域における関係機関の連絡先はどこか等について、標準的な対応のあり方のモデルとして取りまとめたものである。

NBCテロへの対処においては、各都道府県を始めとする地方公共団体を中心とした関係機関の連携が重要である。各機関の役割分担や活動の内容等については、核、生物、化学テロのそれぞれの態様により異なるが、モデルに示した枠組み・手続を典型例として、事態や地域の実情に応じた役割分担や活動内容等を更に具体的に協議・調整する上での指針として、NBCテロ対処体制整備の推進のため活用願いたい。

なお、本連携モデルは、化学テロ発生時の初動措置の一部についてのモデルであって、初動措置のすべてを網羅するものではない。関係機関の連携については、関係省庁において今後更なる検討・協議を行うこととしている。また、今後、各地における体制の推進、訓練等の事例を踏まえ、適宜、必要に応じ、本モデルの見直し等を行うこととする。

NBCテロ対策会議幹事会

事務局：内閣官房副長官補付

（安全保障、危機管理担当）

Ⅰ．連絡体制・初動体制等の整備

1　 関係機関間の連絡体制の整備

関係機関は、地方自治体を中心とし、関係機関相互間の連絡体制をあらかじめ整備する。

連絡体制については、定期的に通報訓練等を行い、その実効性の確保に努める。

２　 通報及び初動体制

(1)　110番又は119番通報の内容から判断して化学テロであることが疑われる場合には、通報を受けた警察及び消防は相互にその内容について連絡を行う。

(2)　保健所に通報があった場合には、保健所から警察及び消防にその内容を連絡する。

(3)　警察及び消防は、化学テロ対応に必要な資機材を有する部隊を出動させる。

(4)　通報を受けた消防は、化学テロと判明した場合若しくはその可能性が高い場合には、最寄りの保健所又は衛生主管部局、市区町村及び都道府県に連絡するとともに、自衛隊に情報提供する。

3　 現場における初動対処

(1)　現場に到着した警察及び消防は、活動及び連携の便宜を勘案の上、それぞれ現地指揮本部を設置するとともに、それぞれの情報をつき合せて周囲の状況を合理的に判断して、直ちに立入禁止区域等を設定する。立入禁止区域等は、その後の状況の変化に応じて随時必要な見直しを行う。

(2)　現場に到着した警察、消防、保健所、海上保安庁等の関係機関は、化学テロ対応等に関する協議、連携、役割分担、情報の共有を行う現地調整所を設置するとともに、互いに連携して活動を実施する。現地調整所においては、定時ないし随時に会合を開き、現場において活動する機関が設置する現地指揮本部間の総合調整を行う。

(3)　警察及び消防は、関係機関との連携の下に、被害者に対する救助、一次除染及び救急搬送活動、物質の検知並びに情報収集活動を実施する。

☆　現地調整所の設置及び運用（NBCテロ対処計画※1第7の4）

○　設置目的

化学テロ等の発生時、初動措置等に従事する現地関係機関等の円滑な連携を確保するため、当該関係機関の現地代表者が対応を調整する場を設置する。

○　設置場所

設置の迅速性及び現場活動との一体性を考慮し、化学テロ等の発生現場の直近に設置することを原則とする。

○　参加機関

警察、消防、海上保安庁、自衛隊、保健所、医療機関、都道府県、市町村、その他必要な機関

○　主な役割

①　現地関係機関等が有する情報の共有

②　現場措置の実施に係る役割分担の調整

③　現場における被害状況等の広報の調整

○　運営方法

参加機関から代表者（指揮権限を有する者又はその代理者）を派遣し、相互に協力して運営に当たるものとする。

あらかじめ指定された者を議長とするなど、具体的な運営方法は事前に協議して定めておくことが望ましい。

※1「NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について」（平成13年4月16日危機管理監決裁平成13年5月28日一部改正）

Ⅱ．救助・救急搬送、救急医療における連携モデル（図1）

1　 消防指令室を中心とした情報の集約と現場との連携

消防本部指令通信担当部署（以下「消防指令室」という。）は、救助・救急搬送、救急医療における情報を集約し、以下のように関係機関等との連携を行う。

(1)　消防現場指揮本部との連携

①　消防の現場指揮本部（以下「消防現場指揮本部」という。）からの情報提供、各種要請、問い合わせに対応するとともに、消防現場指揮本部への助言、情報提供を行う。

②　現場の災害状況、被害者の観察結果、除染状況等の情報（以下「災害情報」という。）を集約するとともに、必要に応じて当該災害情報を関係機関へ提供する。

③　関係機関からの情報を消防現場指揮本部に提供する。

(2)　医療機関との連携

①　搬送先病院（医療機関）の選定（医療機関に対する受入れ可否の問い合わせ）を行う。

②　災害情報を搬送（又は搬送予定）先医療機関などに提供する。

③　現場でトリアージ※1を行う医師の派遣要請を行う。

④　患者搬送後は、当該搬送先医療機関から、収容患者数、収容患者の氏名（又はトリアージタッグ※2のNo.）、程度（死亡、重症、中等症、軽症）及び症状、疑われる物質名その他参考となる情報、受け入れ可能患者数等の情報（以下「医療情報」という。）を別添様式のFAX等により受信するとともに、当該医療情報を他の医療機関、警察等にも必要に応じて提供する。

なお、医療機関は、医療情報を適宜更新するとともに、当該医療情報を警察及び保健所に対しても提供する。

(3)　（財）日本中毒情報センター※3との連携

①　災害情報及び医療情報を日本中毒情報センターに提供する。

②　日本中毒情報センターから、疑われる物質名、その毒性並びに治療情報その他参考となる情報（以下「中毒センター情報」という。）を受信するとともに、当該中毒センター情報を搬送先医療機関に配布する。

なお、日本中毒情報センターは、中毒センター情報を警察及び保健所に対しても提供する。

※　行政会員制度

日本中毒情報センターは財団法人である。日常の情報提供には一定の規定が設けられている。日常の中毒情報提供においても、専用回線が使用でき、日本中毒情報センターから提供した情報を管轄下の医療機関へ配布することができる「行政会員制度」がある。

(4)　警察、保健所、その他関係機関との連携

①　必要な情報の関係機関本部等への提供、協議等を行う。

②　関係機関から情報を受信し集約する。

2　 関係機関の対応能力を超える場合の対処

多数の被害者が発生する等、関係機関の救助・救急搬送、救急医療に係る対応能力を超えるような場合には、あらかじめ定められた手続きにより、緊急消防援助隊等の広域支援部隊を有する関係機関、民間輸送機関、医療機関等に対して広域支援を要請することとする。

3　 自衛隊による支援

(1)　支援の枠組みと要請先

①　都道府県知事が自衛隊法第８３条に基づき災害派遣要請を行う場合には、都道府県防災担当課が当該現場を担当する部隊等の窓口と連絡調整を行う。

②　省庁間協力を実施する場合には、当該関係機関に対応する中央官庁が防衛庁と連絡調整を行う。

(2)　自衛隊への支援依頼時の調整事項

部隊等の派遣先、派遣規模、実施内容（例えば、搬送する人数、経路等）

※1「トリアージ」について

・多数の被害者が同時に発生した場合、緊急度や重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うために被害者の治療優先順位を決定すること。

※2「トリアージタッグ」について

・トリアージの際に被害者の手首等につける識別票で、No.、名前、住所、トリアージした日付及び時刻、症状、病名等が書き込まれ、色で重傷度がわかるようになっている（黒：死亡、赤：重傷、黄色：中等症、緑：軽傷）。

※3「（財）日本中毒情報センター」について

1　設　立　昭和61年　厚生大臣認可

2　所在地　茨城県つくば市及び大阪府吹田市

3　事業概要　化学物質の成分によって起こる急性中毒について、広く一般国民に対する啓発、情報提供を行い、我が国の医療の向上を図る。

・中毒防止に関する講演会の開催等の啓発教育活動

・中毒情報の問い合わせに対する回答

・中毒情報に関する資料の収集と整備

・中毒症例の収集と解析、中毒に関する統計の作成

・国内外の毒性情報関連機関との連絡調整

4　主な活動　2000年九州・沖縄サミットで化学物質による中毒テロ対策を担当

平成12年度「毒劇物テロ対策セミナー」を委託開催

サリン事件等の厚生科学研究実施

Ⅲ．原因物質の特定における連携モデル（図2）

1　 原因物質の特定

(1)　鑑定

化学テロ原因物質の特定については、基本的に、テロの現場に臨場した警察官が検体を採取し、警察の鑑定機関に搬送してこれを実施する。

(2)　現場における簡易検知

警察の鑑定機関における特定よりも早期に物質の特定を行うため、警察や消防の部隊が保有する検知資機材を用いて、可能な限り、テロの現場における特定を試みる。

2　 原因物質の特定に当たっての情報交換

(1)　特定のための情報集約

原因物質を一刻でも早く特定するためには、テロ現場、被害者、原因物質等に関連する情報を、鑑定を行う都道府県警察に迅速に集約して、鑑定作業の参考にする必要があり、関係機関は次の要領で情報連絡を実施する。

・　消防（海上テロの場合は海上保安庁）は、化学テロの現場における情報（犯人や被害者の行動、発言、被害状況）、被害者の搬送に当たっての被害者の症状（搬送中所見）及び消防部隊による簡易検知の結果について警察に連絡する。

・　医療機関は、受け入れた被害者の症状（臨床的所見）について警察に連絡する。（併せて保健所、消防にも連絡）

・　保健所は、医療機関を通じて、被害者の血液、吐しゃ物等の検体を入手した場合、地方衛生研究所に送付し、同所において検査・分析を行う。その結果について、保健所は、原因物質の同定等に資するよう、警察、消防及び搬送先医療機関に対して情報提供する。

(2)　特定がなされた後の情報伝達

原因物質が警察における鑑定によって特定された場合、これを迅速に医療機関等に伝達して、被害者に対する適切な医療措置を開始する必要があり、関係機関は、次の要領で情報伝達を実施する。

・　警察は、鑑定結果を消防及び保健所に連絡する。消防は、消防指令室において、搬送先医療機関に対し情報提供する。

(3)　特定前における情報伝達

原因物質を鑑定中であっても、警察や消防による簡易検知の結果が出ている場合には、医療機関等に伝達して被害者の処置の参考にすることとする。

・　警察と消防は、簡易検知結果について相互に情報交換するとともに、現地調整所において保健所、市町村等関係機関に対して情報提供する。この情報について、消防は、消防指令室において、搬送先医療機関に対し、また、必要に応じて、保健所、市町村等関係機関に対して、災害情報と併せて情報提供する。警察は、簡易検知結果について、適宜搬送先医療機関に伝達する。

3　 原因物質の特定・分析に係る補助的な活動

(1)　搬送先医療機関は、消防に対して、医療情報を提供する。消防は、個別の搬送先医療機関から得られた医療情報を、必要に応じ、他の搬送先医療機関に提供する。

(2)　消防は、(1)の搬送先医療機関から得られた医療情報を、災害情報と併せて、随時、警察に対し提供する。

(3)　警察、消防又は保健所は、医療情報及び災害情報に関し、（財）日本中毒情報センターに照会するとともに、必要な情報を提供する。（財）日本中毒情報センターは、これらの照会に対して回答するとともに、入手した情報については、中毒センター情報として提供する。

(4)　原因物質の特定・分析の支援組織として、地域における専門家ネットワークの有効活用を図る。

Ⅳ．除染における連携モデル（図3）

1　 除染活動における連携

(1)　活動の役割分担

①　被害者の除染

救急搬送を行う上で必要な被害者の一次除染については、救助活動の過程で消防、警察等が対応する。

併せて、搬送先の医療機関（除染設備を有する医療機関）において除染を実施する。

②　現場対処に当たる隊員の除染

警察、消防等それぞれの関係機関で基本的に対応する。

③　汚染された場所等の除染

必要に応じて自衛隊の部隊等に災害派遣要請を行い、自衛隊の部隊等が対応する。

(2)　現場における協議・調整の枠組み

実際の現場における除染活動に必要な協議・調整は現地調整所等において実施する。

2　 自衛隊の対応の流れ

(1)　災害発生～派遣要請まで

・　発災直後の対応

都道府県（市町村）防災担当課からの災害の状況、災害派遣の可能性等に関する通報を受け、担当部隊は連絡の緊密化を図るとともに、必要な場合、連絡員（LO）を防災担当課等へ派遣する。

・　派遣要請

自衛隊法第83条に基づき、都道府県知事が災害派遣要請を行う場合には、都道府県防災担当課が当該現場を担当する部隊の窓口と連絡調整を行う。

・　派遣要請時に必要な事項等

要請する任務、汚染源、汚染範囲等の派遣部隊規模の決定に資する情報提供（判明している限りのもの）必要な場合、派遣先までのアクセスの確保（交通規制等）

(2)　派遣要請～出動後

派遣要請を受け、出動した災害派遣部隊の指揮官は、現地調整所等において関係機関の代表者とともに除染活動等の実施に必要な事項について調整を行う。

(3)　派遣要請を待ついとまがない場合の対応

自主派遣で対応する。

Ⅴ．海上において事案が発生した場合の連携モデル（図4）

1　 通報及び初動体制

(1)　118番等の通報内容から判断して、化学テロであることが疑われる場合には、通報を受けた海上保安庁は警察、消防、自衛隊等の関係機関にその内容を連絡する。

(2)　関係機関に船舶等に関係する事案の通報があった場合には、あらかじめ定めた連絡体制により、相互に災害情報を共有する。

(3)　海上保安庁は、通報内容が化学テロ災害と判明した場合、若しくはその可能性が高い場合には、化学テロ対応に必要な資機材を有する部隊を出動させる。

2　 現場における初動対処

現場到着した海上保安庁は、化学剤の簡易検知、可能な範囲での検体採取、被害者の救出・救助、一次除染及び船舶の回航指導・支援等を必要に応じ国土交通省海事局と連携し実施するとともに、警察、消防、自衛隊等の関係機関と相互に連絡を行い、情報を共有する。

3　 被害者の搬送

(1)　海上保安庁は、関係機関との連携の下に、被害者に対する救出・救助活動、一次除染及び救急搬送活動、危険排除活動（隊員等に対する除染等）並びに情報収集活動を実施する。

(2)　海上保安庁は、被害者の観察結果等の情報を搬送予定の医療機関、消防に情報提供するとともに、巡視船艇・航空機から被害者を消防に引き継ぐ場合には、引き継ぎ予定の港湾又は空港に救急車の派遣を要請する。

4　 鑑定依頼及び鑑定結果連絡

(1)　現場にて、検体の採取を行った場合には、警察に対して、その状況を通報するとともに、採取した検体を渡して検定を依頼する。

(2)　警察から鑑定結果が判明する等必要に応じ、現場付近航行船舶等に情報提供するとともに、現場海域の航行回避等の指導を行う。

5　 その他の連携

上記以外で関係機関との連携を必要とする場合は、その状況に応じて連携を行う。