## Slide 1
テーマ１
「防災リーダーの役割/住民（構成員）の自助意識を高めるためには」
研修教材

## Slide 2
【本教材について】
テーマ： １．防災リーダーの役割/住民(構成員)の自助意識を高めるには
単元名： １地域の災害発生のおそれと自主防災活動の必要性
所要時間： 60分程度
準備：
  自治体の地域防災計画やハザードマップの内容をスライドに反映させて下さい。
  「１．わがまち（地域）の災害発生のおそれ」 は、「地震災害（p.11～p.16）」と「風水害（p.17～p.21） 」の２種類の【ワークショップ】があります。地域の状況に合わせてご利用下さい。
  補助教材にある「ワークシート」と細マジック（黒）を参加者人数分準備して下さい。
  適宜、スライドの追加や変更をすることができます。参加者の特性（自主防災組織等の会長が多いか、在職期間が長いかなど）に応じて、内容の追加・削減や修正・変更を検討することで、より良い研修効果が期待できます。
  実際に研修を行う前に、何人かのグループを作り、練習し合う場を設けることもよい研修とするうえで効果的です。

## Slide 3: 防災リーダーの役割/住民 (構成員)の自助意識を高めるには
地域の災害発生のおそれと
自主防災活動の必要性

## Slide 4: 学習目標と内容
学習目標
地域防災リーダーとして、最低限理解しておきたい基本的なことを理解する
  ＜目次＞
  わがまち（地域）の災害発生のおそれ
  自主防災活動の必要性
  P. 4～22
  P.23～29
Notes: 【補足説明】
この単元の目標を伝えます。

## Slide 5: １．わがまち（地域）の 災害発生のおそれ
15分

## Slide 6
近年、大規模な災害が
頻繁に発生しています

## Slide 7: 災害発生のおそれを認識しておくことの重要性
近年、日本各地で発生している地震災害
事例３）大阪府北部を震源とする地震
2018年（平成30年）6月18日
事例２）平成28年熊本地震
2016年（平成28年）4月14日以降
事例１）東日本大震災
2011年（平成23年）3月11日
事例４）北海道胆振東部地震
2018年（平成30年）9月6日
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：内閣府防災情報のページ
写真：総務省消防庁ホームページ
Notes: 【補足説明】
近年、死者が出る大規模な地震災害が発生しています。
事例１）東日本大震災（気象庁の命名は、平成23年東北地方太平洋沖地震）：2011年（平成23年）3月11日。最大震度７。巨大な津波により沿岸部に壊滅的な被害が発生。
事例２）平成28年熊本地震：最初の震度７の地震は4月14日21時26分、2回目の震度7の地震（本震）は4月16日。最大震度７（2回）。
事例３）大阪府北部を震源とする地震：2018年（平成30年）6月18日。最大震度6弱。小学校のプール沿いのブロック塀が倒壊し死亡事故発生。
事例４）北海道胆振(いぶり)東部地震：2018年（平成30年）9月6日。最大震度7。大規模な土砂崩れが発生。道内の離島などを除くほぼ全域約295万戸で停電。

## Slide 8: 災害発生のおそれを認識しておくことの重要性
近年、日本各地で発生している風水害
事例３）平成30年7月豪雨
事例２）平成29年九州北部豪雨
（福岡県や大分県などで
河川氾濫、土砂災害）
事例１）平成26年8月豪雨
（広島市で土砂災害）
事例４）令和元年台風15号災害
写真：国土交通省 国土地理院ホームページ
写真：国土交通省ホームページ
写真：国土交通省ホームページ
写真：国土交通省ホームページ
Notes: 【補足説明】
大雨や台風、竜巻などの強風により、多くの死者が発生したり、家屋が倒壊するなどの大規模な風水害が発生しています。
事例１）平成26年8月豪雨：北陸、東海、近畿、中国、四国など広範囲に被害が発生。特に広島市では土砂災害により多数の死者が発生。
事例２）平成29年九州北部豪雨：福岡県や大分県などで河川氾濫、土砂災害が発生。
事例３）平成30年7月豪雨：西日本を中心に、北海道や中部地方を含む全国的に広い範囲で記録された台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨。西日本を中心に、河川の氾濫や洪水、土砂災害などの被害が発生。倉敷市真備町(まびちょう)では堤防の決壊により広範囲が冠水。
事例４）令和元年台風15号災害：関東地方に上陸した台風により、千葉県を中心に、多くの建物に被害（例：屋根・瓦の被害。ゴルフ練習場の鉄柱が風圧によって倒壊し家屋被害）。電柱や大型鉄塔の倒壊により長期間の停電が発生。

## Slide 9
私たちの地域に
起こりうると想定されている
地震災害／風水害

## Slide 10: ■■市に想定されている地震の被害
震度分布図を
貼り付けて下さい
（事例を貼っておく）
想定地震
  ■■地震 （震源： マグニチュード： 最大震度： ）
主な被害
  人的被害（死者●●名、負傷者●●●名）
  物的被害（建物倒壊、火災、液状化、土砂災害）
「地震災害」と「風水害」の２種類がありますので、説明する方が、地域の実情に合わせて、適宜選択してご利用下さい。
また、本スライドの赤枠の内容は、研修を行う地域で発生が想定されている地震についての被害想定の図等に置き換えて下さい。本スライドでは、首都直下地震の震度分布図を例示しています。
研修会の受講者や規模にあわせて、被害想定の図等を用意して下さい。
首都直下地震等による東京の被害想定より引用
Notes: 【補足説明】
本スライドの赤枠の内容は、研修を行う地域で発生が想定されている地震の被害想定の情報に置き換えて下さい。
自地域で想定されている地震（想定地震の名称、震源、マグニチュード、最大震度）と被害の概要を説明します。

## Slide 11: ■■市に想定されている大雨や台風等の被害
浸水想定区域図など
ハザードマップの図を
貼り付けて下さい
（事例を貼っておく）
大雨や台風による主な被害
  高潮による浸水
  洪水による浸水
  低地帯等の内水氾濫による浸水
  大雨による土砂災害（土石流、がけ崩れ等）
  強風・竜巻による家屋倒壊等
千代田区洪水ハザードマップより引用
「地震災害」と「風水害」の２種類がありますので、説明する方が、地域の実情に合わせて、適宜選択してご利用下さい。
また、本スライドの赤枠の内容は、研修を行う地域で発生が想定されている大雨や台風についての被害想定の図等に置き換えて下さい。本スライドでは、千代田区洪水ハザードマップを例示しています。
研修会の受講者や規模にあわせて、被害想定の図等を用意して下さい。
Notes: 【補足説明】
本スライドの赤枠の内容は、研修を行う地域で発生が想定されている風水害の被害想定の情報に置き換えて下さい。
自地域で想定されている風水害における主な被害の概要について説明します。

## Slide 12
＜地震災害＞
皆さんが住む地域には
どのような被害が想定されて
いるでしょうか？
「地震災害」と「風水害」の２種類がありますので、研修を行う方が、地域の実情に合わせて、適宜選択してご利用下さい。
また、研修会の受講者や規模にあわせて、市町村単位・町内会単位・小学校区単位などワークショップで考えてもらう対象地域を決めてください。
ワークショップ
35分
Notes: 【補足説明】
受講者に、「地震発生時に、私たちが住む地域にはどのような被害が想定されているでしょうか？」と投げかけます。
（何人かの受講者を指名して、答えてもらってもよいでしょう。）
「地震災害における地域の危険について、科学的なデータである被害想定やハザードマップを使って確認していきましょう」と、次のワークショップにつなげます。

## Slide 13
想定震度は？
津波の可能性は？
液状化の可能性は？
どのような被害や影響が生じるか？
  建物倒壊
  火災
  断水 ・・・
地震災害における地域の危険の整理
【個人作業】 ＜１０分＞
配布されたハザードマップや被害想定資料を確認し、皆さんの地域の危険性について「ワークシート(地震)」 に書き出しましょう
研修の受講者の防災に関する知識の習得状況等に応じて、作業時間等を適宜調整して下さい。
Notes: 【補足説明】
次の資料を、受講者一人一人に配布します。
  自地域の「地震被害想定」（P9で用意したもの）
  自地域の地震に関する「ハザードマップ」（震度分布図、液状化の危険度、建物倒壊危険度、火災発生危険度など）（P9で用意したもの）
  補助教材の「ワークシート（地震）」（別添）
以下の順番でワークシートへの書き込みを促します。
震度分布図を見て、想定震度を確認し記述する。
ハザードマップを見て、地域の位置と範囲を確認する。
津波の浸水エリアに入っているかどうかを確認し、あり・なしのどちらかに〇を記入。
津波の可能性が「あり」の場合は、ハザードマップから浸水深を把握し書き出す。津波到達時間もあれば書き出す。
液状化の可能性について、あり・なしのどちらかに〇を記入。
その他に気づいた被害などがあれば書き出してもらう。

## Slide 14
ワークシートを活用しながら
皆さんの地域の危険について
話し合いましょう
グループ内で共有 ＜15分＞
Notes: 【補足説明】
自分の地域の危険について、グループ内で共有してもらいます。
被害想定やハザードマップを確認して理解したことを、自分の言葉に置き換えて伝えてもらうことで、より理解が進みます。
他の地域のメンバーの発表を聞くことで、地域によって被害に違いがあることも気づいてもらえます。
グループでの検討が終わったら、グループの代表者を指名して、発表してもらうと良いでしょう。残り時間に応じて、発表するグループを調整しても良いでしょう。

## Slide 15: 地震の揺れによる被害と影響
建物の倒壊
ブロック塀・石垣の倒壊
道路にヒビ、でこぼこ
家具やモノが散乱
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
研修を行う地域で起こると考えられる被害事例をお選び下さい
Notes: 【補足説明】
地域の被害想定に応じて、地震の揺れによる「被害」・「影響」の種類や危険性について、写真を用いて説明します。
「チャレンジ防災48」などの映像（動画）を使っていただくのもイメージ促進のためにはよいでしょう。 http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/index.html
受講者の印象に残っている過去の災害事例を用いて説明することで、理解の促進を図るのも効果的です。

## Slide 16: 地震の揺れによる被害と影響
津波
液状化
延焼火災
土砂災害
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
研修を行う地域で起こると考えられる被害事例をお選び下さい
Notes: 【補足説明】
地域の被害想定に応じて、地震の揺れによる「被害」・「影響」の種類や危険性について、写真を用いて説明します。
「チャレンジ防災48」などの映像（動画）を使っていただくのもイメージ促進のためにはよいでしょう。 http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/index.html
受講者の印象に残っている過去の災害事例を用いて説明することで、理解の促進を図るのも効果的です。
液状化とはゆるく堆積した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層自体が液体状になる現象のこと。

## Slide 17: 地震の揺れによる被害と影響
断水/ガス供給停止
停電
電話使用不可/ネット使用不可
下水道使用不可
写真：多摩市ホームページ
写真：内閣府 防災情報のページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：国土交通省ホームページ
研修を行う地域で起こると考えられる被害事例をお選び下さい
Notes: 【補足説明】
地域の被害想定に応じて、地震の揺れによる「被害」・「影響」の種類や危険性について、写真を用いて説明します。
「チャレンジ防災48」などの映像（動画）を使っていただくのもイメージ促進のためにはよいでしょう。http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/index.html
受講者の印象に残っている過去の災害事例を用いて説明することで、理解の促進を図るのも効果的です。

## Slide 18
＜風水害＞
皆さんが住む地域には
どのような被害が想定されて
いるでしょうか？
35分
ワークショップ
「地震災害」と「風水害」の２種類がありますので、研修を行う方が、地域の実情に合わせて、適宜選択してご利用下さい。
また、研修会の受講者や規模にあわせて、市町村単位・町内会単位・小学校区単位などワークショップで考えてもらう対象地域を決めてください。
Notes: 【補足説明】
受講者に、「大雨や台風などの影響で風水害が発生したときに、私たちが住む地域にはどのような被害が想定されているでしょうか？」と投げかけます。
（何人かの受講者を指名して、答えてもらってもよいでしょう。）
「風水害」における地域の危険について、科学的なデータである被害想定やハザードマップを使って確認していきましょう」と、次のワークショップにつなげます。

## Slide 19
河川氾濫による洪水の可能性は？ 水の深さは？
土砂災害の可能性は？
高潮の可能性は？
その他、気づいた被害等
  強風による建物の損壊
風水害における地域の危険の整理
【個人作業】 ＜１０分＞
配布されたハザードマップや被害想定資料を確認し、皆さんの地域の危険性について「ワークシート(風水害)」 に書き出しましょう
研修の受講者の防災に関する知識の習得状況等に応じて、作業時間等を適宜調整して下さい。
Notes: 【補足説明】
次の資料を、受講者一人一人に配布します。
  自地域の「風水害に関する被害想定」（P10で用意したもの）
  自地域の地震に関する「ハザードマップ」（浸水想定区域図、土砂災害、高潮災害など）（P10で用意したもの）
  補助教材の「ワークシート（風水害）」（別添）
以下の順番でワークシートへの書き込みを促します。
ハザードマップを見て、地域の位置と範囲を確認する。
河川氾濫による浸水エリアに入っているかどうかを確認し、あり・なしのどちらかに〇を記入。
浸水の可能性が「あり」の場合は、ハザードマップから浸水深を把握し書き出す。
土砂災害、高潮災害についてもハザードマップを確認し、書きだす。
その他に気づいた被害などがあれば書き出してもらう。

## Slide 20
ワークシートを活用しながら
皆さんの地域の危険について
話し合いましょう
グループ内で共有 ＜15分＞
Notes: 【補足説明】
自分の地域の危険について、グループ内で共有してもらいます。
被害想定やハザードマップを確認して理解したことを、自分の言葉に置き換えて伝えてもらうことで、より理解が進みます。
他の地域のメンバーの発表を聞くことで、地域によって被害に違いがあることも気づいてもらえます。

## Slide 21: 大雨や台風による被害と影響
河川の氾濫による浸水（外水氾濫）
高潮による浸水
大雨による がけ崩れ、
地すべり土石流
風による家屋の倒壊
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：総務省消防庁ページ
写真：香川県ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
研修を行う地域で起こると考えられる被害事例をお選び下さい
Notes: 【補足説明】
地域の被害想定に応じて、大雨や台風による「被害」・「影響」の種類や危険性について、写真を用いて説明します。
「チャレンジ防災48」などの映像（動画）を使っていただくのもイメージ促進のためにはよいでしょう。 http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/index.html
受講者の印象に残っている過去の災害事例を用いて説明することで、理解の促進を図るのも効果的です。

## Slide 22: 大雨や台風による被害と影響
断水
（施設被害、停電などによる）
停電
（倒木や土砂崩れなどによる）
下水道
（施設被害、停電などによる）
通信障害
（停電や伝送路断などによる）
写真：兵庫県ホームページ
写真：千葉県ホームページ
写真：総務省消防庁ホームページ
写真：宮古島地方気象台ホームページ
研修を行う地域で起こると考えられる被害事例をお選び下さい
Notes: 【補足説明】
地域の被害想定に応じて、大雨や台風による「被害」・「影響」の種類や危険性について、写真を用いて説明します。
「チャレンジ防災48」などの映像（動画）を使っていただくのもイメージ促進のためにはよいでしょう。 http://open.fdma.go.jp/e-college/bosai/index.html
受講者の印象に残っている過去の災害事例を用いて説明することで、理解の促進を図るのも効果的です。

## Slide 23
１．わがまち（地域）の災害発生のおそれ
- まとめ -
近年、大規模な地震や風水害が発生し、被害は甚大です
Notes: 【補足説明】
中項目「１．わがまち（地域）の災害発生のおそれ」で学んだことをまとめます。

## Slide 24: ２．自主防災活動の必要性
10分

## Slide 25: 災害が発生した地域における対応の実態 （救助活動の実態）
Chart: 
 | 34.9 | 31.9 | 28.1 | 2.6 | 1.7 | 0.9
その他
救助隊に
通行人に
友人･隣人に
家族に
自力で
(%)
災害時（特に直後）は
「公助」が間に合わない
直後は
「自助」と「共助」で
守り抜く必要
阪神・淡路大震災における倒壊家屋からの救助活動の主体
参考：日本火災学会「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（1996）」
阪神・淡路大震災において、倒壊家屋から救助したのは自助が66.8％、共助が30.7%、公助は2％足らず
共助
自助
公助
Notes: 【補足説明】
災害時には、地域住民の力が大きな役割を果たすことを、阪神・淡路大震災（平成７年１月１７日発生）の例を使って説明します。
阪神・淡路大震災において、倒壊家屋からの救助のうち、友人・隣人と回答したのは約３割にのぼり、災害時の地域における助け合いの重要性を確認することができます。

## Slide 26: 災害が発生した地域における対応の実態 （消火活動の実態）
長田区西代市場火災
自治会リーダーの呼びかけで、200人以上のバケツリレー 倒壊家屋を動かし延焼防止
東灘区御影西町火災
子どもを含む約300人がバケツ リレー
長田区東尻池町火災
近隣企業からポンプ、ホースなどの提供を受けて活用
参考：日本火災学会「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（1996）」
Chart: 
 | 0.82
 | 0.18
77
94
件
件
約8割
市民消火活動の有無
阪神・淡路大震災時に、神戸市内で、調査した９４か所の火災現場のうち、約８割の７７か所で市民消火活動が展開された
Notes: 【補足説明】
前のスライドに続いて、共助の重要性を事例を使って説明します。
大規模な火災に対しても地域による消火活動が行われました。
地域住民が一体となった防災活動、つまり共助が被害の拡大を防止する上でとても重要です。

## Slide 27: 自助意識の現状
各家庭が大地震に備えて、行っている対策
参考：内閣府「平成29年度防災に関する世論調査」
近年、自助の意識は高まってきているが、まだ不十分
45.7%
40.6%
15.2%
食料や飲料水、日用品などを
準備している
家具・家電などを固定し、転倒・
落下・移動を防止している
非常持ち出し用衣類、毛布など
を準備している
半数以上は
備えてない
Notes: 【補足説明】
内閣府の調査では、自助による準備が不十分であることを説明します。

## Slide 28: 自助・共助の重要性
災害時（特に直後）は、「公助」の活動には限界がある
✓道路の寸断等で地域が孤立 ✓行政等も自身が被災
「自助」と「共助」の防災活動が重要
自助
共助
公助
自分の身を
自分で守る
Notes: 【補足説明】
自助・共助・公助について説明します。
先の事例で紹介したように、災害時、特に災害発生直後は、「公助」には期待できないことを説明し、特に災害発生直後は、自主防災組織を中心とした「共助」による災害対応が重要であることを伝えます。

## Slide 29: 【事例】実際の災害時における共助
■地域ぐるみでの避難体制
（東広島市黒瀬町洋国団地：広島県）
平成30年7月豪雨で土石流による被害を受けたが、住民で支え合って事前に避難したため、死者やけが人がゼロだった。
要配慮者を含む７名が避難準備の発令前に自主的に避難した。この時、自治会で事前に決めていた要配慮者を支援する担当者が避難の補助をした。
参考：内閣府「平成30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）【参考資料】」
くろせ ちょう
ようこく
平成26年の災害を受け、防災に関する取組をはじめ、緊急告知ラジオの設置や民生委員等による高齢者・障がい者の避難を支援する担当を事前に決めていた
Notes: 【補足説明】
平成30年7月豪雨にて、土石流等により、全半壊10軒、床下浸水20軒の被害を受けましたが、地域での共助による取組みで死者やけが人がゼロであった事例です。
緊急告知ラジオは、災害時に市域の防災情報を放送するもので、自治会費で購入し全戸配布しています。
この他、ハザードマップを全戸に配布し周知し、住民もハザードマップを見ており土砂災害危険箇所と認識していました。
平成26年災害を受けて防災に関する取り組みを始め、年１～２回避難訓練を実施していたり、市の出前講座を受講していました。

## Slide 30
２．自主防災活動の必要性
- まとめ -
災害時（特に直前、直後）は、「自助」と「共助」の防災活動が重要です
Notes: 【補足説明】
中項目「２．自主防災活動の必要性」で学んだことをまとめます。

## Slide 31
まとめ
近年、大規模な地震や風水害が発生し、被害は甚大です
災害時（特に直前、直後）は、「自助」と「共助」の防災活動が重要です
Notes: 【補足説明】
この単元、「地域の災害発生のおそれと自主防災活動の必要性」で学んだことをまとめます。